МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик:  АДМИНИСТРАЦИЯ ПУГАЧЕВСКОГО                             Ш 1831/5801-ГП В2

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУГАЧЕВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ №1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Саратов 2016

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик:  АДМИНИСТРАЦИЯ ПУГАЧЕВСКОГО                            Ш 1831/5801-ГП В2

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУГАЧЕВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ №1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Пояснительная записка

Директор института                                                                                                    Р.В. Карякин

Главный инженер института                                                                                М.С. Коновалов

Зам. дир. по архитектуре                                                                                             Н.Н. Шитова

Начальник отдела                                                                                                         С.Я. Замский

Главный инженер проекта                                                                                        Т.Ю. Волгина

Саратов 2016

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Том.№1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Карта размещения муниципального образования город Пугачев на территории Пугачевского муниципального района Саратовской области | М 1:100000 |
| 1.2 | Карта современного использования территории муниципального образования город Пугачев | М 1: 10 000 |
| 1.3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Пугачев. Существующее положение | М 1: 10 000 |
| 1.4 | Карта зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Пугачев. Проектное решение. |  |
| 1.5 | Карта зон планируемого размещения объектов капитального строительства социальной сферы и коммерческих объектов | М 1: 10 000 |
| 1.6 | Карта территорий объектов культурного наследия муниципального образования город Пугачев |  |
| 1.7 | Схема инженерной защиты и подготовки территории. | М 1: 10 000 |

Том.№2. Положение о территориальном планировании

| № | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Основной чертеж муниципального образования город Пугачев | М 1: 10 000 |
| 2.2 | Карта функциональных зон муниципального образования город Пугачев. Карта границ г. Пугачева, пос. Пугачевский муниципального образования город Пугачев | М 1:10 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения - транспортной инфраструктуры муниципального образования город Пугачев | М 1:10 000 |
| 2.4 | Карта зон планируемого размещения объектов местного значения - водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Пугачев | М 1:10 000 |
| 2.5 | Карта зон планируемого размещения объектов местного значения - теплоснабжения и газоснабжения муниципального образования город Пугачев | М 1:10 000 |
| 2.6 | Карта зон планируемого размещения объектов местного значения - электроснабжения, средств связи муниципального образования город Пугачев | М 1:10 000 |

Том.№3. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

|  | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25000 |
| 2 | Схема размещения муниципального образования город Пугачев на территории Пугачевского муниципального района | М 1:25000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № пп. | Наименование глав | страница |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ | Стр. 3 |
|  | ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. 4 |
|  | ВВЕДЕНИЕ | Стр. 6 |
|  | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | Стр. 9 |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | Стр. 10 |
| 2 | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ | Стр. 14 |
| 2.1 | Геологическое строение и рельеф | Стр. 14 |
| 2.2 | Полезные ископаемые | Стр. 16 |
| 2.3 | Климат | Стр. 18 |
| 2.4 | Поверхностные и подземные воды | Стр. 20 |
| 2.5 | Почвенный покров | Стр. 22 |
| 2.6 | Растительность и животный мир | Стр. 23 |
| 2.7 | Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов | Стр. 24 |
| 2.8 | Опасные природные и природно-антропогенные процессы | Стр. 26 |
| 2.9 | Структура и элементы природно-экологического каркаса | Стр. 28 |
| 2.10 | Общие выводы. Риски природного и техногенного характера | Стр. 30 |
| 3 | ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | Стр 34 |
| 4 | ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | Стр 38 |
| 4.1 | Территория муниципального образования город Пугачев | Стр 38 |
| 4.2 | Территориальные ресурсы | Стр 39 |
| 5 | ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ | Стр 40 |
| 5.1 | Динамика численности населения, воспроизводство и половозрастная структура | Стр 40 |
| 5.2 | Миграционные процессы, этнический состав | Стр 43 |
| 5.3 | Прогнозы численности населения на 2022 и 2032 годы | Стр.45 |
| 5.4 | Концептуальные подходы и основные направления демографической политики | Стр.47 |
| 5.5 | Трудовые ресурсы. Прогнозная оценка трудового потенциала | Стр.48 |
| 5.6 | Основные направления в развитии труда и занятости населения | Стр.51 |
| 6 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | Стр 54 |
| 6.1 | Хозяйственный комплекс и предпосылки развития муниципального образования город Пугачев | Стр 54 |
| 6.2 | Жилищный фонд и жилищное строительство | Стр.59 |
| 6.3 | Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления развития | Стр.64 |
| 6.4 | Производственные территории | Стр.85 |
| 6.5 | Коммунальные территории | Стр.85 |
| 7 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА | Стр 86 |
| 7.1 | Планировочная организация муниципального образования | Стр 86 |
| 7.2 | Концепция территориального развития | Стр 86 |
| 7.3 | Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры муниципального образования | Стр 87 |
| 8 | ОХРАНА ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ | Стр 91 |
| 8.1 | Зоны охраны памятников истории икультуры. Общие положения | Стр 91 |
| 8.2 | Территория памятника как объекта охраны | Стр 91 |
| 9 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр 95 |
| 9.1 | Внешний транспорт | Стр 95 |
| 9.2 | Автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть | Стр.105 |
| 10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ | Стр.109 |
| 11 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Стр.120 |
| 12 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр 122 |
| 12.1 | Водоснабжение | Стр 122 |
| 12.2 | Водоотведение | Стр 126 |
| 12.3 | Санитарная очистка | Стр 129 |
| 12.4 | Теплоснабжение | Стр 131 |
| 12.5 | Газоснабжение | Стр 137 |
| 12.6 | Электроснабжение | Стр 140 |
| 12.7 | Средства связи | Стр 162 |
| 13 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Стр 173 |
| 13.1 | Объекты воздействий | Стр. 174 |
| 13.2 | Объекты охраны | Стр. 190 |
| 13.3 | Зоны с особыми условиями использования территории | Стр. 190 |
| 13.4 | Комплекс планировочных и природоохранных мер | Стр. 197 |
| 13.5 | Структура и элементы природно-экологического каркаса | Стр. 204 |
| 13.6 | Общие выводы | Стр. 207 |

ВВЕДЕНИЕ

Документация по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Пугачев разработан институтом ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области по заказу «Администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области» в соответствии с Муниципальным контрактом № 1831/5801-ГП В2.

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом российской Федерации, Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Исходные данные представлены администрацией Пугачевского муниципального района Саратовской области.

В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития поселения, принятые на региональном и муниципальном уровнях.

В Генеральном плане определены основные параметры развития муниципального образования: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, территории, необходимые для жилищно-коммунального строительства, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте Генерального плана (далее – проект) выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций муниципального образования.

Проектные решения генерального плана муниципального образования город Пугачев являются основанием для разработки документации по проектам планировки территорий, а также отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и должны учитываться при разработке «Правил землепользования и застройки муниципального образования».

«Схема территориального планирования Пугачевского муниципального района» выполнена ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области в 2010 году и утверждена.

Принципиальные решения развития экономики, транспорта и инфраструктуры «Схемы территориального планирования Пугачевского муниципального района» учтены при разработке генерального плана муниципального образования город Пугачев.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

I этап-	первая очередь генерального плана муниципального образования город Пугачев, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2022 г.;

II этап -	расчетный срок генерального плана, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2032 г.г.;

III этап -	период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития муниципального образования– 2032-2042 г. г.

Генеральный план состоит из 3-х томов: «Материалы по обоснованию» (Том 1), «Положение о территориальном планировании» (Том 2), «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (Том 3. Книга 1,2. ДСП). В Том № 3 изменения не вносились..

Работа выполнена «Территориально-планировочной мастерской» ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области.

Примечание: Наименование «Генеральный план муниципального образования город Пугачев» и «Генеральный план муниципального образования города Пугачева» считать идентичными.

ГГггруппа разработчиков выражает искреннюю благодарность

Авторский коллектив проекта:

С. Я. Замский – начальник «Территориально-планировочной мастерской»;

Т.Ю. Волгина – главный инженер проекта;

«Архитектурно- планировочная часть»:

Т.Ю. Волгина – главный архитектор проекта;

И.В. Айдарова – начальник группы;

Н.ВКручинина – архитектор II категории;

Раздел «Транспорт»:

В.А. Лисовой – главный специалист по транспорту;

Инженерная инфраструктура:

Куликов В.Г. – ведущий инженер;

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель Генерального плана муниципального образования город Пугачев - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития поселения, создания благоприятной среды обитания.

Устойчивое развитие поселения предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности жилых и общественных зон, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем.

Цель устойчивого развития градостроительной системы -  улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана муниципального образования город Пугачев, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды обитания – реконструкция и благоустройство всех территорий муниципального образования;

- функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- мероприятия по оптимизации экологической ситуации;

- мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству населенного пункта, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Город Пугачев основан в 1764 году.

Муниципальное образование город Пугачев входит в состав Саратовской области РФ как самостоятельная административно-территориальная единица. Муниципальное образование город Пугачев наделено статусом городского поселения, с административным центром –город Пугачев Законом Саратовской области от 27.12.2004 № 89-ЗСО «О муниципальных образованиях,  входящих в состав Пугачевского муниципального района».

Таблица 1.1

Пугачевское МО в структуре Приволжского федерального округа

(Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2008)

| Наименование | Население | Территория, тыс. км2 |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |  |
| Приволжский федеральный округ, всего | 31155 | 100,0 | 1037 |
| - городское население | 22047 | 70,8 |  |
| - сельское население | 9108 | 29,2 |  |
| Саратовская область, всего | 2668 | 8,6 | 101,2 |
| - городское население | 1964 | 6,3 |  |
| - сельское население | 704 | 2,2 |  |
| Пугачевский муниципальный район, всего | 63 | 0,2 | 3,9 |
| Муниципальное образование город Пугачев, всего | 44 | 0,1 | 0,08 |

Муниципальное образование город Пугачев расположено на реке Большой Иргиз в его среднем течении, в левобережье Саратовской области.

Пугачев – город областного подчинения, центр одноименного района в 246 км к северо-востоку от Саратова, узел железнодорожных путей на Ершов, Балаково, Самару, Погромное.

Площадь муниципального образования город Пугачев (современное состояние) составляет 8 843 га. Население насчитывает 42,6 тыс. человек на 1.01. 2011 года.

Историческая справка

В 1762 году Екатерина II издала манифест, в котором призывала своих подданных осваивать левый берег Волги. С той поры началось активное заселение степи беглыми крепостными, раскольниками, людом свободолюбивым и мятежным. Они селились по излучинам реки Б. Иргиз. В 1764 году старообрядцы образовали слободу Мечетную. Назвали так, потому что здесь еще от Золотой Орды оставались развалины мусульманских храмов.

Слобода Мечетная в ту пору представляла собой одну улицу. По переписи 1765 года в ней числилось 264 души мужского пола.

Одновременно с возникновением слободы выше и ниже по течению реки Б. Иргиз основались раскольничьи мужские и женские монастыри и скиты. К концу XVIII века иргизские монастыри имели для древнеправославных старообрядцев такое же значение, как Киев для обычных православных. С Урала, Дона, Волги, из отдаленной Сибири и с гордой Невы - отовсюду тянулись сюда паломники, чтобы не только насладится благолепием храмов и послушать ангелоподобное пение, но и припасть к нетленным мощам святых отцов Исаакия и Асафа, от которых больные получали исцеление.

В 1772 году в слободе Мечетной оказался беглый казак Емельян Пугачев. Именно здесь мудрый старец Филарет надоумил бунтаря выдать себя за царя Петра III.

Впоследствии, в 1828 году, саратовский губернатор Голицын с помощью военной силы сумел обратить часть иргизских старообрядцев в единоверие. После этого закончилось и процветание монастырей.

Слобода Мечетная тем временем росла и развивалась. В начале XIX века население на реке Б. Иргиз настолько увеличилось, что императорским указом от 18 декабря 1835 года образовано было в заволжской части тогдашней Саратовской губернии три уезда - Николаевский, Новоузенский и Царевский. Слобода Мечетная назначена была городом с переименованием в Николаевск. Торжественное открытие нового уездного города состоялось 9 мая (22 мая по новому стилю) 1836 года. 1 января 1851 года Николаевск отчислен уездным городом во вновь образованную Самарскую губернию. По размерам Николаевский уезд занимал второе место по губернии. В подчинении города оказались крупная торговая слобода Балаково и главная немецкая колония на Волге – Екатериненштадт (ныне Маркс). Жители Николаевска занимались в основном переработкой сельскохозяйственной продукции. К этому же времени относится и начало регулярной застройки города по принципу четкой прямоугольной планировки улиц на основе высочайше утвержденных типовых генеральных планов городов Российской империи.

Во второй половине XIX века Николаевск был захолустным уездным городом, но он славился хорошей пшеницей, которая ценилась как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Росло и богатело купеческое сословие. Первая народная школа была открыта в 1848 году. В 1850 г. было открыто женское приходское училище, а в 1860 - уездное училище - единственное на весь огромный уезд учебное заведение среднего звена. Николаевская больница Приказа общественного призрения была единственной в крае.

После пожара 1897 года прямые, похожие на проспекты, улицы наиболее интенсивно стали застраиваться кирпичными особняками и всевозможными лавками, магазинами и складами, зданиями присутственных мест. Бурно развивалась промышленность. В городе было несколько крупных мельниц, два кирпичных завода, лесопильный завод, небольшое чугунолитейное производство, много мелких кустарных производств. Почетный гражданин города купец С.О. Локтев более двадцати лет был церковным старостой Иоанно - Предтеченского собора, председателем попечительства и городским головой. Его попечением на базарной площади Николаевска по проекту саратовского архитектора А. М. Салько в 1899 году был возведен величественный каменный пятиглавый Воскресенский храм с отдельной трехъярусной колокольней и двумя часовнями на углах. Этот собор и сейчас возвышается над городской застройкой, которая состоит в основном из одно и двухэтажных каменных домов.

В 1911 году вольский купец Н.С. Меньков начал строить на свои деньги больницу на 25 коек, которая была открыта 2 ноября 1913 года и подарена городу. В 1913 г. начато строительство водопровода и водозаборных сооружений на реке Б. Иргиз, здания городской электростанции и водонапорной башни в центре города, а также появилась и телефонная сеть.

Советская власть была провозглашена в городе Николаевске 27 ноября 1917 года. В годы гражданской войны на территории Николаевского уезда В. И. Чапаев формирует отряды 25 дивизии.

11 ноября 1918 года город Николаевск по инициативе В. И. Чапаева был переименован в г. Пугачев.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Геологическое строение и рельеф

#### 2.1.1. Геологическое строение

Территория муниципального образования город Пугачев располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, имеющей двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста.

В тектоническом отношении территория муниципального образования город Пугачев расположена на Русской платформе в зоне Волго-Уральской антеклизы. В зоне Волго-Уральской антеклизы в пределах муниципального образования выделяется зона поднятий Пугачёвско-Берёзовская или Иргизская.

Пугачёвско-Берёзовская зона поднятий вытянута в широтном направлении вдоль р. Большой Иргиз. В сводах структур этой зоны на дневную поверхность выходят древнейшие каменноугольные отложения.

Кристаллический фундамент находится на глубине от 2000 до 3000 м. Он слагается метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко– и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский.

В пределах территории муниципального образования в геологическом строении осадочного чехла принимают участие палеозойские и мезозойские отложения. Наиболее древними отложениями, которые выходят на дневную поверхность, являются известняки и доломиты каменноугольной системы, мощность которых достигает 200-300 м. Выходы известняков и доломитов на дневную поверхность отмечаются в долине р. Большой Иргиз.

Пермские отложения представлены трещиноватыми известняками, доломитами, глинами с прослойками гипса и ангидрита. Мощность отложений 200-300 м.

Юрские отложения в пределах территории муниципального образования представлены глинами с прослоями, алевролитов, известняков, фосфоритов. Нижние части разреза имеют прослои горючих сланцев. Общая мощность отложений составляет 50-70 м.

Плиоценовые отложения представлены акчагыльским и апшеронским ярусами. Акчагыльский ярус имеет широкое площадное развитие в поселении. Представлен глинами и пёстроокрашенными песками мощностью от 0 до 100 м. Апшеронские отложения принимают участие в строении современного рельефа. Слагают Сыртовую равнину. В составе выделяются красно-бурые и коричнево-бурые «сыртовые глины» и связанные с ними «подсыртовые пески» общей мощностью 30-40 м.

Четвертичные отложения представлены комплексом аллювиально-делювиально-элювиальных отложений. Современные аллювиальные отложения слагают русла и поймы рек и выстилают днища отдельных балок. Отложения представлены песками, супесями, суглинками и глинами. Мощность отложений составляет 3-8 м. Делювиальные отложения слагают водораздельные склоны, представленные суглинками и глинами. Элювиально-делювиальные отложения распространены повсеместно и слагают преимущественно высокие части водоразделов и склонах речных долин. Отложения представлены лессовидными пылеватыми суглинками. Мощность четвертичных отложений от долей метров до 20 м.

#### 2.1.2. Рельеф

В орографическом отношении рассматриваемая территория представляет собой обширную низменность с широкими междуречьями и пологими грядами-сыртами с преобладающими высотами 40-60 м. Поверхность Сыртовой равнины слагают в основном морские отложения, покрытые глинами и суглинками. Уклон поверхности  уменьшается в сторону реки Б. Иргиз от 10º до 1º.

Основными типами современного рельефа являются водораздельные сырты, сыртовые склоны, надпойменные террасы и поймы рек. Южные склоны водораздельных пространств крутые и короткие, северные − очень широкие и пологие. Над дном долин водораздельные сырты возвышаются на — 80-100 м.

Основным элементами, формирующими современный рельеф, являются речные долины. Глубина вреза долины реки Б. Иргиз составляет 60-90 м. Пойма реки двухсторонняя, развита неравномерно. Мощность современного аллювия составляет 3-5 м. Ширина поймы у реки Б. Иргиз достигает 3 км.

Речные долины имеют чётко выраженное ассиметричное строение. Северный склон крутой, с выпуклыми формами, южный − пологий со ступенчатыми или прямолинейными формами.

У реки Большой Иргиз выделяются три надпойменные террасы.

Первая надпойменная терраса в пределах муниципального образования развита небольшими участками преимущественно в левобережье реки. Ширина террасы на отдельных участках может достигать 3 км.

Вторая надпойменная терраса развита отмечается на отметках до 50 м со слабым уклоном в сторону русла. Ширина террас составляет от 3 до 5 км.

Третья надпойменная терраса, имеющая четко выраженный уступ к нижележащим террасам, представляет собой плоскую, выровненную поверхность, прорезанную оврагами, балками и ложбинами. Ширина террас составляет от 1 до 10 км. Третья надпойменная терраса развита отмечается на отметках от 60-80 м.

Для территории характерно интенсивное эрозионное расчленение. Овраги и балки отмечаются значительной длиной, склоны хорошо разработаны. Густота эрозионной сети составляет 0,2 км/км2.

Таким образом, большая часть территории по своим морфологическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства. Неблагоприятные территории развиты отдельными участками, к которым относятся: крутые склоны, овраги, балки, поймы рек. При использовании таких участков под застройку необходимо проведение инженерной подготовки территории (понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и т.д.)

Выровненные, слаборасчлененные участки рельефа с небольшими уклонами рекомендуется использовать для сельского хозяйства.

Участки с разнообразным, хорошо пересеченным рельефом имеют наиболее благоприятные условия для отдыха.

2.2. Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого поселения.

Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности муниципального образования город Пугачев, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

Минерально-сырьевая база муниципального образования представлена в основном группой строительных материалов: кирпично-черепичное сырье, камень строительный, пески строительные.

Камень строительный

Пугачёвское месторождение расположено в 4,5 км к западу от ж.-д. ст. Пугачёвск на горе «Маяк». Полезная толща представлена нижнепермскими плитчатыми известняками, доломитизированными известняками и известковистыми доломитами тонкозернистыми, средней плотности и крепости, суммарной средней мощностью 15,0 м (11,6-25,8 м). Вскрыша — почвенно-растительный слой, суглинок, песок и глины с включением карбонатных пород, суммарной средней мощностью 5 м (1,0-9,0). Карбонатные породы могут быть использованы для производства щебня марок «200» и бутового камня. Балансовые запасы по категории А+В+С1 составляют — 599 тыс. м3.

Кирпичное сырье

Пугачёвское-I месторождение расположено на юго-западной окраине г. Пугачёва. Полезная толща представлена хвалынскими аллювиальными глинами, желтовато-бурыми, пылеватыми с прослоями суглинков мощностью 9,6 м (3,4—12,1). Вскрыша — почвенно-растительный слой мощностью 0,5 м (0,4-0,6). Сырье пригодно для производства пустотелого кирпича марки «100» методом пластического формования при условии добавки 20% опилок, 7% шамота и 3% угля. Балансовые запасы по категории А+В+С1 составляют — 1424 тыс. м3, кроме того, по категории С2 — 1240 тыс. м3.

Пугачёвское-II месторождение расположено в 5 км северо-восточнее ж.-д. ст. Пугачёвск. Полезная толща представлена четвертичными, аллювиальными суглинками желто-бурыми и глинами коричневато-бурыми, средней мощностью 10,3 м (6,0—12,9). Вскрыша — почвенно-растительный слой, средней мощностью 0,3 м (0,2—0,4). Запасы по категории ABC1 составляют 2468 тыс. м3. Суглинки и глины пригодны для производства кирпича марки «75»-«100».

Пески строительные

Пугачёвское месторождение расположено в 3-4 км на юго-запад ж.-д. ст. Пугачёвск. Полезная толща приурочена к отложениям акчагыльского яруса неогена и представлена песками кварцево-полевошпатовыми, мелко- и тонкозернистыми, глинистыми, мощностью 9,1 м (2,1-17,08 м). Вскрыша — почвенно-растительный слой, суглинок общей мощностью 3,29 м (0,9—7,6 м). Песок пригоден для приготовления кладочно-штукатурных растворов. Запасы более 100 тыс. м3.

Месторождения полезных ископаемых представленных в муниципальном образовании строительными материалами могут создать устойчивый фундамент и условия для эффективной деятельности строительной индустрии, сельского хозяйства, дорожного и капитального строительства.

2.3. Климат

Для муниципального образования город Пугачев характерен континентальный климат умеренных широт с холодной малоснежной зимой, короткой весной и жарким засушливым летом. Велика вероятность как весенних, так и осенних заморозков. Вследствие континентальности климата в муниципальном образовании наблюдается резкие колебания температуры воздуха, средняя годовая амплитуда равна 34°С. Наиболее низкие температуры приходятся на январь (− 11,9°С), высокие — на июль (+22,1°С). Среднегодовая температура воздуха на территории района 5,3°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 364 мм. Количество осадков в виде снега — 23%, в виде дождя — 63%, смешанные осадки — 14%. Среднее количество осадков, выпадающих за вегетационный период — 240 мм, что составляет около 66% годовой нормы. Средняя продолжительность вегетационного периода 155 дней. Заморозки в воздухе заканчиваются в начале мая, сход снега происходит в первой декаде апреля.

Средняя продолжительность безморозного периода 140-150 дней, число дней в году со снежным покровом 150-140. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября — начале декабря (средняя дата 2 декабря), сход происходит в первой декаде апреля (средняя дата 9 апреля). Продолжительность залегания снежного покрова 139 дней.

Высота снежного покрова за зиму составляет 28 см. Относительная влажность воздуха среднегодовая 70%, минимальная — 54-56% приходится на летние месяца, максимальная 82-84% — на зимние месяцы.

В течение года преобладают юго-западные и северные ветры, в холодное время года преобладают юго-западные, северные ветры. В тёплое время года юго-западные, северные, северо-западные. Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с.

Из неблагоприятных факторов следует отметить суховеи. Общая продолжительность дней с суховеями составляет 69,3 дня, из них слабые 39,6 дней, средние — 22,2, интенсивные и очень интенсивные — 7,5 дней. Число дней с сильными ветрами (более 15 м/с) за период вегетации — 5,3, с пыльными бурями — 3,8.

Таким образом, по агроклиматическому районированию Саратовской области территория муниципального образования город Пугачев относится к засушливому району и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость, что, в свою очередь, требует обязательного проведения всех мероприятий по накоплению и сохранению влаги. В целом же климатические условия муниципального образования планировочных ограничений не вызывают и достаточно благоприятны для промышленного и гражданского строительства.

Рассматриваемая территория по климатическим условиям благоприятна для строительства. Переход суточной температуры воздуха через 8° — в конце сентября — начале октября. Продолжительность отопительного сезона — 200 дней. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -28°с - 17 °С.

Для улучшения микроклиматических условий селитебных территорий рекомендуется ветрозащита с северного и юго-западного направлений. С учётом господствующих ветров, размещение новых предприятий предусматривается к югу или северо-востоку от жилой застройки.

Физико-климатические условия благоприятны для организации летних и зимних видов отдыха. Число дней со среднесуточной температурой летнего периода +15°С и выше — 107-114. Зимнего с температурой -10°С и выше — 140.

2.4. Поверхностные и подземные воды

2.4.1. Поверхностные воды

Главная водная артерии поселения — река Большой Иргиз. Река является типично равнинной с уклоном русла 0,1% и скоростью течения 0,1 м/с, ее русло сильно извилистое шириной 20-30 м. Глубина водотока от 0,1-0,2 м на мелководье до 7-10 м в районах прудов и водохранилищ. Дно, в основном, ровное, сложенное песчаными, глинистыми, суглинистыми грунтами, иногда с примесью гравия и гальки.

Питание реки Б. Иргиз, в основном, снеговое. Наибольшая часть стока приходится на период весеннего половодья. У Б. Иргиза весенний сток составляет 78-92% годового. Подъём уровня в реках начинается за 7-10 дней до вскрытия и заканчивается в конце апреля — начале мая.

Средние даты начала половодья — 3-5 апреля, окончание — 26 апреля – 2 мая. Продолжительность ледохода 3-7 дней. В отдельные годы ледоход отсутствует, лёд тает на месте. На реке Большой Иргиз уровень воды составляет 7,7-12,7 м (максимально отмеченный 13,6 м). Продолжительность половодья 22-30 дней. Естественный режим р. Большой Иргиз у города Пугачёв нарушен расположенными выше и ниже плотинами, вследствие этого спад половодья на этой реки идёт медленно.

Летний меженный период начинается в конце апреля — начале мая, длится 137-215 дней и заканчивается в конце октября — начале ноября. Зимний режим характеризуется устойчивым ледяным покровом. Ледостав устанавливается в середине ноября по середину апреля. Продолжительность ледостава 130-145 дней. Толщина льда на реках района 50-85 см. Максимально отмеченная 119 см.

Температурный режим реки Б. Иргиз меняется в зависимости от сезона, более интенсивный нагрев водной поверхности происходит в июле-августе (от +17° до +23°С), максимум соответствует июлю. Продолжительность купального сезона (со среднесуточной температурой +17°С) три месяца.

Минерализация воды в реке Б. Иргиз имеет сезонные колебания. В период весеннего половодья общая минерализация составляет 150-200 мг/л, общая жёсткость 1-2 мг/экв/л. В межень состав воды меняется, общая минерализация достигает 500-1200 мг/л, а жёсткость повышается до 6-10 мг. экв/л. Вода в реке гидрокарбонатная. Вода в реке обладает удовлетворительными качествами. Биологическое потребление кислорода составляет о 3 мг/л.

Транзитный сток р. Большой Иргиз и часть местного стока аккумулируются в двух крупных водохранилищах: Пугачёвском и Сулакском. Пугачёвское водохранилище имеет полезный объём 48,1 млн. м3. Питание осуществляется за счет стока поверхностных вод. Сулакское водохранилище имеет полезный объём 38 млн. м3. Питание осуществляется за счет попусков из Пугачёвского водохранилища и волжской водой из Саратовского канала. Подпор водохранилища распространяется до существующей плотины у г. Пугачёва. Горизонт затопления 1% паводком Сулакского водохранилища — 31,2 м, Пугачёвского — 31,7 м.

Таким образом, собственные ресурсы поверхностных вод невелики и могут обеспечить лишь потребление воды на хозяйственно-питьевые цели и орошение небольших локальных участков на местном стоке лишь в средний по водности год, а в маловодные годы — только при условии аккумуляции воды в прудах и водохранилищах.

Наличие вышеуказанных водохранилищ создает относительно благоприятные условия для развития гражданского и промышленного строительства.

#### 2.4.2. Гидрогеологические условия

По гидрогеологическому районированию территория муниципального образования город Пугачев расположена в пределах Сыртовского артезианского бассейна, где наиболее широко распространен четвертично-неогеновый водоносный комплекс, водовмещающие отложения которого представлены суглинками, супесями и тонкозернистыми песками с прослоями глин. Мощность комплекса от 6 до 32 м и более.

Водообильность пород низкая, коэффициент фильтрации составляет от 0,3 до 2 м/сут., а дебиты скважин и колодцев — от 0,01-0,1 до 1,5 л/с при понижениях уровня на 1-15 м. Воды безнапорные и субнапорные, по химическому составу — гидрокарбонатные кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные натриевые с минерализацией от 0,5 до 3-5 г/дм3 и более.

Формирование подземных вод происходит в условиях засушливого климата. Поэтому преимущественно развиты солоноватые и слабосоленые воды с минерализацией от 1,5 до 10 г/дм3 и выше. Питание подземных вод происходит за счет атмосферных осадков.

Широко распространены на территории подземные воды неогеновых (акчагыльских) отложений. В обводненной песчано-глинистой толще выделяется от 2 до 5 водоносных горизонтов, в различной степени взаимосвязанных и образующих единый водоносный комплекс. Эффективная мощность водовмещающих пород достигает 120 м, составляя в среднем 60-80 м. Воды пластовые, напорные. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 5 до 10 м в долине р. Большой Иргиз и до 90-95 м в пределах водоразделов. Питание водоносного горизонта происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и за счет подпитки напорными и высоконапорными водами меловых и палеозойских отложений.

Подземные воды верхнекаменноугольно - пермских отложений образует единый водоносный комплекс. Воды безнапорные и субнапорные. Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах от 3-9 м в долинах рек и междуречьях. Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков и перетока из других горизонтов. Разгрузка осуществляется в долину реки Большой Иргиз.

Таким образом, муниципальное образование город Пугачев характеризуется относительно неблагоприятными гидрогеологическими условиями. Большая часть территории входит в Сыртовую равнину, в пределах которой развиты преимущественно солёные воды неогеновых отложений. На данной территории хозяйственно-питьевое водоснабжения базируется на поверхностных водах (реки пруды, водохранилища).

2.5. Почвенный покров

В почвенном отношении муниципальное образование город Пугачев характеризуется однообразием, определяющимся до некоторой степени условиями неустойчивого и недостаточного увлажнения атмосферными осадками. По почвенному районированию Саратовской области территория муниципального образования относится к Заиргизскому почвенному району, основной почвенный фон которого составляют южные черноземы. Основными особенностями почвенного покрова района являются: невысокая гумусированность, наличие засолённости, незначительная комплексность.

Чернозёмы южные формировались на водораздельных плато и склонах, на подпойменных террасах реки Большой Иргиз и ее притоков. Содержание гумуса в них 4-5%. Механический состав глинистый и суглинистый.

В пойме реки Б. Иргиз и на террасовых углублениях встречаются участки с пойменными и луговыми почвами, сформированные в условиях близкого залегания грунтовых вод. Такие почвы используются в основном под сенокосы и пастбища. Растительность образует здесь более сомкнутый покров, состоящий из разнотравно-полукустарниково-злаковой растительности.

В северо-восточной части муниципального образования город Пугачев представлены солонцовые комплексы с высоким содержанием солонцов от 25 до 50%, которые являются малоплодородными. Они могут быть использованы под залужение посевами многолетних трав или в лугово-пастбищных севообороты.

Овражно-балочная сеть представлена смытыми и намытыми почвами балок и оврагов, а также обнаженными рыхлыми породами по берегам рек. Овражно-балочные комплексы находятся под воздействием потоков поверхностных вод, они имеют небольшую мощность гумусового горизонта и частично пригодны под пастбища со строго нормированным выпасом.

Таким образом, доминирующие в почвенном покрове чернозёмы южные достаточно плодородны и пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости климата их потенциал относительно невысок.

2.6. Растительность и животный мир

По схеме геоботанического районирования территория муниципального образования город Пугачев относится к степной зоне левобережья Саратовской области и расположена в подзонах разнотравно-типчаково-ковыльных степей на чернозёмах южных.

В растительном покрове степных участков господствует типчак сизый, из других злаков отмечаются тонконог и житняк степной, острец, костер кровельный.

Разнотравье бедное, преобладают южные степные виды (тысячелистник, ромашник, полынь Лерха) и сорные виды (молочай, клоповник). Кроме того, встречаются в травостое эфемеры и эфемероиды, (мятлик луковичный, гусиный лук и тюльпаны).

Леса в муниципального образования город Пугачев тянутся по берегам реки Б. Иргиз. Незначительная часть лесов произрастает по оврагам и балкам. Средний возраст лесных насаждений составляет около 56 лет.

Все леса на территории поселения относятся к категории защитных, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.

Сохранившиеся фрагменты степной растительности, лесные массивы, расположенные по берегам реки Б. Иргиз, а также по оврагам и балкам, создают хорошие условия для жизни различных представителей животного мира.

Из птиц на пойменных лугах и степных участках обитают: жаворонок чёрный, степная пустельга, орёл степной. Необходимо отметить, что видовой состав птиц, приуроченных к степным ландшафтам, сравнительно небогат. Объясняется это простой структурой биоценозов, а также изменением облика степей в связи с их распашкой.

На водных просторах озёр, прудов и водохранилищ в зарослях на берегу рек гнездится много перелётных птиц: утки (лысухи, чирки, кряква красноголовая и др.) болотная курочка, болотный кулик, большая белая цапля. Здесь также можно встретить и млекопитающих: ондатру, бобра, барсука песчаного.

Таким образом, на территории муниципального образования город Пугачев отмечается высокая преобразованность природных территориальных комплексов.

2.7. Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов

Для планирования рационального и экологически сбалансированного природопользования крайне необходима информация о естественной дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне преобразованных хозяйственной деятельностью.

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную характеристику естественной природной неоднородности территории, отражает её биоклиматическую и литолого-морфологическую дифференциацию.

Территория муниципального образования город Пугачев целиком располагается в степной зоне Саратовского Заволжья на Низкой Сыртовой равнине, которая расчленена речными долинами на ряд крупных водораздельных увалов (сыртов), придающие поверхности пологоволнистый вид. Рельеф равнины отличается сравнительно спокойными, мягкими очертаниями.

Степная зона в пределах муниципального образования характеризуется распространением преимущественно разнотравно-типчаково-ковыльных степей на чернозёмах южных с участками лесных массивов по берегам реки Б. Иргиз, балкам и оврагам.

Зональные (биоклиматические) и азональные (геолого-геоморфологические) структуры, взаимно сопрягаясь, создают конкретные относительно однородные природно-территориальные целостности ― ландшафтные районы. Согласно  ландшафтному районированию рассматриваемая территория приурочена к Малоиргизскому району типичной степи (Краснореченский ландшафт) и интразональному району долины реки Б. Иргиз.

Малоиргизский ландшафтный район типичной степи размещается в зоне Жигулёвско-Пугачёвского поднятия. Глубина залегания кристаллического фундамента составляет менее 3 км. Для района характерны полого-увалистые равнины и пологие склоны, осложненные балками и оврагами.

Среди почвообразующих пород представлены сыртовые глины и тяжелые суглинки. Территория муниципального образования город Пугачев приурочена к северной полосе типичной степи с черноземами южными и их комплексами с солонцами.

В пределах Малоиргизского ландшафтного района выделяются Краснореченский ландшафта. Абсолютные высоты в ландшафте 50-120 м над уровнем моря. В пределах ландшафта господствуют чернозёмы южные карбонатные слабогумусированные маломощные на сыртовых глинах и тяжелых суглинках. В северо-восточной части муниципального образования чернозёмы южные образуют комплексы с солонцами (25-50%).

Интразональный ландшафтный район долины реки Б. Иргиз. Абсолютные высоты в ландшафтном районе составляют 25-50 м над уровнем моря. Здесь представлены плоские и слабонаклонные поверхности надпойменных террас, а также пойма. Надпойменные террасы сложены среднечетвертичными и верхнечетвертичными аллювиальными отложениями. Почвообразующими породами на надпойменных террасах являются карбонатные глины и тяжелые суглинки, в поймах рек - пески, супеси, суглинки и глины. На надпойменных террасах реки Большой Иргиз распространены чернозёмы южные остаточно - луговатые в комплексе с чернозёмами южными и с солонцами (25-50%).

2.8. Опасные природные и природно-антропогенные процессы

На территории муниципального образования город Пугачев распространены разнообразные природные и инженерно геологические процессы, определяющие основные черты современного мезо– и микрорельефа. Наиболее ярко проявляются эрозионные процессы (линейная и боковая эрозия, плоскостной смыв).

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях района.

На территории  муниципального образования город Пугачев отмечаются следующие процессы и явления:

- Линейная эрозия. На территории муниципального образования проявляется в углублении русел рек и оврагов, образовании промоин на склонах. Величина эрозионного расчленения достигает 3,5 км/км2. Глубина оврагов достигает 10 м.

- Плоскостной смыв. В пределах муниципального образования имеет ограниченное распространение. Отмечается в основном на участках территории с уклоном 0,5-1%, а также на поверхности надпойменных террас Большого Иргиза и его притоков. Наиболее интенсивно линейная эрозия и плоскостной смыв проявляется в период весеннего снеготаяния, меньше в период выпадения ливневых осадков в летний период.

- Боковая эрозия развивается на территории муниципального образования в основном вдоль русел и берегов реки Б. Иргиз, в оврагах и, как правило, ведет к расширению долин, проявляется в  оползневых явлений в оврагах

- Карбонатный карст имеет развитие на участках, где на дневную поверхность выходят известняки и доломиты каменноугольных и пермских отложений. Проявляется в виде поверхностных карстовых форм и внутренних пустот. Локальные участки развития карстовых форм рельефа отмечены в районе г. Пугачёва.

- Затопления и наводнения наиболее подвержены воздействию этого стихийного бедствия долины реки Большой Иргиз. Весенние наводнения продолжаются от 5 до 20 дней. Уровень воды в реках поднимается на 2-6 м.

Необходимо также отметить, что городские земли г. Пугачёва подвержены подтоплению грунтовыми водами. Застройка территории, асфальтирование улиц и площадей привели к уменьшению испарения с уровня грунтовых вод и значительному нарушению их баланса.

По мере строительства города и его благоустройства состояние грунтовых вод ухудшается. В пределах городской застройки нарушены две главные статьи водного баланса: значительно увеличилось инфильтрационное питание грунтовых вод, а также уменьшился расход на испарение. Если в естественных условиях питание грунтовых вод осуществлялось в основном за счет атмосферных осадков, то в условиях развитого городского хозяйства эта статья баланса дополнилась инфильтрационным питанием за счет потерь из сетей водопровода, теплоснабжения, канализации, а также за счет потерь при поливе приусадебных участков. Отсутствие надежных водопропускных сооружений привело к уменьшению естественной дренированности территории.

В дальнейшем необходимо учитывать существующие неблагоприятные физико-геологические процессы и явления и применять при строительстве соответствующие инженерно-защитные мероприятия, направленные на их предупреждение и устранение.

Особенности расположения муниципального образования предопределяют возможность возникновения на его территории различных видов чрезвычайных ситуаций природного характера. К ним относятся: засухи, суховеи, пыльные бури, степные пожары, весенние заморозки.

Континентальный климат, дефицит общего увлажнения и своеобразие динамики атмосферы обуславливают возникновение атмосферных и почвенных засух, что в свою очередь, отражается на снижении и потерях урожая возделываемых сельскохозяйственных культур и способствуют высокой пожароопасности.

2.9. Структура и элементы природно-экологического каркаса

К основе природно-экологического каркаса муниципального образования город Пугачев, прежде всего, относятся природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории рек, озёр, прудов, водохранилищ, выполняющих средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции.

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- естественные леса в долинах рек и крупных балок;

- искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

- целинные и старозалежные участки степей на склонах и днищах балок, оврагов;

- суходольные и заливные луга на пойменных и надпойменных террасах рек, представляющие пастбища и сенокосы;

- зарастающие, заброшенные участки пашни.

Структура любого природно-экологического каркаса состоит из площадных и линейных элементов. Площадные элементы выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно ядра природно-экологического каркаса в наибольшей степени сохраняют экологический баланс территории. Линейные элементы связывают вещественно-энергетическими потоками экологические ядра между собой.

В муниципальном образовании город Пугачев к площадным элементам природно-экологического каркаса может быть отнесена долина реки Б. Иргиз. Линейными элементами каркаса являются небольшие долины малых рек и балки, полевые, придорожные и приовражные лесополосы.

Центральной осью природно-экологического каркаса муниципального образования город Пугачев является долина р. Большой Иргиз с пойменными и террасовыми комплексами. Следует отметить, что эта территория выполняет функции ядра местного значения, и экологического коридора регионального значения. С точки зрения, сохранности природного комплекса наиболее ценным в долине р. Большой Иргиз являются пойменные лесные массивы и луговые и лугово-степные террасовые комплексы.

Природная основа экологического каркаса состоит в основном из природных комплексов с различной антропогенной трансформацией. Их основу составляют несколько характерных типов наземных и аквальных комплексов входящих в состав каркаса. К ним относятся малопродуктивные и неиспользуемые в настоящее время сельхоз угодья.

Приведем краткую характеристику природных комплексов образующих основу для формирования и функционирования природно-экологического каркаса муниципального образования город Пугачев.

Естественная древесно-кустарниковая растительность имеется в балках, оврагах и в долинах рек. Кроме того, на территории муниципального образования имеются искусственные древесные насаждения в виде полевых, придорожных и приовражных лесополос и небольших массивов. Сухость климата, тяжелосуглинистый механический состав почв резко ограничивает распространение древесно-кустарниковой растительности. Лесная растительность важный, но не доминирующий элемент природы муниципального образования город Пугачев.

Зональным типом растительности на территории муниципального образования город Пугачев приуроченных к плакорным типам местности являются разнотравные типчаково-ковыльные степи. Однако водораздельные пространства ныне распаханы.

На самых нижних уровнях поймы, в руслах рек и по берегам прудов, лиманов широко распространена прибрежно-водная растительность, основными составляющими которой являются тростник обыкновенный и рогоз узколистный. В основном естественная растительность (степная) сохранилась лишь по склонам балок и оврагов, на террасах рек, что свидетельствует о коренном преобразовании ландшафтов муниципального образования город Пугачев.

- Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, водохранилищ, лиманов, ручьев и других водных объектов.

В муниципальном образовании город Пугачев основным водным объектом является река Большой Иргиз. Однако экологическое состояние вод данных водных объектов следует признать неудовлетворительным близким к критическому состоянию. Это существенным образом снижает их экологическое значение.

Характеризуя функциональную целостность природно-экологического каркаса, особенно важным недостатком отметим: его незначительную площадь и разорванность его структурных элементов. Низкая удельная площадь элементов природно-экологического каркаса муниципального образования город Пугачев, свидетельствует о необходимости проведения природоохранных мероприятий, поддерживающих каркас.

Анализ структурных элементов природно-экологического каркаса показывает отсутствие крупных зональных элементов в структуре каркаса и в целом высокую раздробленность и обособленность его элементов. В таких условиях выполнение средоформирующих и средорегулирующих функций существующим каркасом невозможно.

Формирование и наращивание элементов природно-экологического каркаса становится актуальной задачей.

2.10. Общие выводы. Риски природного и техногенного характера

- Большая часть территории муниципального образования город Пугачев по своим геологическим и орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства. Строительство промышленных и гражданских объектов возможно повсеместно, за исключением отдельных участков территорий к которым относятся: крутые склоны, балки, овраги, поймы рек, а также участки развития карбонатного карста.

При использовании пойменных земель под застройку необходимо проведение специальной инженерной подготовки территории (понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.).

- Муниципальное образование характеризуется широким развитием полезных ископаемых, представленных в основном группой строительных материалов: кирпично-черепичное сырье, камень строительный, пески строительные. Многочисленные месторождения, проявления и участки полезных ископаемых района могут создать устойчивый фундамент и условия для эффективной деятельности, сельского хозяйства, дорожного и капитального строительства.

- Климатические условия в целом благоприятны для промышленного и гражданского строительства и планировочных ограничений не вызывают.

Для улучшения микроклиматических условий селитебных территорий рекомендуется ветрозащита с северного и юго-западного направлений.

При размещении новых промышленных, гражданских предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, их следует располагать к северо-востоку, востоку и юго-востоку от жилых зон.

По агроклиматическому районированию Саратовской области муниципальное образование город Пугачев относится к засушливому району и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость. Всё это требует обязательного проведения на территории района мероприятий по накоплению и сохранению влаги.

- Собственные ресурсы поверхностных вод невелики и могут обеспечить лишь потребление воды на хозяйственно-питьевые цели и орошение небольших локальных участков на местном стоке в средний по водности год, а в маловодные годы — только при условии аккумуляции воды в прудах и водохранилищах.

Гидрогеологические условия муниципального образования характеризуется как удовлетворительные. Основные водоносные горизонты в долине р. Большой Иргиз приурочены к четвертичным и каменноугольным отложениям. На остальной территории — к акчагыльским отложениям.

- Доминирующие в почвенном покрове чернозёмы южные достаточно плодородны и пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости климата их потенциал относительно невысок. Получение стабильных урожаев при постоянном дефиците влаги возможно лишь при широкой мелиорации земель.

- На территории муниципального образования отмечается сильное антропогенное преобразование природных территориальных комплексов. Наибольшей трансформации подвергались склоновые поверхности (урочища) Сыртовой равнины и пойма реки Б. Иргиз.

На месте естественных заволжско-казахстанских типов растительности преобладают культурные ландшафты — пахотные земли и пастбища. Небольшие их фрагменты сохранились по склонам балок, вдоль дорог и лесополос, но и они в той или иной степени трансформированы в результате перевыпаса скота и действия других антропогенных факторов.

Леса на территории муниципального образования имеют ограниченное распространение и состоят преимущественно из отдельных дач и урочищ, основная часть по берегам р. Большой Иргиз.

Все лесные массивы относятся к категории защитных и выполняют средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

- Под действием зональных (биоклиматических) и азональных (геолого-геоморфологических) структур, на территории муниципального образования город Пугачев сформировались ландшафтные районы: Малоиргизский район типичной степи (Краснореченский ландшафт) и интразональный район долины реки Б. Иргиз, которые отличаются  между собой литолого-морфологической дифференциацией. Специфические особенности ландшафтов существенно конкретизируют планирование рационального и экологически сбалансированного природопользования.

- Активная хозяйственная деятельность на территории муниципального образования активизирует процессы природно-антропогенного характера: водную эрозию, образование оврагов, создание карьеров,  карст, подтопление территории.

Географическое положение муниципального образования город Пугачев, своеобразие рельефа и особенности климата обусловили распространение засух и суховеев, весенних заморозков и сильных ветров.

- Природно-экологический каркас территории муниципального образования город Пугачев не позволяет в полной мере сохранять экологический баланс территории из-за отсутствия крупных зональных природных (степных) комплексов.

Одним из альтернативных способов использования земель экологического фонда и, в целом, природно-экологического каркаса является развитие природного или экологического туризма на территории муниципального образования город Пугачев, способствующего с одной стороны сохранению ландшафтного и биологического разнообразия, экологическому просвещению, с другой, привлечению инвестиций в охрану природы.

3.ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на «Карте  зон с особыми условиями использования  муниципального образования город Пугачев» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-	территории водного фонда;

-	территории, затапливаемые паводком 1%-й обеспеченности;

-	территории лесного фонда;

-	территории городских лесов;

-	территории санитарно-защитной полосы магистральных водоводов;

-	территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения;

-	территории водоохранных зон;

-	территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

-	территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

-	территории санитарного разрыва железной дороги.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных как на территории муниципального образования город Пугачев. Проектом генерального плана предлагается упорядочить функциональное зонирование территорий поселения. Новые промышленные, агропромышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных и коммунально-складских зон муниципального образования.

Санитарные разрывы от инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – до жилья, до объектов водоснабжения, до территорий населённых пунктов. Предлагается при осуществлении деятельности по проектированию и строительству проводить дальнейшую оценку конкретных площадок с учётом санитарных разрывов.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования город Пугачев выделены водоохранные зоны:  200 м для р. Большой Иргиз, 50 м для прудов и пойменных озер.  Границы прибрежных защитных полос для  р. Малый Иргиз, прудов и пойменных озер составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: распашка земель, размещение отвалов, размываемых грунтом, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой полосы водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км пользования составляет 5 м.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Граница второго и третьего пояса санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается после проведения соответствующих исследований.

Санитарные разрывы от инженерных линейных объектов

1.  Охранные зоны  вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются  в виде части поверхности участка земли и  воздушного пространства  (на  высоту,   соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными   плоскостями, отстоящими по   обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном  их положении   на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и.т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

2.  На трассах кабельных и воздушных линий связи охранная зона устанавливается для подземных кабельных и для воздушных линий связи, расположенных вне на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на два метра с каждой стороны.

## 3. Охранная зона кабельных линий электропередачи устанавливается:

в виде территории вдоль подземных кабельных линий, ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии одного метра.

4.. Для газораспределительных сетей охранная зона устанавливается:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии трех метров от газопровода со стороны провода и двух метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии десяти метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль трасс газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной шесть метров, по три метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

5. Для тепловых сетей

Для тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

4.ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

4.1. Территория муниципального образования город Пугачев

В соответствии с представленными данными о балансе территории  муниципального образования город Пугачев на 01.01.2011 г.» всего в границах муниципального образования находится 8843 га земель.

Из общего количества земель застроено около  15%, в том числе 8,6% входит в состав жилых и общественно-деловых зон, остальные 5,6% – в состав производственных зон, 58,6% приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Таблица 4.1

Характеристика земель муниципального образования город Пугачев по видам использования

|  | Наименование земель | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой и общественно-деловой застройки, всего | 757 | 8,6 |
|  | в том числе |  |  |
|  | - многоэтажной | 256 |  |
|  | - индивидуальной | 501 |  |
| 2 | Земли промышленности, коммерческой и коммунально-складской застройки | 493 | 5,6 |
| 3 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, всего: | 387 | 4,4 |
|  | В том числе |  |  |
|  | Железнодорожного транспорта | 223 |  |
|  | Автомобильного транспорта | 164 |  |
| 4 | Земли сельскохозяйственного использования | 5184 | 58,6 |
|  | из них занятые: |  |  |
|  | - пашнями | 2331 |  |
|  | - пастбищами | 1706 |  |
|  | -сады | 255 |  |
|  | - предприятиями, занимающимися сельхозпроизводством | 4 |  |
|  | - садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами | 241 |  |
|  | - для других целей | 647 |  |
| 5 | Земли под водными объектами | 267 | 3,0 |
| 6 | Неудобья (овраги, балки) | 180 | 2,0 |
| 7 | Земли, занятые карьерами | 73 | 0,8 |
| 8 | Прочие | 1502 | 17 |
|  | Итого | 8843 | 100,0 |

4.2. Территориальные ресурсы

С целью определения территориальных ресурсов для развития муниципального образования на стадии генерального плана, была выполнена комплексная оценка территории, в процессе которой были определены:

-	планировочные ограничения в использовании территорий;

-	источники негативного воздействия на окружающую среду и ареалы этого воздействия;

-	территориальные ресурсы в отношении размещения жилой застройки, объектов культурно – бытового обслуживания, земель промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры, зон с особыми условиями использования;

Зоны с особыми условиями использования территории, обусловленные действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических, а также инженерно-геологических ограничений, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций отражены на Карте  зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Пугачев.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, новых производственных объектов, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

По функциональному использованию проектом предусматривается развитие жилой, общественно-деловой зон и зоны производственного и коммунального назначения.

Проектом предусматривается около 170 га территорий для размещения нового капитального строительства.

Из общего объёма выявленных площадок намечается освоение:

-	под жилые зоны – 79 га;

-      под объекты культурно – бытового обслуживания и общественно-деловых зон  -  10  га;

-	под размещение производственных и коммунальных зон – 167,7 га.

Выявленные территориальные ресурсы с учётом существующего сохраняемого жилищного фонда позволяют разместить около 228 500 м2 общей площади.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие муниципального образования, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

5.ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

5.1. Динамика численности населения, воспроизводство, 
половозрастная структура

Численность населения муниципального образования город Пугачев на 01.01.2012 г. составила 42 560 чел. Из них в городе Пугачеве проживает 41 706 чел., в пос. Пугачевский – 854 чел. Удельный вес муниципального образования город Пугачев в общей численности населения Пугачевского района составляет 69%.

Муниципальное образование город Пугачев в течение длительного времени сохраняет основную часть населения и обеспечивает свое надежное функционирование.

Динамика численности населения города за предшествующий период характеризовалась следующими показателями (см. таблицу 5.1.1., рисунок 5.1.1.).

### Таблица 5.1.1.

### Динамика численности населения г. Пугачев

| Годы | Все население, чел. | Мужчин, чел. | Женщин, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 41973 | 19446 | 22527 |
| 2006 | 42154 | 19488 | 22666 |
| 2007 | 42386 | 19231 | 23155 |
| 2008 | 42702 | 19259 | 23443 |
| 2009 | 42895 | - | - |
| 2010 | 43088 | - | - |
| 2011 | 41706 | - | - |

Рисунок 5.1.1. Динамика численности населения г. Пугачева

Общее изменение численности населения определяется естественным и механическим движением (см. таблицу 5.1.2., рисунок 5.1.2.)

Таблица 5.1.2.

Динамика естественного и механического приростов г. Пугачева

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 42726 | 42720 | 41685 | 41973 | 42154 | 42386 | 42702 | 42895 | 43088 |
| Естественный прирост, чел. | -332 | -351 | -220 | -174 | -171 | -65 | -103 | -6 | -121 |
| Механический прирост, чел. | 336 | 519 | 508 | 355 | 403 | 381 | 296 | 199 | 33 |

Рисунок 5.1.2. Динамика естественного и механического прироста

г. Пугачева

Из приведенного рисунка видно, что естественный прирост населения г. Пугачева за последние годы увеличился, но все еще остается отрицательным. Механический прирост имеет устойчивую тенденцию к понижению. В результате выше изложенного численность населения г. Пугачев может начать уменьшаться.

Численность населения г. Пугачева по состоянию на 01.01.2010 г., находящегося в трудоспособном возрасте, составляет 27,5 тыс. человек (63,9% от общей численности), старше трудоспособного – 9,2 тыс. человек (21,4%), моложе трудоспособного – 6,3 тыс. человек (14,7%).

44,9% от общей численности постоянного населения составляют мужчины (19324 чел.), 55,1% – женщины (23764 чел.).

Таблица 5.1.3.

Возрастная структура населения муниципального образования город Пугачев на 01.01. 2010 г., %

| Возрастные группы | Всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- | --- |
| Дети | 14,7 | 7,1 | 7,7 |
| Трудоспособный возраст | 63,9 | 32,1 | 31,8 |
| Старше трудоспособного | 21,4 | 5,6 | 15,7 |

В муниципальном образовании город Пугачев категория населения  «старше трудоспособного возраста» превышает категорию  «дети» из-за низкой рождаемости. Только для стабилизации численности населения в семьях должно быть 3 ребенка, что соответствует доле детей порядка 34—35%. А при прогрессивной возрастной структуре населения эта доля должна быть не менее 36—38%. Отсюда следует, что муниципальное образование город Пугачев по возрастной структуре населения не сможет обеспечить положительную динамику его численности за счет естественного прироста.

Анализ демографических особенностей муниципального образования город Пугачев позволяет отметить следующее:

- с момента переписи 2002 г. население сократилось на 1 тыс. чел. к 2011 г., то есть на 2,4%, но процесс этот происходил скачкообразно;

- как и вся Саратовская область, муниципальное образование город Пугачев 2002-2010 гг. приняло значительное количество мигрантов из стран СНГ и южных районов европейской части РФ. В результате численность населения выросла к 2010 г. на 362 чел. (на 0,85% относительно 2002 г.), миграционный прирост перекрыл естественную убыль населения, доля трудоспособного населения увеличилась;

- численность населения муниципального образования город Пугачев выросла к 2010 г. на 0,85%, а к 2011 г. сократилась на 2,4% относительно 2002 г.

- наметился переход возрастной структуры населения от стационарной к регрессивной.

5.2. Миграционные процессы, этнический состав

###### Механический прирост (миграция), принимающий участие в формировании населения, за период с 2001 по 2006 гг. по муниципальному образованию город Пугачев был положительный, по муниципальному району — стойко отрицательным (см. рисунок 5.2.1.).

##### Рисунок 5.2.1. Механический прирост (убыль) населения муниципального образования город Пугачев и Пугачёвского муниципального района

###### Численность населения муниципального образования город Пугачев стабилизировалась и выросла за последнее время, причем за счет механического, а не естественного прироста.

###### Население муниципального образования город Пугачев многонациональное. Преобладает русское население, но доля его одна из наиболее низких среди городов Саратовской области. Однако смена самоидентификации, различия в естественном воспроизводстве и миграционной подвижности этнических групп за период 1989-2002 гг. привели к сокращению в районе за период 1989-2002 гг. доли украинцев, увеличению доли армян, казахов и татар (см. таблицу 5.2.1.).

### Таблица 5.2.1.

#### Доля народов в общей численности населения муниципального образования  город  Пугачев,1989, 2002 гг.

| Народ | Доля в населении в 1989 г., % | Доля в населении в 2002 г., % |
| --- | --- | --- |
| Русские | 87,1 | 87,1 |
| Татары | 6,2 | 6,6 |
| Казахи | 0,7 | 1,0 |
| Украинцы | 2,2 | 1,3 |
| Башкиры | 0,3 | 0,4 |
| Армяне | 0,3 | 0,8 |
| Чуваши | 0,3 | 0,2 |
| Белорусы | 0,4 | 0,2 |
| Мордва | 0,2 | 0,1 |
| Немцы | 0,1 | 0,1 |

5.3. Прогнозы численности населения на 2022 и 2032 годы

Прогнозирование населения — весьма сложный процесс. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Поэтому расчеты основных показателей демографической ситуации на перспективу производились на основе анализа, сложившихся в последнее десятилетие, изменений в динамике численности населения муниципального образования город Пугачев, Пугачевского муниципального района и области в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, внешних и внутренних миграциях, занятости, уровне жизни, этническому составу, образовательному уровню и т.д. Учитывались также географическое положение района, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в муниципальном образовании город Пугачев на начало 2012 года. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в муниципальном образовании и районе, напрямую будет определяться мероприятиями правительственных структур по социально-экономическому развитию района, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

Таблица 5.3.1.

Прогноз численности населения муниципального образования город Пугачев,

оптимистический сценарий

| Возраст, лет | Численность населения (чел.) |
| --- | --- |
|  | 01.01.2012 г. | 01.01.2022 г. | 01.01.2032 г. |
| Всего | 42560 | 45000 | 46600 |
| в т.ч.: |  |  |  |
| 0—4 | 1958 | 2070 | 1876 |
| 5—9 | 1745 | 2385 | 2153 |
| 10—14 | 1915 | 2340 | 2479 |
| 15—19 | 2937 | 2115 | 2619 |
| 20—24 | 3788 | 2250 | 2712 |
| 25—29 | 4043 | 3060 | 2479 |
| 30—34 | 3277 | 3870 | 2572 |
| 35—39 | 2766 | 4005 | 3271 |
| 40—44 | 3277 | 3375 | 3830 |
| 45—49 | 3745 | 2835 | 3970 |
| 50—54 | 3320 | 3150 | 3318 |
| 55—59 | 2426 | 3375 | 2758 |
| 60—64 | 1234 | 2880 | 2852 |
| 65—69 | 2171 | 2115 | 2805 |
| 70 и старше | 3958 | 5175 | 6906 |

Численность населения муниципального образования город Пугачев будет расти вследствие положительных показателей естественного  и миграционного приростов, которые изменятся в сторону улучшения. Однако, одновременно с ростом числа жителей в муниципальном образовании ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Произведенные расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения города. Так, при оптимистическом сценарии развития за период с 2012 по 2032 год вырастет удельный вес лиц в детском возрасте (0-15 лет) — с 14,7% до 15%. В то же время абсолютное число детей за указанный период возрастет в 1,1 раза.

Таблица 5.3.2.

Прогноз возрастной структуры населения муниципального образования город Пугачев,

оптимистический сценарий

| Возрастные категории | 01.01.2012 г. | 01.01.2022 г. | 01.01.2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0—15 | 6256 | 14,7 | 7245 | 16,1 | 6990 | 15,0 |
| 16—59 — м и 16—54 — ж | 27196 | 63,9 | 25650 | 57,0 | 25630 | 55,0 |
| 60 и > — м и 55 и > — ж | 9108 | 21,4 | 12105 | 26,9 | 13980 | 30,0 |
| Всего | 42560 | 100 | 45000 | 100 | 46600 | 100 |

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала муниципального образования город Пугачев необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

5.4. Концептуальные подходы и основные направления демографической политики

В результате анализа демографической ситуации в муниципальном образовании город Пугачёв была дана оценка демографических тенденций, выявлены проблемы и определены концептуальные подходы и основные стратегические направления муниципальной политики в вопросах демографической политики.

Муниципальное образование город Пугачёв имеет относительно высокий демографический потенциал, и сложившеюся в последнее десятилетие относительно неблагоприятную демографическую ситуацию: уменьшается миграционный прирост при отрицательном естественном приросте, в сочетании с тенденцией старения населения.

В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения. В настоящее время она носит ярко выраженный регрессивный характер (со значительным преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного, а также преобладанием женщин в трудоспособном и пенсионном возрастах). Проблемы социальной группы «пенсионеры» выдвигают в качестве приоритета развитие системы социальной поддержки и помощи малоимущим.

Положительной демографической тенденцией в последние годы является рост доли населения в трудоспособном возрасте, то есть той категории населения, которая в значительной степени формирует трудовые ресурсы территории.

Муниципальное образование город Пугачёв имел до последнего времени постоянный миграционный приток населения (за счёт г. Пугачёва), что свидетельствует о его привлекательности не только для населения других регионов России и стран СНГ, но и для своего собственного.

Этнический состав населения района очень разнообразен и дифференцирован по территории. Национальные традиции различных этносов оказывают определённое влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов.

Резервы улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании город Пугачев, как и в области в целом, заключаются в улучшении, как репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности, так и имиджа поселения.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала в муниципальном образовании город Пугачев необходимы достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшение здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

5.5. Трудовые ресурсы, прогнозная оценка трудового потенциала

По данным на 2008 г. население муниципального образования город Пугачев в трудоспособном возрасте составляло около 27,7 тыс. чел. или 63,9% от общей его численности. Численность работающих (по найму и не по найму) в организациях в 2008 году составляла 15,3 тыс. чел. или 55,2% от общего числа лиц в трудоспособном возрасте.

За годы рыночных преобразований произошли весьма большие изменения в сфере рынка труда.

Таблица 5.5.1.

Динамика среднегодовой численности работающих в организациях, тыс. чел.

|  | 2002 г. | 2008 г. | 2008 г. в % к 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 881,5 | 761,8 | 86,4 |
| в том числе |  |  |  |
| - г. Саратов | 357,0 | 331,9 | 93 |
| - г. Пугачев | 16,9 | 15,3 | 90,5 |

При этом темпы сокращения числа работающих в организациях муниципального образования город Пугачев несколько больше, чем по области в целом.

По отраслям экономики, работающие в организациях распределялись следующим образом (см. рисунок 5.5.1.).

Рисунок 5.5.1. Распределение занятого населения по отраслям экономики муниципального образования город  Пугачёв (%)

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения не только по его численности, но и половой и возрастной структуре, состоянии здоровья, внешним миграциям и др. Последние представляют особую трудность для прогнозирования, ввиду влияния многих внешних, информационно трудно-предсказуемых факторов. Абстрагируясь от миграций, в основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов на периоды 2022 и 2032 гг. положены расчетные показатели перспективной численности населения муниципального образования город Пугачев и перспективный половозрастной состав населения на указанные расчетные сроки.

Таблица 5.5.2.

Прогноз численности трудоспособного населения муниципального образования город Пугачев, оптимистический сценарий

| Возрастные категории | 01.01.2012 | 01.01.2022 | 01.01.2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | в % к 2012 г. | чел. | в % к 2012 г. |
| 16—19 | 2126 | 1725 | 81,1 | 2095 | 98,5 |
| 20—24 | 3788 | 2250 | 59,4 | 2712 | 71,6 |
| 25—29 | 4043 | 3060 | 75,7 | 2479 | 61,3 |
| 30—34 | 3277 | 3870 | 118,1 | 2572 | 78,5 |
| 35—39 | 2766 | 4005 | 144,8 | 3271 | 118,3 |
| 40—44 | 3277 | 3375 | 103,0 | 3830 | 116,9 |
| 45—49 | 3745 | 2835 | 75,7 | 3970 | 106,0 |
| 50—54 | 3320 | 3150 | 94,9 | 3318 | 99,9 |
| 55—59* | 854 | 1380 | 161,6 | 1383 | 161,9 |
| Всего | 27196 | 25650 | 94,3 | 25630 | 94,2 |

*— без женщин

Как наглядно демонстрирует таблица, численность населения в трудоспособном возрасте в муниципальном образовании город Пугачев за предстоящий двадцатилетний период сократиться на 1566 чел. или на 5,8%.

Доля трудоспособного населения в общей численности населения также сократиться с 63,9% в 2012 году до 55% в 2032 году. Это произойдет вследствие постарения населения городского поселения.

5.6. Основные направления в развитии труда и занятости населения

Муниципальное образование город Пугачев обладает высоким трудовым потенциалом с отрицательной динамикой трудоспособного населения и определенными резервами для его роста.

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город  Пугачев, необходимо развивать систему профессионального обучения и трудоустройства с учетом потребностей молодежи.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Основные направления муниципальной политики на рынке труда и занятости населения:

- реформирование экономической базы муниципального образования (в первую очередь, аграрного сектора и промышленности), реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- преломление тенденции отрицательной динамики численности трудоспособного населения;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

Выводы

В результате проведенного анализа демографической ситуации муниципального образования город Пугачев выявлено ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на демографическое развитие. Итоги анализа представлены в виде табл.5.6.1.

Таблица 5.6.1.

Демографический анализ муниципального образования город Пугачев

| Благоприятные факторы | Неблагоприятные факторы |
| --- | --- |
| г. Пугачев является районным центром | Низкий удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста (14,7%) |
| Высокий удельный вес трудоспособного населения (63,9%) | Наличие половой диспропорции (муж. – 44,8%, жен. – 55,2%) |
| Низкий удельный вес пожилого населения (21,4%) | Отрицательный естественный прирост (- 121 чел./год) |
| Положительный миграционный прирост (33 чел./год) |  |

Из всех неблагоприятных факторов наиболее опасным является низкий уровень рождаемости, который на перспективу может отразиться негативным образом на будущей численности населения и на половозрастной структуре. Поэтому основные усилия должны быть направлены на увеличение естественного прироста, в первую очередь за счет роста увеличения рождаемости и снижения смертности.

Прогноз численности населения

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития муниципального образования город Пугачев, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, малого бизнеса в муниципальном образовании.

Для оценки потребности поселения в ресурсах территории и инженерного обустройств, проектом рассматривается численность населения на первую очередь строительства 45000 человек, на расчетный срок – 46600 человек.

6.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития муниципального образования город Пугачев

6.1.1. Экономическая база развития муниципального образования город. Пугачев

Город Пугачев – центр  среднеразвитого района аграрно-промышленного типа.

Современная структура производства муниципального образования город Пугачев строилась с учетом исторически мощного потенциала Саратовской области, удобного географического расположения района, наличия квалифицированных кадров.

Производственный комплекс муниципального образования, сложившийся в соответствии с советской моделью хозяйствования, претерпел за годы реформирования существенные структурные изменения.

Прежде всего, кардинальные изменения произошли в сфере собственности на средства производства: роль государственного сектора резко снизилась, ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам.

Развитие муниципального образования город Пугачев определяют следующие отрасли хозяйства: сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, строительство, транспорт и связь, торговля.

Таблица 6.1.1.

Ведущие промышленные предприятия муниципального образования город Пугачев:

| Полное наименование предприятия | Отрасли хозяйства | Номенклатура производимой продукции | Полный адрес предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «КОМП» | Обрабатывающая промышленность | Котельные установки контейнерного типа | г. Пугачев, ул.Вокзальная, д. 12 |
| ОАО «Пугачевский мукомольный завод» | Обрабатывающая промышленность | Мука ржаная | г. Пугачев, ул.Коммунистическая, д. 89 |
| ООО «Полимер-Сервис» | Обрабатывающая промышленность | Шпагат полипропиленовый | г. Пугачев, Северная промзона, д. 18 |
| ФБУ ИК-17 ГУФСИН России по Саратовской области | Обрабатывающая промышленность | Блоки и камни, мелкие стеновые, плитка тротуарная, наносы центробежные, агрегаты наносные | г. Пугачев, пер. Камышинский, д. 9 |
| ФБУ ИК-4 ГУФСИН России по Саратовской области | Обрабатывающая промышленность | Сиденье водителя | г. Пугачев, Карьер МВД. |
| ОАО «Пугачевхлеб» | Обрабатывающая промышленность | Хлеб и хлебобулочные изделия | г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 149 |
| ОАО «Гидрозатвор» | Обрабатывающая промышленность | Арматура промышленная трубопрокатная, краны Маевского, грязевики, элеваторы, заглушки, задвижки, отводы | г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 162 |
| ООО «Завод Газ - Стандарт» | Машиностроение | Котельные установки, пункты учета расхода газа, газорегуляторные пункты, технологические блоки | г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 4 |
| ЗАО «Русский продукт» | Пищевая промышленность | Цельномолочная продукция, кисломолочная продукция, масло животное, сыры, творог, сметана | г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 2/2 |
| ООО «Пугачевский каменный карьер» | Добывающая промышленность | Щебень | г. Пугачев, Южная промзона., д. 8 |
| ООО «Пугачёвские колбасы» | Пищевая промышленность | Колбасные изделия | Саратовская обл., Пугачев, Северная Промзона 5 |
| ООО «СПСКВозрождение» | Пищевая промышленность | Цельномолочная продукция, кисломолочная продукция, масло животное, творог | Саратовская обл., Пугачев, ул. Кирпичная, д 1 |
| ООО «Пугачёвская Дор ПМК» | Обрабатывающая промышленность | Асфальтобетонная смесь | Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Южная Промзона 8 |

В последние годы в экономике муниципального образования происходят заметные структурные сдвиги. Это находит свое проявление в тенденции к увеличению доли производства третичного сектора. Такого рода сдвиги являются прогрессивными на данном этапе развития производственных сил и в целом соответствуют направлениям развития экономики региона.

6.1.2 Основные предприятия муниципального образования

ООО «Пугачевские молочные продукты»

Завод размещается по адресу: г. Пугачев, ул. Лесозащитная, д. 1. Организация основана в  2009 году.

Основной вид деятельности предприятия – переработка молока и производство сыра, оптовая торговля молочными продуктами.

Кадровая численность предприятия на 01.01.2010 г. составляла 43 человека, на 01.01.2016 г. составила 78 человек.

В перспективе намечается реконструкция цехов для производства новых видов продукции без расширения территории предприятия.

ОАО «Пугачевский элеватор»

Предприятие размещается по адресу: г. Пугачев, ул. Железнодорожная, д. 15.

Предприятие специализируется на хранении, сушке, очистке и отгрузке зерновых и масличных культур.

Кадровая численность предприятия на 01.01.2007 г. составляла 158 чел., на 01.01.2008 г. составляла 165 чел., на 01.01.2009 г. составляла 143 чел, на 01.01.2016 составила 42 чел. Увеличение сотрудников на предприятии не планируется.

В перспективе намечается реконструкция технологических процессов и строительство новых автоматизированных зерноскладов без расширения территории предприятия.

ООО «Полимер-Сервис»

Предприятие размещается в северной промышленной зоне г. Пугачев. Организация основана в 2000 году.

Основной вид деятельности предприятия – производство полипропиленового шпагата.

Кадровая численность предприятия на 01.01.2007 г. составляла 92 чел., на 01.01.2008 г. составляла 89 чел., на 01.01.2009 г. составила 81 чел. Увеличение сотрудников на предприятии не планируется.

Расширение территории предприятия не планируется.

6.1.3. Основные направления промышленного развития муниципального образования

Все ведущие промышленные предприятия, как муниципального образования, так и района расположены в городе Пугачёве. Однако, не смотря на концентрацию предприятий в городе, промышленность муниципального образования находится в сложном положении. Ключевыми проблемами развития промышленности в муниципальном образовании город Пугачев являются:

- дефицит высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;

- высокая степень физического и морального износа основного капитала, наличие предприятий с устаревшим технологическим укладом и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;

- недостаточный уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационно -активных предприятий;

- недостаточная инвестиционная активность большинства предприятий, инертность и «неумение» работать с инвесторами;

- слабое развитие экспортного потенциала промышленного комплекса, отсутствие агрессивного маркетинга;

- финансовая задолженность предприятий и узкая налогооблагаемая база;

- недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Стратегическая цель промышленной политики муниципального образования город Пугачев видится в формировании динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию муниципального образования в современные региональный, федеральный и глобальный рынки.

Ключевые направления промышленной политики на перспективу основываются на имеющих место региональных особенностях развития промышленности в настоящее время.

- Развитие традиционных для муниципального образования производств, имеющих перспективы спроса на внутреннем и внешнем рынках и функционирующих на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями, в том числе:

- производств с более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающих снижение ресурсоемкости производства и создание продукции с высокой долей добавленной стоимости;

- производств и видов деятельности, базирующихся на использовании местных сырьевых ресурсов.

Содействие развитию конкурентоспособных региональных кластеров (групп) предприятий, усиливающих позиции на внутреннем и внешнем рынках района и привлекающих инвестиции (как внутренние, так и внешние) в отрасли специализации муниципального образования.

Руководством области кластерная политика выбрана как главный инструмент развития. Кластерная политика предполагает, что в условиях рыночной экономики объектом экономического управления должна стать не отрасль, не компания, а территория.

Кластеры формируются на основе реконструкции и модернизации существующих объектов (ОАО «Пугачёвхлеб», ООО «Пугачёвские молочные продукты»), а также создания в их структуре новых производств и новой продукции, восстановления утраченных объектов (ООО «Ремзавод», ООО «Завод ЖБИ «Стройиндустрия») и строительства новых (объекты нового капитального строительства).

Формирование всей технологической цепочки кластера, с учетом маркетинга, логистики и других необходимых объектов — задача компаний, инициаторов формирования соответствующего кластера.

- Развитие новых отраслей и производств — «точек роста». В рамках государственной поддержки «точек роста» усилия федерального правительства направляются на создание новых объектов производста в пищевой промышленности и промышленности строительных материалов. Представляется, что на этих направлениях должны быть сосредоточены действия и администрации Пугачевского муниципального района, как по разработке, так и по реализации промышленной политики.

- Создание широкой сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла.

- Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции с целью приближения к сырьевой базе.

6.2. Жилищный фонд  и жилищное строительство

6.2.1. Современное состояние муниципального образования город Пугачев

В соответствии с данными федеральной службы государственной статистики за 2010 год жилищный фонд г. Пугачева составил 832,2 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью составила 20,5 м2 на одного  постоянного жителя.

Общая площадь «ветхого» жилищного фонда с износом свыше 65% – 10,1 тыс. м2 (1,2% от общего объёма существующего жилья).

Таблица 6.2.1

Благоустройство жилищного фонда в г. Пугачеве, %

| Всего | водопро- водом | канали- зацией | отопле- нием | горячим водоснаб-жением | газом | ванными (душем) | напольными электро-плитами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,0 | 57,1 | 54,3 | 100 | 53,6 | 93,6 | 50,1 | 0,9 |

Таблица 6.2.2

Характеристика жилищного фонда по материалу стен в г. Пугачеве

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменные и кирпичные | 440,4 | 52,9 |
| 2 | Панельные, блочные | 104,3 | 12,5 |
| 3 | Смешанные | 4,5 | 0,6 |
| 4 | Деревянные | 230 | 27,6 |
| 5 | Прочие | 53 | 6,4 |
| Итого | 832,2 | 100,0 |

Таблица 6.2.3

Характеристика жилищного фонда по годам возведения в г. Пугачеве

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 1920 г. | 58,5 | 7,0 |
| 2 | 1921-1945 г.г. | 37,9 | 4,6 |
| 3 | 1946-1970 г.г. | 266,7 | 32,0 |
| 4 | 1971-1995 г.г. | 361,7 | 43,5 |
| 5 | После 1995 г.г. | 107,4 | 12,9 |
| Итого | 832,2 | 100,0 |

Таблица 6.2.4

Характеристика жилищного фонда по износу г. Пугачеве

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 30% | 603,0 | 72,5 |
| 2 | От 31 до 65% | 219,1 | 26,3 |
| 3 | От 66 до 70% | 8,1 | 1,0 |
| 4 | Свыше 70% | 2,0 | 0,2 |
| Итого | 832,2 | 100,0 |

Таблица 6.2.5

| Годы | Всего тыс. м2 общей площади | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальное строительство | Индивидуальное строительство |
|  |  | тыс. м2 общей площади | % к общей площади | тыс. м2 общей площади | % к общей площади |
| 2000 | 11,9 | 6,8 | 57,1 | 4,7 | 39,5 |
| 2001 | 8,2 | 1,9 | 23,2 | 4,4 | 53,7 |
| 2002 | 8,3 | 1,7 | 20,5 | 4,7 | 56,6 |
| 2003 | 6,0 | 3,9 | 65,0 | 2.1 | 35,0 |
| 2004 | 2,8 | - | - | 2,8 | 100,0 |
| 2005 | 6,7 | 1,5 | 22,4 | 5,2 | 77,6 |
| 2006 | 9,3 |  |  | 9,3 | 100,0 |
| 2007 | 3,9 |  |  | 3,9 | 100,0 |
| 2008 | 8,5 |  |  | 7,3 | 85,9 |
| 2009 | 10,7 |  |  | 7,8 | 72,9 |
| 2010 | 5,3 |  |  | 5,3 | 100,0 |

Среднегодовой ввод жилищного фонда за период 2000-2010 г.г. – 6,1 тыс. м2.

6. 2.2. Жилищное строительство.

Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 228,5 тыс. м2 общей площади. Ориентировочный среднегодовой ввод жилищного фонда – около 11,5 тыс. м2 общей площади в год.

Снос жилищного строительства не предвидится.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 1,08 млн. м2 общей площади.

При проектной численности населения 46,6 тыс. жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности в среднем до 22,8 м2/чел., в том числе в новой секционной многоквартирной застройке – до 20 м2/чел., в новой усадебной коттеджной – до 30-35 м2/чел.

Принятые плотности застройки:

-	многоэтажная секционная застройка – 250чел./га;

-	усадебная застройка:

-	при участках 4 сотки – 80 чел./га;

-	при участках 6-8 соток – 40 чел./га;

-	при участках 10 соток – 20-25 чел./га.

Размер приусадебного участка в границах города рекомендуется принять: от 8 до 10  соток.

Для размещения этого объёма к освоению предусматривается:

-	под многоэтажную, среднеэтажную и малоэтажную многоквартирную застройку – 9 га;

-	под индивидуальную коттеджную застройку – 52,9 га.

На первый этап строительства предполагается освоение 1/2 намеченного объёма нового строительства – 114,25 тыс. м2 общей площади.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу первого этапа развития города – 0,966  млн. м2 общей площади.

При ориентировочной численности населения города на 2020 г. – 45 тыс. жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности до 21 м2/чел.

Распределение жилищного фонда и населения города  на планируемый срок  и на первый этап развития приводится в таблицах ниже.

Таблица 6.2.6

Ориентировочное распределение жилищного фонда

и населения муниципального образования  на планируемый срок  развития

|  | Наименование планировочных районов | Совре-менное состоя-ние | Планируемый срок (тыс. м2 общей площади) | Расселяемое население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убыль за весь период | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Итого к концу срока |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Г. Пугачев, всего | 832,2 |  | 832,2 | 214 | 1046,2 |  |
|  | - секционнаяная до5 этажей | 232,0 |  | 232,0 | 58,5 | 290,5 |  |
|  | секционнаяная от 2 до4 этажей | 38,0 |  | 38,0 |  | 38,0 |  |
|  | - малоэтажная (индивид.) | 562,2 |  | 562,2 | 155,5 | 717,7 |  |
| 2 | Пос. Пугачевский, всего | 19,75 |  | 19,75 | 14,5 | 34,25 |  |
|  | секционнаяная от 2 до4 этажей | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  |
|  | - малоэтажная (индивид.) | 9,5 |  | 9,5 | 14,5 | 24,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ | 851,95 |  | 851,95 | 228,5 | 1080,45 |  |
|  | - секционнаяная до5 этажей | 232,0 |  | 232,0 | 58,5 | 290,5 |  |
|  | секционнаяная от 2 до4 этажей | 48,25 |  | 48,25 |  | 48,25 |  |
|  | - малоэтажная (индивид) | 571,7 |  | 571,7 | 170,0 | 741,7 |  |

Таблица 6.2.7.

Ориентировочное распределение жилищного фонда

и населения муниципального образования на первый этап  развития

|  | Наименование планировочных районов | Совре-менное состоя-ние | Первый этап развития (тыс. м2 общей площади) | Расселяемое население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убыль за весь период | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Итого к концу срока |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Г. Пугачев, всего | 832,2 |  | 832,2 | 107 | 939,2 |  |
|  | - секционнаяная до5 этажей | 232,0 |  | 232,0 | 29,25 | 261,25 |  |
|  | секционнаяная от 2 до4 этажей | 38,0 |  | 38,0 |  | 38,0 |  |
|  | - малоэтажная (индивид.) | 562,2 |  | 562,2 | 77,75 | 639,95 |  |
| 2 | Пос. Пугачевский, всего | 19,75 |  | 19,75 | 7 | 26,75 |  |
|  | секционнаяная от 2 до4 этажей | 10,25 |  | 10,25 |  | 10,25 |  |
|  | - малоэтажная (индивид.) | 9,5 |  | 9,5 | 7 | 16,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ | 851,95 |  | 851,95 | 114 | 965,95 |  |
|  | - секционнаяная до5 этажей | 232,0 |  | 232,0 | 29,25 | 261,25 |  |
|  | секционнаяная от 2 до4 этажей | 48,25 |  | 48,25 |  | 48,25 |  |
|  | - малоэтажная (индивид) | 571,7 |  | 571,7 | 84,75 | 656,4548,25 |  |

6.3 Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления развития

6.3.1 Современное состояние

Являясь административным центром, г. Пугачев исполняет роль центра эпизодического и периодического культурно-бытового обслуживания города и прилегающего района, а также центра повседневного обслуживания жителей города и частично сельских жителей прилегающих населённых пунктов.

Культурно-бытовое обслуживание города представлено довольно развитой системой учреждений, однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают потребности населения, что особенно касается учреждений коммунального обслуживания.

В некоторых случаях учреждения размещены в приспособленных помещениях, не отвечающих их назначению, качественное состояние отдельных объектов обслуживания невысоко.

Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

- ФГОУ СПО «Пугачевский гидромелиоративный техникум им. В.И. Чапаева» (ул. М. Горького, д. 21)

- ГОУ НПО «Профессиональное училище №67» (ул. Кутякова, д. 62/1)

ШКОЛЫ

По данным в городе Пугачеве находится 6 средних общеобразовательных школ, 1 основная общеобразовательная школа, 2 вечерних общеобразовательных школы. В дневных общеобразовательных школах фактической емкостью 3 238 места обучается 3 749 учащихся.

Перечень школ:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Топорковская, д. 40/1)

Число мест: проектируемое – 550; фактическое – 928.

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Коммунистическая, д. 12)

Число мест: проектируемое – 600; фактическое – 514.

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Урицкого, д. 3)

Число мест: проектируемое – 200; фактическое – 270.

(ул. Пушкинская, 318)

Число мест: проектируемое – 109; фактическое – 220.

- МБОУ «Основная общеобразовательная школа №4 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Ермощенко, д. 4)

Число мест: проектируемое – 120; фактическое – 54.

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Садовая, д. 72)

Число мест: проектируемое – 290; фактическое – 393.

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Топорковская, д. 99)

Число мест: проектируемое – 619; фактическое – 616.

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Кутякова, д. 47)

Число мест: проектируемое – 750; фактическое – 754.

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- МБУДОД «Центр развития творчества детей и юношества» (ул. Кутякова, д. 47)

Число мест: проектируемое – 220; фактическое – 456.

- МБУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (ул. Бубенца, д. 51/1)

Число мест: 164

- МБОУ ДОД «Музыкальная школа» (ул. Топорковская, д. 19)

Число мест: проектируемое –20; фактическое – 90.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Детские дошкольные учреждения являются начальной ступенью системы образования. Сеть детских дошкольных учреждений ориентируется на возрастную группу до 6 лет.

Детские дошкольные образовательные учреждения с фактической емкостью 1 639 места посещает 1 703 ребенка. В отдельных районах города испытывается дефицит мест в детских дошкольных образовательных учреждениях.

- МДОУ «Детский сад №1 г. Пугачева Саратовской области» (ул. К. Маркса, д. 164)

Число мест: проектируемое – 80; фактическое – 100.

- МДОУ «Детский сад №2 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Топорковская, д. 7)

Число мест: проектируемое – 30; фактическое – 30.

- МДОУ «Детский сад №3 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Топорковская, д. 71)

Число мест: проектируемое – 122; фактическое – 130.

- МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад №5 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Урицкого, д. 58/62)

Число мест: проектируемое – 240; фактическое – 266.

- МДОУ «Детский сад №6 г. Пугачева Саратовской области» (пр. Революционный, д. 107)

Число мест: проектируемое – 80; фактическое – 103.

- МДОУ «Детский сад №8 г. Пугачева Саратовской области» (ул. М. Горького, д. 27)

Число мест: проектируемое – 66; фактическое – 78.

- МДОУ «Детский сад №12 г. Пугачева Саратовской области» (ул.I микрорайон)

Число мест: проектируемое – 210; фактическое – 215.

- МДОУ «Детский сад №15 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Кутякова, д. 9)

Число мест: проектируемое – 240; фактическое – 263.

- МДОУ «Детский сад №16 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Интернациональная, д. 259)

Число мест: проектируемое – 141; фактическое – 140.

- МДОУ «Детский сад №17 г. Пугачева Саратовской области» (ул. М. Горького, д. 19/1)

Число мест: проектируемое – 80; фактическое – деятельность временно приостановлена.

- МДОУ «Детский сад №19 г. Пугачева Саратовской области» (ул. М. Горького, д. 99)

Число мест: проектируемое – 90; фактическое – 106.

Центр развития ребенка – детский сад «РОСТОК»г Пугачева                Саратовской области (Ул.53 Дивизии д. 15 – А)

Число мест: проектируемое – 260; фактическое – 272.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- Филиал ГУЗ СОСПК «Отделение заготовки крови №2» (ул. Бубенца, д. 53)

- Медицинский центр ООО «Пульс» (ул. Советская, д.171/1)

- ГУЗ «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер» (ул. Сеницы, д. 1)

- ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе» (ул. Оренбургская, д. 213)

- МБУЗ «ЦРБ Пугачевского муниципального района» (ул. Советская, д. 142)

- ГУЗ СО «Пугачевская РБ»(ул. Советская, д. 142)

- Детская поликлиника при ЦРБ (ул. Топорковская, д. 93)

- Стоматологическая поликлиника при ЦРБ (ул. Пушкинская, д. 218)

- Женская консультация при ЦРБ (ул. Бубенца, д. 43)

- ГАУ СО СОЦ "Пугачевский"( Пугачевский район, поселок Заречный, улица Заречная, д.1)

Основными медицинскими учреждениями для г. Пугачёва и Пугачёвского муниципального района является разветвленная сеть медицинских учреждений под эгидой МУЗ «Центральная  районная больница», которая осуществляет квалифицированное стационарное и амбулаторное лечение населения районного центра и сельской местности и обеспечивает обслуживание населения (см. таблицу 6.3.1.).

Таблица 6.3.1.

Сведения об учреждении здравоохранения МУЗ

«ЦРБ Пугачевского муниципального района» на 2011 год

| Наименование учреждения | Адрес | Число мест для больниц, роддомов/пропускная способность для поликлиник, амбулаторий | Качественное состояние здания |
| --- | --- | --- | --- |
| Женская консультация | ул. Бубенца, д. 43 | 32763 | удовлетворительное |
| Поликлиника | ул. Советская, д. 142 | 273192 | удовлетворительное |
| Травматологическое, гинекологическое, рентгеновское, отделения, ФТО, КДЛ | ул. Бубенца, д. 53 | 70 | удовлетворительное |
| Приемное отделение №1, Реанимация | ул. Бубенца, д. 53 | 6 | удовлетворительное |
| Туберкулезный, дерматовенерологический кабинеты | ул. Бубенца, д. 53 | 25463 | удовлетворительное |
| Отделение скорой помощи | ул. Чапаевская, д. 71 | 3 | удовлетворительное |
| Стоматологическая поликлиника | ул. Пушкинская, д. 218 | 50321 | удовлетворительное |
| Клинико-диагностическая лаборатория | ул. Советская, д. 142 |  | удовлетворительное |
| Терапевтический корпус | ул. Советская, д. 142 | 90 | удовлетворительное |
| Детский корпус | ул. Советская, д. 142 | 60 | удовлетворительное |
| Флюорографический кабинет | ул .Советская, д. 142 |  | удовлетворительное |
| Патологоанатомическое отделение | ул. Бубенца, д. 43 |  | удовлетворительное |
| Централизованное стерилизационное отделение | ул. Бубенца, д. 53 |  | удовлетворительное |
| Акушерское отделение | ул. Бубенца, д. 53 |  | удовлетворительное |
| Филиал поликлиники | ул. Советская, д. 142 | 35 | удовлетворительное |
| Хирургическое отделение | ул. Кутякова, д. 47 | 20240 | удовлетворительное |
| Неврологическое отделение | ул. Бубенца, д. 53 | 40 | удовлетворительное |
| Инфекционное отделение | ул. Красноармейская, д. 25 | 30 | удовлетворительное |

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- Городской дом культуры (пр. Революционный, д. 217)

- Киноцентр «Октябрь» (пр. Революционный, д. 184/3)

- Центральная библиотека (ул. Бубенца, д. 21)

- Центральная детская библиотека (ул. М. Горького, д. 30/1)

- Пугачевский краеведческий музей (ул. Топорковская, д. 25) открыт в 1919 году. В нем сосредоточены уникальные экспонаты: останки животных юрского и четвертичного периодов, нумизматика (монеты золотоордынские, от Ивана Грозного до Петра I (награды), рукописные и старопечатные книги XVI - XIX вв., облачения священников (золотое и серебряное шитье) и монахов, культовые предметы (напрестольные кресты, иконы, оклады для икон, потир, дароносицы, лампады и т.д.), археологические находки из курганов древних поселений.

- Пугачевский мемориальный дом-музей В.И. Чапаева (ул. К. Маркса, д. 229) основан 23 февраля 1939 г. Изначально дом принадлежал купчихе Волковойновой, также в этом доме жил управляющий мельницей. Затем с января по ноябрь 1918 г. здесь жил со своей семьёй В.И. Чапаев. Экспозиция музея рассказывает о жизни и боевой деятельности народного полководца и его боевых соратниках.

- Железнодорожный клуб (ул. Вокзальная, д. 2)

- Клуб «Северный» (у. Набережная, д. 115)

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- МБУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (ул. Бубенца, д. 51/1)

- Муниципальное автономное учреждение Пугачевского района Саратовской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» (ул. М. Горького, д. 134)

- Бассейн при МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Топорковская, д. 40/1)

- Тир при МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Коммунистическая, д. 12)

- Хоккейная коробка при МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пугачева Саратовской области» (ул. Садовая, д. 72)

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- ООО «Мечта» (ул.Комарова, 29)

- Кафе «Виктория», И.П.Марченко В.Е.(ул.М.Горького,155)

- ООО «Кафе № 1» (ул.М.Горького,56)

- Закусочная «Мария», ИП Грошева Ольга Яковлевна (ул.М.Горького, 17)

- Кафе «Летний сад», ИП Байбикова  Рауза Садьяновна (городской парк)

- Закусочная «Арарат», ИП Оганесян Маргарита Гагиковна (трасса Пугачев-Самара)

- С.Р.Ц. «Космикбоулинг», ИП Гордеев Денис Александрович

- ПБО «Жар-пицца»,  ИП Гордеев Денис Александрович (ул.М.Горького, 28)

- Кафе «Ной», ИП Арутюян Эдгар Македонович (ул.Железнодорожная,32/1)

- ПБО «Багира», ИП Клековкин Александр Михайлович (ул.Пушкинская,153)

- Кафе «Милена», ИП Шиндина Елена Николаевна (ул.Советская,1)

- Кафе «Спутник», ИП Кустова Анжела Владимировна (ул.Вокзальная,20)

- Кафе «Техас», ООО «Союз-Р» (ул.Советская,158)

- Кафе «Парадиз» ООО «Раиса»

- ПБО «Роза ветров», ИП Хакимулина Зайтуня Хусаиновна (Трасса Пугачев-Саратов)

- Кафе Селена», ИП Грязнова Нина Евгеньевна (улКомарова29)

- Кафе «7 ветров» (ул. М. Горького, д. 122)

- Кафе «Белый лебедь» , ИП Абдыев Муса Хикмет оглы (пр. Революционный, д. 242)

- Кафе «Жемчужина», И.П.Малетин Д.Р. (ул. Железнодорожная, д. 32)

- Кафе «Лаванда» (ул. Кутякова, д. 15в)

- Кафе «Рандеву», ИП Артемов Сергей Александрович (ул. Комарова, д. 33)

- ПБО «Империя вкуса»  (пр. Революционный, д. 187)

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ

- Магазин «Уют». (Торговый городок, ул.Хрущевская. 160)

- Магазин «Центральный»-2,    (Карьер МВД)

- Магазин «Центральный»-6 (Ревпроспект, 262)

- Магазин «Центральный»-7 (1-ый  микрорайон, 7)

- Магазин «Центральный-8»(1 микрорайон, д.58)

- Магазин «Северо-Центральный» (ул.Октябрьская, д.107, кв.2)

- Магазин «Центральный»(ул.Ермощенко, 100)

- Магазин «Центральный»( Привокзальная площадь)

- Магазин № 1 (ул.40 лет Октября,149)

- Магазин № 2 (ул.Вокзальная,12)

- Магазин № 5 (ул.Пушкинская,232/1)

- Магазин № 6 «Виктория» (ул.Октябрьская,111/1)

- Магазин № 7 (1-й микрорайон, 12)

- Магазин № 9 «Солнечный» (ул.Сеница,26)

- Магазин № 10 (ул.Лесозащитная, 25/1)

- Магазин № 11 (ул.Интернациональная, 191)

- Магазин № 12 «Южный» (ул.Набережная, 21)

- Магазин № 15 (район газопровода)

- Магазин «Продукты» (ул.Октябрьская, 99)

- Магазин «Зеленый» ( ул. Бубенца, 81)

- Магазин «Автозапчасти» (трасса Пугачев-Самара)

- Магазин «Металлопрокат» (Ревпроспект, 333)

- Мелкооптовая база, район (ул.Топорковская,95)

- Магазин «Провинциальный» (1-й микрорайон, 5/1)

- Магазин «Провинциальный» (СЗМР)

- Магазин «Ивушка» (ул.53-й Дивизии, 8)

- Магазин «Красное- белое» (ул.М.Горького,21/2)

- Магазин «Красное-белое»(ул. Топорковская,93/1)

- Магазин «Красное-белое» (ул. Кутякова97/10,уч.2)

- Павильон «Триумф» (ул. М. Горького)

- Магазин (ул.Железнодорожная 15)

- Магазин «Строитель» (ул.Бубенца)

- Павильон «Березка-2» ( ул. Кутякова)

- Павильон «Березка-3» ( ул. Советская)

- Магазин «Раздолье» (ул. М. Горького, 65/1)

- Магазин «Гномик» ( ул. М. Горького, 65/1)

- Магазин «Продукты» (пр. Революционный,81)

- Магазин «Продукты» (ул.Красноармейская,76)

- Магазин «Цветы» (ул.Топорковская, 2)

- Магазин «Золотая рыбка» (ул. Бубенца, 24)

- Магазин «Два  льва» (Ревпроспект, 191/1)

- Магазин «Витязь» (торговый городок ул.Бубенца, 21/3)

- Магазин «Фермер» (ул.Кутякова,30А)

- Магазин «Автогранд» (ул.Топорковская,95)

- Павильон «Фаворит» (ул.Урицкого, 42/54)

- Магазин «Ритуал» (ул.Топорковская, 47)

- Магазин «Продукты» (ул.К.Маркса, 409/1)

- Магазин «Народный» (ул.Топорковская, 94/1)

- Магазин «Светлана» (ул.Набережная,21)

- Магазин «Кодак-экспресс» (ул.Топорковская, 25/1)

- Магазин «Молекула» (ул.Бубенца, 14)

- Магазин «Мечта» (ул.Комарова, 29а)

- Магазин «Карамелька» (ул.М.Горького,30)

- Магазин «Горилка» (проспект Революционный,215)

- Магазин «Впрок» (ул.М.Горького, 66)

- Магазин «Впрок» (ул.Октябрьская)

- Магазин «Автозапчасти» (ул.Северная, д.33)

- Магазин «Транзит» (ул.Советская,3)

- Магазин «Кристалл» (ул.Железнодорожная, 15)

- Магазин «Люкс» (торговый городок)

- Магазин «Юбилейный» (ул.Хрущевская, 169/1)

- Магазин «Легенда» (Ревпроспект, 272)

- Магазин «Северный» (Ревпроспект, 345/1)

- Магазин «Камелик» (ул.Топорковская,58)

- Магазин «Самей»( ул.Пушкинская, 240)

- Магазин «Акварель» (торговый городок, ул.Хрущевская, 167/1)

- Магазин (ул.Хрущевская,д.167/4)

- Магазин «Товары для дома» (ул.Бубенца, 20/5)

- Магазин «Авангард» (ул.М.Горького, 40 Б)

- Павильон (ул.Ермощенко,24/1)

- Торговый центр «Грей» (ул.М.Горького, 21/3)

- Магазин «Красный» (ул.Хрущевская, 167/2)

- Магазин «Силуэт» (ул.Бубенца, 20/1)

- Магазин «Татарский» (ул.Ермощенко,22)

- Магазин «Провиант-1» (ул.Советская, 24)

- Магазин «Провиант-2» ( проспект Революционный,197)

- Магазин «Провиант-3» (ул.Ермощенко,183)

- Магазин «Техрезерв» (ул.Оренбургская, 158/1)

- Магазин «1000 мелочей» (территория рынка)

- Павильон (ул.Оренбургская)

- Магазин «Натали» (Рев.проспект,175)

- Магазин «Сударушка» (ул.Ермощенко,181/1 «А»)

- Павильон  (ул.Советская, 92/1)

- Магазин «Мебель» (ул.Пушкинская,183)

- Магазин «Русский» (ул.53 Дивизии, 8 а)

- Магазин « Заливной» (ул.Топорковская,93/1)

- Универмаг (ул.Советская,155/1)

- Магазин «На 7 ветрах» (1-й микрорайон, д.5)

- Магазин (ул.Сеницы,91)

- Магазин «Акварель» (торговый городок)

- Магазин «Мираж»  (ул.Железнодорожная, 15)

- Магазин «Охотник и рыболов»( Ревпроспект, 123)

- Павильон (ул.1 За-водская  (МСО), д.54)

- Павильон (ул.Октябрьская,191)

- Магазин «Товарный двор» (ул.К.Маркса, 176)

- Магазин «Табак-маркет» (ул.М.Горького, 139/1)

- Магазин «Олимп»( ул.Железнодорожная,15)

- Магазин «Терем» (ул.Кутякова. 15В)

- Магазин «Терем» (ул.Кутякова, 15»Г»)

- Магазин  «Татьяна» (ул.Железнодорожная, 15)

- Магазин  «Бриз» (ул.Кутякова, 152)

- Магазин «Свет» (ул.Хрущевская, 167)

- Магазин «У Ксюши» (ул.Хрущевская, 167)

- Магазин «Торос» (Ревпроспект, 117)

- Магазин (ул.М.Горького,36)

- Магазин «Автозапчасти» (ул.Топорковская)

- Магазин «Автозапчасти» (Спецпереулок, 47)

- Магазин «Надежда» (ул. Железнодорожная, 15)

- Магазин (ул.К.Маркса, 338)

- Магазин «Анюта»(пр.Революционный,187)

- Магазин «Прометей»(ул.Бубенца,20/7)

- Магазин «Автозапчасти»  (ул.Бубенца,26)

- Магазин «Хлеб» (рынок)

- Магазин «Автозапчасти» (Ревпроспект, 181)

- Магазин «Обои»(ул.Хрущевская, 152)

- Павильон «Цветочек» (пр.Революционный,188)

- Магазин «Сантехника» (ул.Хрущевская, 169А)

- Магазин «Комфорт»( ул.Хрущевская,169А)

- Магазин «Для Вас»  (ул.Хрущевская, 169/1А)

- Магазин «Светлана» (п.Нефтянников, 32)

- Магазин «Строительный мир» (Ул.Пушкинская, 181/1)

- Магазин «Автодом» (ул.Топорковская, 30)

- Магазин «Колибри» (ул.Хрущевская, 167)

- Магазин «Метида» (ул.Пушкинская, 278)

- Магазин «Технопрофиль»(ул.Л.Толстого, 120)

- Отдел в магазине (ул.Бубенца,20/7)

- Магазин (ул.М.Горького,66,к.1)

- Павильон (ул.Оренбургская,211/1)

- Магазин (ул.М.Горького, 36)

- Магазин «Фотомир» (ул.М.Горького, 21/1)

- Магазин «У Марины» (ул.Железнодорожная, 32)

- Магазин «Заволжский» (ул. Коммунистическая, д. 98)

- Магазин «Колобок» (ул. Железнодорожная, д. 2/2)

- Магазин «Магнит» (ул. Пушкинская, д. 181)

- Магазин «Магнит» (ул. Ермощенко, д. 183)

- Магазин «Магнит» (Ревпроспект, 225)

- Магазин «Магнит»(ул.Вокзальная, 18)

- Магазин «Магнит» (Рев.проспект,171)

- Магазин «Магнит» (ул.Пушкинская,232/4 )

- Магазин «Магнит» (ул.Комсомольская,48)

- Магазин «Магнит» (ул.40 Лет Октября,149)

- Магазин «Магнит» (ул.М.Горького,40)

- Гипермаркет «Магнит»  (ул.Ермощенко,154А)

- Магазин «Реванш» (ул. Ермощенко, д. 139)

- Магазин «Аверс» (ул. Бубенца, д. 20/1а)

- Магазин «Автозапчасти» (у. Северная, д. 20)

- Магазин «Александр» (ул. Советская, д. 176)

- Магазин «Антей» (ул. Бубенца, д. 20/6)

- Магазин «Антей-2» (ул.Комсомольская, 2 «В»)

- Магазин «Вояж» (ул. Бубенца, д. 21/1)

- Магазин «Гермес» (ул. М. Горького, д. 32)

- Магазин «Золушка» (ул. Топорковская, д.  7/1)

- Магазин «Лотос» (ул. М. Горького, д. 42/1)

- Магазин «Залив» (Ревпроспект, 193)

- Павильон «Флюгер» (ул.Советская, 250)

- Павильон «Букет» (ул.Оренбургская, 211/1)

- Магазин «Рубль-Бум» (ул.М.Горького, 21/3)

- Магазин «Рубль-Бум» (ул. Ермощенко)

- Магазин «Спутник» (ул. Кутякова, 15 «В»)

- Павильон (ул.Оренбургская,211/1)

- Магазин «Цветы» (ул.Ермощенко,70м.от СОШ №14)

- Магазин «Для всех» (ул.М.Горького, 10)

- Магазин «Солнышко» (ул. Советская, 153)

- Магазин «Ваш дом» (ул. Хрущевская, 167)

- Магазин «За рулем» (ул.53-й Дивизии, 51)

- Магазин «Идеал» (ул.Хрущевская, 167/3)

- Магазин «Меланж» (Ревпроспект, 193)

- Магазин «Мир ветеринарии» (ул.Хрущевская, 167)

- Магазин «Мир мебели» (ул. Кутякова, 37/2)

- Магазин «Остров сокровищ» (ул.Хрущевская, 169 «Б»)

- Магазин «Шатура-мебель» (ул.Л.Толстого, 120)

- Магазин «Хмель и солод»  (1М-р,58А)

- Магазин «Планета Джинс» (ул.М.Горького, 58/1)

- Магазин «Все для малышей» (ул.М.Горького. 36)

- Павильон (привокзальная площадь)

- Магазин «Удача» (ул.М.Горького, 66 кв.2)

- Магазин «Бристоль» (пр.Революционный,281)

- Магазин «Бристоль» (ул.М.Горького,59)

- Магазин «Бристоль» (ул.Ермощенко,104А)

- Магазин «Бристоль» (ул.Кутякова,97/10,ул.1)

- Магазин «Автозапчасти» (ул.Кутякова, 42)

- Магазин «5 +» (1 микрорайон, 58)

- Магазин «5 +»   (ул.Кутякова,47А)

- Магазин «Строй-интер» (ул.Бубенца, 20/10)

- Магазин «Пивзавод» (ул.Ермощенко,139)

- Магазин «Пивзавод» (ул.Кутякова,15А/2)

- Магазин «Пивзавод» (пр.Революционный,253)

- Магазин «Снабженец» (ул.М.Горького, 31/1)

- Магазин-бар «Хмельная бухта» (ул.Кутякова,41)

- Магазин «Мебель SV» (Ревпроспект, 246)

- Магазин «Изобилие»  (ул.Кутякова, 42)

- Магазин (ул.Интернациональная, 241)

- Павильон «Славянка» ( ул.Ермощенко,183)

- Павильон «Дымок» (ул.Ермощенко,183)

- Павильон «Приятного аппетита» (ул.Ермощенко,185)

- Магазин № 195 «Гроздь» (ул.Пушкинская, 234)

- Магазин «Гроздь» (Ревпроспект, 244)

- Магазин № 39 «Гроздь» (Ревпроспект, 219)

- Магазин № 68 «Гроздь» (ул.Топорковская, 58/48)

- Магазин «Гроздь» (ул.Ермощенко,185)

- Магазин «Гроздь» (ул.Кутякова,30)

- Магазин «Злато» (ул.Пушкинская, 184)

- Павильон (ул.Пушкинская, 232/38)

- Магазин «Тут и там» (ул.Ермощенко, 52/1)

- Магазин «Презенталь» (ул.М.Горького, 38)

- Магазин «Джагер» (ул.Пушкинская,232/1)

- Магазин (ул.М.Горького,26)

- Магазин «Мебель» (ул.М.Горького, 66 кв.2)

- Магазин «Шоколад и К» (Ревпроспект 188 кв.23)

- Магазин Шоколад и К» (ул.Советская,157)

- Магазин «Алые паруса» (ул.Хрущевская, 167)

- Магазин «Настасья» (ул.Хрущевская,167/2)

- Магазин «Русалочка» (Ревпроспект, 180 кв.1)

- Павильон «Шаурма» (пр.Революционный,189)

- Магазин «Мебель» (проспект Революционный)

- Магазин «Маяк» (ул.Кутякова, 15а/2)

- Магазин «Планета Пак» ( ул.Железнодорожная, 15)

- Магазин (Ревпроспект, 315)

- Магазин «Мебельный мир» (ул.Пушкинская. 232/1)

- Магазин «Мебельный мир» (ул.Бубенца, 20/1А)

- Магазин «Домашний стиль» (ул.Железнодорожная, 34)

- Магазин (ул.Бубенца ,20/10)

- Магазин «Гулливер» (ул.М.Горького, 58)

- Магазин «Продукты» (Ревпроспект, 187)

- Магазин (ул.М.Горького, 32)

- Магазин «Валентина» (ул.Бубенца, 21/2)

- Магазин «Ковры-паласы» (ул.Советская, 227)

- 2 Павильона «Цветы»  (по Ревпроспекту)

- Магазин (ул.Комарова, 31А)

- Т.Ц «Сельский»( ул.Кутякова,34А)

- Магазин « БАМ» (ул. Оренбургская,172)

- Магазин «Стройбыт» (ул.Бубенца, 20/3 Б)

- Магазин «Еврострой» (ул.Оренбургская, 211/1)

- Магазин «Солнышко» (ул.Железнодорожная, 15)

- Магазин «Радуга» ( ул.Пушкинская232/3)

- Магазин «Подсолнух»      (ул.Пушкинская232/3)

- Магазин «Меркурий» (ул.М.Горького)

- Магазин «Ваш дом» (ул.Бубенца, 51/1)

- Магазин (ул.Сеницы, 6)

- Магазин «Сказка» (Ревпроспект, 31/1)

- Магазин «Техносеть Поволжье» (ул.Пушкинская, 183)

- Магазин ( ул.Ермощенко, 162/1)

- Магазин «Эльдорадо» (ул.Пушкинская, 183)

- Магазин (ул.Бубенца, 20/5)

- Магазин «Спорттовары» (ул.Пушкинская, 278)

- Магазин «Газсантехмонтаж» (ул.Бубенца, 20/6А)

- Магазин «Удобный» (ул.1 Заводская,15/1)

- Павильон «Цветы» (привокзальная площадь)

- Магазин (ул.Железнодорожная,4)

- Магазин «Разливай» (ул.Кутякова,15Г)

- Магазин «разливай» (ул.Ермощенко,165)

- Магазин «Разливай» (пр.Революционный,269)

- Магазин «Разливай» (ул.Ермощенко,183)

- Магазин «Торжество» (ул.Оренбургская,211/1)

- Магазин (ул. Коммунистическая 2в/1)

- Магазин (ул. Бубенца 20/12)

- Павильон «Живое пиво» (ул.Ермощенко)

- Павильон «Живое пиво» (ул.Ермощенко,156)

- Павильон «Живое пиво» (пр.Революционный,246)

- Павильон «Живое пиво» (привокзальная площадь)

- Магазин «Хлеб-соль» (ул.Вокзальная,20)

- Магазин «Хлеб- соль» (ул.Ермощенко)

- Магазин Хлеб-соль» (ул.Пушкинская,181)

- Магазин «Хлеб-соль» (1М-он,58/1)

- Магазин «Хлеб-соль» (ул.Ермощенко,154)

- Магазин «Хлеб-соль» (ул.Кутякова,15)

- Магазин «Хлеб-соль» (1М-он,5/1)

- Магазин «Хлеб-соль» (ул.Сенницы,2)

- Магазин «Хлеб-соль» (ул.Хрущевская,36)

- Т.Ц. «Рубин» (ул.Максима Горького 40)

- Магазин (ул.М.Горького,66.к2)

- Павильон «Белочка» (ул. Октябрьская 107/2а)

- Магазин «Остров Сокровищ» (ул.М.Горького,65/3)

- Павильон (ул.Железнодорожная,14А)

- Аптечный пункт (пр.Революционный,201)

- Аптечный пункт (ул.М.Горького58)

- Аптечный пункт (ул.М.Горького 40А)

- Аптечный пункт (ул.Бубенца,21/3)

- Аптечный пункт (ул.Ермощенко,183,кВ.46А)

- Аптечный пункт (пр.Революционный,212/218)

- Аптечный пункт (ул.Советская, 148)

- Аптечный пункт (Советская,142)

- Аптечный пункт (ул.Топорковская,93)

- Аптечный пункт (ул.Кутякова,30А)

- Аптечный пункт (ул.М.Горького, 31/1)

- Аптечный пункт «Имплозия» (ул.М.Горького, 40/1)

- Аптечный пункт (ул.Пушкинская,181)

- Аптечный пункт (ул. Топорковская, 93)

- Аптечный пункт (ул.М.Горького, 34)

КОММУНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Основные коммунальные учреждения муниципального образования город Пугачев:

- ООО «Комфорт» (ул. Вокзальная, д. 36а)

- ООО «Пугачевтеплосервис» (ул. Вокзальная, д. 36а)

- ООО «СпецАТХ» (ул. Вокзальная, д. 36а)

- Филиал ОАО «Облкоммунэнерго» (ул. Интернациональная, д. 97)

- ООО «Пугаческие коммунальные сети» (ул. К. Маркса, д. 187)

- Филиал ГУП СО «Облводоресурс» (1-й мкр., д. 28/1)

- Филиал «Саратовэнерго» (пр. Революционный, д. 305)

- Филиал ОАО «Волжская МРК» (карьер МВД, д. 4)

ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

В муниципальном образовании город Пугачев расположены 3 пожарные части:

ГУ «1 отряд ФПС по Саратовской области», 54 пожарная часть (ул. Топорковская, д. 21/1)

ФКУ ИК-4 (ул.Карьер МВД)

ФКУ ИК-17 (ул.53-й Дивизии)

БАНИ

В муниципальном образовании город Пугачев расположена одна баня:

Городская баня (ул. Хрущевкая, д. 153)

ГОСТИНИЦЫ

В муниципальном образовании город Пугачев расположено 5 гостиниц:

- «Спутник»

- «Парадиз» (ул. Коммунистическая, д. 80/1)

- Гостиница воинской части (пр. Революционный, д. 307)

- Мотель «Мечта» (ул. Комарова, д. 29а)

- «Рыболов-охотник» (пр. Революционный, д. 115)

КЛАДБИЩА

В муниципальном образовании город Пугачев расположено несколько кладбищ:

| Наименование | Местоположение | Территория,га | Действующее/закрытое |
| --- | --- | --- | --- |
| Поклонное | Квартал, ограниченный улицами: М.Горького, Вокзальная, Свобода, Чапаевская. | 8,91 | закрытое |
| Дмитровское | Северо-западная часть города, на выезде в сторону п.Тургеневский. | 29,03 | действующее |
| Старообрядческое | Квартал, ограниченный улицами: Оренбургская, Интернациональная, Л.Толстого, Свобода. | 2,68 | закрытое |
| Мусульманское | Квартал, ограниченный улицами: Казанская, Северная, Татарская, Планерная. | 7,2 | действующее |

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

В муниципальном образовании город Пугачев социальную защиту населения обеспечивают следующие учреждения:

- ГУ «Отдел детства ЦСОН» (ул. Гоголя, д. 25/1)

- ГУ «Управление социальной защиты населения Пугачевского района» (ул. Топорковская, д.10)

- ГУ «Управление социальной поддержки населения Пугачевского района» (ул. К. Маркса, д. 210)

- ГУ «Центр социального обслуживания населения Пугачевского района» (ул. Оренбургская, д. 213/3)

6.3.2. Проектное решение

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития поселения.

Значение г. Пугачева как районного центра обуславливает особые требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие социальной функции, решающей задачи совершенствования городского сервисного обслуживания с целью достижения качества жизни населения, соответствующего современным стандартам.

Формирование и насыщение общественно-деловых зон должно способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания должен сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы и определения потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая сфера обслуживания ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная сфера обслуживания ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях коммерческая сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Планируемый период развития муниципального образования характеризуется ростом преимущественно качественных показателей.

Правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Развитие объектов обслуживания предусматривается на свободных территориях.

Предусматривается строительство торговых комплексов, магазинов, многофункциональных центров с размещением объектов бытового обслуживания, оздоровительно-развлекательного детского комплекса.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.

Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность общеобразовательными школами достаточно высока. Детские дошкольные учреждения испытывают дефицит.

При освоении  новых площадок для строительства проектом предусматривается размещение  детского сада на 120 мест в районе проектируемой 5-этажной жилой застройки. В целях улучшения обеспечения детскими садами центральных районо г. Пугачева проектом предусматривается строительство детского сада на 260 мест на пересечении  ул. К. Маркса и ул. 53 Дивизии и реконструкция существующего объекта под размещение детского сада на ул. Максима Горького.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Целью государственной политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской помощи;

-совершенствование системы медицинского обслуживания населения, в том числе дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи;

- проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с целью оптимизации сети медицинских организаций, увеличение объемов медицинской помощи в амбулаторных условиях, профилирование медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями населения и современными требованиями эффективной организации здравоохранения;

- дальнейшее развитие специализированной медицинской помощи на территории муниципального образования.

На перспективу предусматривается реконструкция больничного комплекса ЦРБ.

культурно-просветительные учреждения

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения.

Учитывая значение г. Пугачева, как районного центра, необходимо дальнейшее развитие сети учреждений, занимающихся сохранением и пропагандой культурного наследия района и развитием культурных связей на уровне района и области.

Кроме того, учреждения культуры будут дополняться новыми видами учреждений (центры досуга, компьютерные клубы, дискотеки и т.д.) и другими объектами познавательно-развлекательного назначения.

Их размещение предлагается как в отдельно стоящих зданиях, так и в составе многофункциональных центров, расположенных в общественно-деловых зонах  на новых проектируемых площадках.

спортивные учреждения

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей.

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются:

-	реконструкция спортивных объектов;

-	проведение массовых спортивных мероприятий;

-	разработка и реализация мер по развитию спортивных клубов по месту жительства детей, подростков и молодежи;

-	создание досугово - оздоровительных и реабилитационных центров для инвалидов по месту жительства и в составе многофункциональных центров, расположенных в общественно-деловых зонах  на новых проектируемых площадках.

учреждения торговли и общественного питания

Активная тенденция к росту количества торговых площадей может быть продолжена за счет увеличения количества магазинов типа «супермаркет», «мини-маркет» и пр.

Организация рынков необходима в удобных для подъезда торгующих и покупателей. При рынках должны быть организованы удобные стоянки, предприятие общественного питания и т. д.

Предусматривается расширение сети учреждений общественного питания (всевозможные кафе, трактиры, бары и пр. во встроенных помещениях) и в составе многофункциональных центров, расположенных в общественно-деловых зонах  на новых проектируемых площадках.

коммунальные учреждения

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Прачечные и химчистки. В настоящее время  не хватает прачечных и химчисток. В дальнейшем потребность в этих учреждениях должна увеличиваться. Предлагается строительство бани в пос. Пугачевский и расширение существующей бани в г. Пугачеве;

Пождепо. В настоящее время в муниципальном образовании город Пугачев размещаются 1 пожарное депо. Территория не имеет резервов развития.

В соответствии нормативной базой муниципальное образование должно иметь еще два  пожарных депо на 6 машин каждое.

На планируемый срок намечено строительство нового пожарного депо на 6 машин вблизи жилого района «Северный» и в северо-западной промышленной зоне г. Пугачева.

Окончательное принятие решений о необходимости строительства нового пожарного депо, их вместимости, типе зданий и их расположении должно быть согласовано с планами ОГПС.

6.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ТЕРРИТОРИИ

В отношении производственных территорий ставится задача получения более четкого функционального зонирования существующих производственных зон за счёт:

-	упорядочения существующих территорий с максимально возможным озеленением;

-	выноса из жилой застройки вредных производств или постепенного выноса с территорий санитарно-защитных зон жилой застройки;

-	организации санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями.

Дальнейшее развитие производственных территорий предусматривается за счет освоения произведённых отводов, уплотнения существующих территорий, перехода от экстенсивного использования территорий к интенсивному.

Размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения и т.д. рекомендуется на новых территориях в Северной промышленной зоне. Часть территорий предлагается на проектный срок, часть рассматриваются как резервные.

6.5. КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со Схемой территориального планирования в г. Пугачеве намечается строительство сервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Пугачевского района.

Проектом предусмотрена территория для размещения полигона ТБО за границей населенного пункта в юго - западной части муниципального образования  на расстоянии 1 000 м от жилой застройки.

На перспективу предусмотрена территория 0,5 га для размещения временного хранения ТБО за границей населенного пункта в западной части поселения на нормативном расстоянии от жилой застройки. Данная территория будет использоваться после строительства мусороперерабатывающего завода в г. Балаково в рамках общей концепции мусороудаления с территории муниципального образования город Пугачев.

7. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

7.1. Планировочная организация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное образование город Пугачев является главным планировочным и транспортным узлом Пугачевского муниципального района. Муниципальное образование расположено на пересечении главных автотранспортных, железнодорожных и ландшафтных планировочных осей района. В муниципальное образование город Пугачев входит два населенных пункта: г. Пугачев и пос. Пугачевский. Город  Пугачев занимает значительную часть территории, пос. Пугачевский находится в северо-восточной части муниципального образования. Железная дорога делит муниципальное образование город Пугачев на две части: западную и восточную, два моста создают удобные транспортные связи между западной и восточной частями города. Административный центр сложился в восточной части г. Пугачева по ул. Топорковской. Промышленные зоны занимают территории в северной и юго-западной части муниципального образования. На значительной части периферийных территорий поселения расположены земли сельскохозяйственного назначения, в южной части на территориях вдоль берега р.Б Иргиз размещаются  земли лесного фонда.

7.2. Концепция территориального развития МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Территориальное развитие муниципального образования город Пугачев намечается проводить за счёт капитального строительства на свободных землях.

Концепцией генплана предложен вариант развития г. Пугачева и  поселка Пугачевский, предусматривающий использование свободных территорий в северо-восточном направлении. 5-ти этажная застройка проектируется по ул. Кутякова (площадка № 1).  Коттеджная малоэтажная застройка и организация небольших общественных центров проектируется по ул. Ермощенко  (площадки № 2.3,4), по ул. Железнодорожной вблизи бывшего карьера (площадка № 5), в пос. Пугачевский  (площадка № 6).

В Северной промышленной зоне предусматривается  организация новых площадок для инвестирования - промышленной и коммунальной зон.

7.3.Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

###### Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки территории с учетом анализа влияния различных факторов вредного воздействия, принятого планировочного решения муниципального образования город Пугачев, в соответствии с сохраняемой и проектируемой структурой производства и природно-экологического каркаса.

Город Пугачев и поселок Пугачевский застроен, в основном, одноэтажными кирпичными жилыми домами, несколько кварталов застроено 3-х этажными и 5-ти этажными секционными домами.

Центр сформирован в исторической части города Пугачева между улицами Топорковской и ул. Максима Горького. Административный центр, зоны торговли и рекреации гармонично существуют в непосредственной близости друг от друга.

Основное планировочное развитие населенного пункта предусматривается в северной части г. Пугачева и  пос. Пугачевский.

В новых жилых районах организуются центры местного значения с размещением объектов культурно-бытового обслуживания.

7.3.1. Общественно-деловые зоны. Развитие системы центров

Основная масса объектов общественно-деловой сферы в настоящее время сосредоточена на территории административного центра поселения  и на главных улицах г. Пугачева ул. Топорковской и ул. Максима Горького, Рев. Проспекте.

Генеральным планом предусмотрено создание общественных центров во всех планировочных районах с многофункциональным составом объектов, формирующих эти центры.

Предусматривается развитие общественно-деловой зоны в жилом районе «Северный» с размещением следующих объектов: 2  детских садов на 120 мест каждый, фитнес клуба, салона красоты, предприятия бытового обслуживания, магазинов.

В пос. Пугачевский размещается баня.

В восточной части г. Пугачева предусмотрено размещение оздоровительно-развлекательного детского комплекса в рекреационной зоне города.

7.3.2. Жилые зоны

На свободных территориях предусматриваются следующие  виды нового жилищного строительства:

- от секционного до индивидуального с приквартирными участками, а также комплексное развитие социальной и общественной инфраструктуры с развитым инженерным обеспечением.

Планируемое развитие жилых зон предусматривает их формирование следующими типами застройки:

-	5-ти этажными домами секционного типа;

-	индивидуальными домами усадебного типа (коттеджами).

Развитие жилых зон предусмотрено в северной части г. Пугачева и пос. Пугачевский.

В северо-восточном направлении. 5-ти этажная застройка проектируется по ул. Кутякова (площадка № 1).  Коттеджная малоэтажная застройка и организация небольших общественных центров проектируется по ул. Ермощенко  (площадки № 2.3,4), по ул. Железнодорожной вблизи бывшего карьера (площадка № 5), в пос. Пугачевский  (площадка № 6).

7.3.3. Производственные зоны и зона внешнего транспорта

В отношении производственных территорий ставится задача получения более четкого функционального зонирования существующих производственных зон за счёт:

-	упорядочения существующих территорий с максимально возможным озеленением и размещением в них многофункциональных общественных центров;

-	выноса из жилой застройки вредных производств или постепенного выноса с территорий санитарно-защитных зон жилой застройки;

-	организации санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями.

Резервные территории для нужд муниципального образования  на планируемый срок предусматриваются вблизи существующей производственной зоны в северной части поселения.

7.3.4. Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон включается вся совокупность озелененных территорий общего пользования, территории ограниченного пользования, леса городские, а также открытые пойменные территории реки Б. Иргиз, которые находятся на землях муниципального образования.

Генеральным планом сохраняется вся система сложившихся озелененных территорий: существующий парк по ул. Топорковского и бульвар по ул. Рев. Проспект получат дальнейшее развитие. В планировочной структуре новых жилых зон создается система бульваров, зон отдыха. На вновь осваиваемых под строительство территориях отдельные озелененные территории включаются в общую систему рекреационных зон.

Планируется организация набережной у р.Б. Иргиз и парка за рекой Б. Иргиз.

Восполнение дефицита рекреационных зон как застроенных, так и вновь застраиваемых территорий достигается вовлечением в рекреационную функцию защитных лесополос и свободных территорий путем их соответствующего благоустройства и освоения.

7.3.5. Зона сельскохозяйственного назначения

Зона сельскохозяйственного назначения включает в себя земли сельхозугодий с разной степенью освоенности, в том числе освоенные богарным земледелием и садоводством.

Территории степных и луговых ландшафтных комплексов и участки водно-болотной растительности, используются в зоне преимущественно под пастбища и сенокосы.

С целью сохранения плодородия почв и уменьшения выявленных эрозионных процессов необходимо проведение комплекса агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий.

7.3.6. Зона карьеров

Зона карьеров является зоной, на которой регламентируется хозяйственная деятельность.

При необходимости застройка площадей залегания полезных ископаемых должна осуществляться в соответствии со ст. 25 Закона РФ №309-ФЗ «О недрах» в редакции от 30.12.2008 г. с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия в сфере регулирования отношений недропользователей в соответствии со ст. 5 Закона РФ №309-ФЗ «О недрах» в редакции от 30.12.2008 г., которые предусматривают предоставление разрешений на строительство подземных сооружений местного значения и контроль за строительством подземных сооружений на территориях залегания полезных ископаемых. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

На территориях залегания полезных ископаемых не допускается размещение промышленного и гражданского строительства до их полной отработки. Также не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлечённых и не вовлекаемых в эксплуатацию.

8.ОХРАНА ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

8.1.Зоны охраны памятников истории и культуры. Общие положения

Режимы зон охраны памятников истории и культуры направлены на обеспечение выполнения следующих положений:

- выявление, сохранение, регенерация целостных историко-культурных объектов как памятников истории и культуры, природы;

- комплексное выявление, реставрация, восстановление памятников археологии, архитектуры, истории, а также окружавших их строений, исторически присущих памятникам и размещавшихся на исторических земельных участках; восстановление памятников - малых форм;

- ликвидация – безусловная, в первую очередь – функций и объектов экологически вредных и угрожающих существованию памятников археологии, истории и культуры, исторического ландшафта; разрушающих их основные параметры, характерный облик, традиционных панорам;

- создание условий для возможно полного сохранения памятников и исторической среды во всем их единстве с установлением режимов ограниченной хозяйственной деятельности на этих территориях;

- обеспечения архитектурно-планировочного и композиционного единства застройки на исторически ценных участках красных линий, структуры застройки, ее масштаба и характера традиционных принципов архитектурно-художественного решения;

- осуществление, по согласованию с органами охраны памятников истории и культуры, регенерации существующего жилья, производственного фонда в исторически ценных кварталах с целью его наиболее рационального функционального использования – для музейного показа и размещения экспозиций, размещения обслуживающих помещений музея, размещения традиционных промыслов и т.д., а также для жилых и производственных функций;

- консервация, реставрация, приспособление зданий, составляющих характерную традиционную среду;

- прокладка инженерных коммуникаций с учетом историко-культурной ситуации, археологических объектов, гидрологических особенностей;

  - 8.2.Территория памятника как объекта охраны

Рекомендуются следующие режимы охранной зоны:

- допускаются работы только для сохранения, воссоздания и реставрации, обеспечения жизнедеятельности памятника истории и культуры;

- искажающие его функции и элементы нейтрализуются;

- все виды работ и проектов в обязательном порядке согласовываются с органами охраны объектов истории и культуры на  стадии «Техническое задание».

Соблюдение назначенных в регламентах ограничений по условиям охраны памятников при осуществлении градостроительной и инвестиционной деятельности позволит сберечь недвижимые памятники истории и культуры, обеспечить их рациональное использование, органичное включение в современную среду города, максимальное использование градоформирующего потенциала, сохранить градостроительное своеобразие и историко-культурную самобытность города.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОСОХРАНУ

| № п/п | Адрес | Наименование памятника | Время постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты культурного наследия федерального значения |
| 1 | г. Пугачев ул. Карла Маркса, 171 или 229 | Дом, в котором жил Чапаев Василий Иванович в 1918г. В доме – мемориальный музей В.И.Чапаева. № 1327 прил.1 История | XIX в. |
| 2 | г. Пугачев сад им. В.И. Чапаева (ул.Бубенца) | Памятник В.И.Чапаеву № 1327 прил.1 История | Памятник В.И.Чапаеву, ск. П.Баландин, 1958г. |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1 | г. Пугачев, ул.Хрущёвская | Церковь Воскресения, 1899 г. № 40 Архитектура и градостроительство | 1899 г. арх. А.М.Салько |
| 2 | г. Пугачев, пл.Горького, 4 (21) | Здание, где в 1917 г. помещался уездный Комитет партии большевиков № 200 История | XIX в. |
| 3 | г. Пугачев, Рев.проспект, 1 | Здание, где работал в 1917 г. военно-революционный штаб, подготовивший в уезде переход власти в руки Советов № 200 История | Здание ресторана Шепелева, кон. XIXв.)* |
| 4 | г. Пугачев, ул.Топорковская, 67 | Дом, где находился штаб 4-й армии Восточного фронта и где бывал видный партийный и государственный деятель М.В. Фрунзе, 1918-1919 гг. № 887-р История | Здание гимназии женской, 1896г. |

| Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования город Пугачев |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
|  | Братская могила погибших в годы Гражданской войны коммунистов, красногвардейцев, 1930г. | Северо-западная часть города |
|  | Братская могила умерших в госпиталях в годы ВОВ (надгробье "Родина- Мать"), 1957г. | городское кладбище южная часть города, ул. Чапаевская |
|  | Памятник-бюст А.Н. Толстого, 1959г., ск. С.Д. Меркулов | центр города, сквер им. Толстого, ул. Топорковская |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1959г. ск.С.Д. Меркулов | центральная площадь города |
|  | Памятник СМ. Кирову, 1936г. ск. Томский | привокзальная площадь города |
|  | Здание богадельни купца Мальцева, 2-я пол.ХIХв. | г. Пугачев, ул. Бубенца, 3 |
|  | Здание, где в 1917 помещался штаб 138 пехотного полка | г. Пугачев, ул. Бубенца, 42 |
|  | Особняк уездного исправника Трофимова 1892г. | г. Пугачев, ул. Горького,11 |
|  | Банк русско-торговый(2 дома), 1891г. | г. Пугачев, ул. Горького, 24 |
|  | Особняк купчихи В. Корнеевой,. кон. Х1Хв. | г. Пугачев, ул. Горького, 26 |
|  | Особняк священника В. Розальева, 1896г. | г. Пугачев, ул. Горького, 27 |
|  | Магазин, нач. ХХв. | г. Пугачев, ул. Горького, 30 |
|  | Особняк купца Решетникова, кон. XIX в. | г. Пугачев, ул. Горького, 31 |
|  | Особняк куца Горкина, 1908г. | г. Пугачев, ул. Горького, 34 |
|  | Особняк купца Волковойнова, 1891г. | г. Пугачев, ул. К. Маркса, 227 |
|  | Мельница купца Чемодурова, 1905г. | г. Пугачев, ул. Коммунистическая, 89 |
|  | Здание, где в конце 1918-1919гг. помещался ЦК партии большевиков, позже работал союз молодежи | г. Пугачев, ул. Пушкинская, 264 |
|  | Здание, где в 1918г. был штаб 25 чапаевской дивизии | г. Пугачев, ул. Пушкинская, 268 |
|  | Здание земской управы, где в 1918г. размещался уездный совнарком, военным комиссаром которого был В.И, Чапаев | г. Пугачев, ул. Пушкинская, 280 |
|  | Особняк, 1914г. | г. Пугачев, пр. Революционный, 97 |
|  | Магазины и номера купца Попова. В этом здании размещался комитет РСДРП(б), 28 сент. 1917г. и был принят в партию В.И. Чапаев | г. Пугачев, пр. Революционный, 187 |
|  | Особняк приказчика конезавода | г. Пугачев, пр. Революционный, 233 |
|  | Башня водонапорная 1913-1917гг. Г.И.Сосенко | г. Пугачев, пр. Революционный, 303 |
|  | Здание духовного училища, где в 1918г. работал военный отдел местного совнаркома и штаб Красной Гвардии, в июне-июле располагался уездный штаб обороны | г. Пугачев, пр. Революционный, 307 |
|  | Особняк купца Галкина, нач. XX в. | г. Пугачев, ул. Сеницы |
|  | Особняк купца Вешнякова, 1914г. | г. Пугачев, ул. Топорковская, 5 |
|  | Магазин универсальный А.А. Шмидта, 1910г. | г. Пугачев, ул. Топорковская, 10 |
|  | Здание управы городской 1895г. | г. Пугачев, ул. Топорковская, 21 |
|  | Первое здание Николаевска. До революции 1-й эт-полиция,2-й эт- казначейство 1836г. | г. Пугачев, ул. Топорковская, 25 |
|  | Здание, где размещался военный склад, 1905г. | г. Пугачев, ул. Топорковская, 69 |
|  | Мельница купца М. Ситникова, 1908 г. | р. Б. Иргиз (левый берег) |
|  | Монастырь женский, Х1Хв. | г. Пугачев, |

9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории муниципального образования город Пугачев транспортная инфраструктура представлена железнодорожным и автомобильным транспортом.

9.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Внешний транспорт на территории поселения представлен железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом. Обслуживание воздушным и водным транспортом осуществляется через аэропорт и речной порт г. Саратова.

9.1.1.Железнодорожный транспорт

Территория муниципального образования и муниципального района обслуживается Приволжской железной дорогой. Железнодорожная линия «Аткарск – Сенная – Пугачевск – Погромное» (с выходом на Оренбург) пересекает территорию Пугачевского муниципального района в широтном направлении и обеспечивает транспортную связь центральных районов России с Южным Уралом. Дорога двухпутная на тепловозной тяге.

В меридиональном направлении район пересекается железной дорогой «Ершов – Самара», которая обеспечивает связи с регионами Поволжья и Казахстаном. Дорога однопутная, тяга – тепловозная.

Обе железнодорожные линии проходят через г. Пугачев, разделяя его на две части.

Непосредственно в городе находится участковая железнодорожная станция Пугачевск.

Характеристика железнодорожных линий, примыкающих к станции Пугачевск, приведена в таблице 1.

Таблица 9.1.1.

Характеристика железнодорожных линий

| № п/п | Перегоны | Категория | Количество главных путей | Вид тяги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пугачевск – Иргиз | 5 | 2 | Тепловозная |
| 2 | Пугачевск – Порубежка | 3 | 2 | Тепловозная |
| 3 | Пугачевск – рзд.82 | 3 | 1 | Тепловозная |
| 4 | Пугачевск – Б.Таволожка | 3 | 1 | Тепловозная |

Основные характеристики станции приведены в таблице 9.1.2.

Таблица 9.1.2.

Характеристика станции

| № п/п | Наименование станции | Класс станции | Назначение станции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пугачевск | 2 | Участковая |

Через станцию Пугачевск проходят поезда местного сообщения «Пугачевск – Сенная» и «Балаково – Ершов», а также поезда дальнего следования.

На территории муниципального образования город Пугачев на пересечениях автомобильных дорог с магистральными железнодорожными путями имеется 2 путепровода (в створе улиц М.Горького и Ермощенко) и 4 железнодорожных переезда.

- Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 г. N 877-р) и письму №4401/213 от 16.03.07 г. филиала «Приволжская железная дорога» ОАО «РЖД» развитие объектов железнодорожного транспорта в пределах района на перспективу не предусмотрено.

Повышение привлекательности железнодорожного транспорта и освоение увеличивающихся на перспективу пассажирских и грузовых перевозок намечается осуществить за счет:

- увеличения скорости сообщения поездов;

- сокращения интервалов и повышения частоты движения пригородных и местных поездов;

- обновления подвижного состава, введения в эксплуатацию поездов повышенной комфортности;

- внедрения новых технологий, расширения сервиса услуг;

- усовершенствования остановочных пунктов, строительства и реконструкции пассажирских платформ и павильонов, создания безопасных и удобных пешеходных переходов в разных уровнях;

- создания удобных транспортно-пересадочных узлов (поезд – городской или загородный автобус).

9.1.2.Внешние автомобильные дороги

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

Комитетом по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области и Саратовским филиалом института «ГИПРОДОРНИИ» подготовлены перечни автомобильных дорог регионального и местного значения.

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области №175-П от 06.05.2008 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

Перечень автомобильных дорог местного значения утвержден постановлением Главы муниципального образования Пугачевского района Саратовской области  № 191 от 31.08.2005 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Указанные перечни необходимо привести в соответствие один другому, так как некоторые дороги присутствуют в обоих перечнях (например, автоподъезды от а/д «Самара - Пугачев -Энгельс – Волгоград» к с. Варварка, ст. Иргиз). В то же время ни в один из перечней не вошла существующая автодорога Автоподъезд к Учхозу СХТ, которая носит местный характер.

Основной автодорогой является дорога «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград». Дорога имеет твердое покрытие, II техническую категорию и обеспечивает связь города со смежными районами и областным центром г. Саратовом.

Остальные автодороги имеют IV и V техническую категорию и обеспечивают внутрирайонные и межрайонные транспортные связи.

Перечень и основные характеристики внешних автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории муниципального образования г. Пугачев, приведены в таблице 9.1.3.

На территории муниципального образования город  Пугачев на внешних автодорогах находится 4 моста.

Основные параметры мостов (по данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог области) приведены в таблице 9.1.4.

На прочих городских улицах имеется еще ряд небольших муниципальных мостов, параметры которых не установлены.

Таблица 9.1.3.

Перечень внешних автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Общее протяжение в пределах МО, км | в том числе | Ширина земляного полотна | Ширина проезжей части | Кате-ория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием | из них | грун-товые |  |  |  |
|  |  |  |  | с усоверш. покрытием | с пере-ходным |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Региональные |
| 1 | Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |  | 15 | 8,47 | II |
| 2 | Пугачев - Перелюб | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  | 12 | 7,0 | IV |
| 3 | "Балаково - Духовницкое" - Пугачев | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  | 10 | 7,0 | IV |
| 4 | Пугачев - Селезниха - Мавринка | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  | 10 | 7,0 | IV |
| 5 | Обход г. Пугачева | 26,9 | 17,2 | 17,2 |  | 9,7 | 15 | 7,5 | II |
|  | Автоподъезды от а/д "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | к п. Пугачевский | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |  | 9,5 | 4,5 | V |
| 7 | к п. Монастырский | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |  | 8,5 – 9,5 | 4,5 | V |
| Всего по МО: | 48,71 | 39,01 | 39,01 |  | 9,7 |  |  |  |

Таблица 9.1.4.

Мостовые сооружения

| № п/п | Наименование сооружения | Год стр., рем. | Длина*Ширина Схема Габарит | Материал | Недостатки (габарит, высота ограждений, грузоподъемность) | Состояние мостового сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Мост ч/оросительный канал у г. Пугачев (4 км) на км 191+866 а/д Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград | 1985- | 39,13х14,04 2х18,0 Г-11.5+2Х1.05 | железобетон | недостаточная высота ограждений | удовлетворительное |
| 2 | Мост на км 182+800 в г.Пугачеве на а/д Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград (ул.Советская) (муниципальный) | 1999+ | 15,5х15 1х15 Г-11,5+2х0,75 | железобетон |  | хорошее |
| 3 | Мост на км 183+250 а/д Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в г.Пугачеве (ул.Чапаевская) (муниципальный) | 2005+ | 13,5 1х5,5 Г-10+2х1,5 | железобетон |  | хорошее |
| 4 | Мост ч/р Большой Иргиз у г.Пугачев (0 км) на км 0+000 а/д Пугачев-Перелюб | 1985+ | 170.54х13.77 5х33.0 Г-10.13+2Х1.57 | железобетон | недостаточная высота ограждений | хорошее |

Перспективы развития автодорожной сети на территории муниципального образования город Пугачев определены на основании долгосрочной областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 г. N 42-П, а также Схем территориального планирования Саратовской области и Пугачевского района.

Классификация автодорог на перспективу выполнена в соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлений Правительства РФ №209 от 11.04.2006 г. «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации», Правительства Саратовской области №232-П от 01.08.2006 г. «Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования Саратовской области» и №415-П от 25.12.2006 г. «Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования межмуниципального характера», в связи с чем из состава региональных автодорог выделен класс дорог межмуниципального значения, которые как и региональные дороги находятся в областной собственности.

На перспективу на территории муниципального образования город Пугачев предусматривается:

- завершение строительства обходной автодороги г. Пугачева (9,7 км - северный участок от автодороги «Балаково - Духовницкое – Пугачев» до автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград») по нормативам II технической категории со строительством двух путепроводов на пересечении с железной дорогой;

- реконструкция автодороги «Пугачев – Перелюб» по нормативам III технической категории. При реконструкции дороги необходимо учесть, что участок дороги от моста через р. Большой Иргиз и до границы муниципального образования город Пугачев (около 3 км) регулярно затапливается паводковыми водами. В этой связи необходимо предусмотреть повышение отметок проезжей части автодороги на 1,0 – 1,5 м за счет увеличения высоты насыпи;

- реконструкция дороги «Балаково - Духовницкое – Пугачев» по нормативам III технической категории;

- выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию всех автомобильных дорог.

Межремонтные сроки определены согласно нормативным документам и составляют для капитального ремонта 15 - 18 лет, ремонта — 6 - 10 лет.

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

  - двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

9.2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ.

Автомобильный транспорт

Грузовые и пассажирские перевозки в городе осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Массовые пассажирские перевозки осуществляются ОАО «Пугачевское ПАТП».

Основные показатели работы Пугачевского ПАТП приведены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1.

Основные показатели работы автобусов Пугачевского ПАТП

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентарное количество автобусов: |  |  |
|  | на внутренних линиях населенного пункта | ед. | 2 |
|  | на пригородных линиях | ед. | 17 |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров: |  |  |
|  | на внутренних линиях населенного пункта | тыс.пасс. | 205,9 |
|  | на пригородных линиях | тыс.пасс. | 111,1 |
|  | на междугородных линиях | тыс.пасс. | 41,0 |
| 3 | Средняя дальность поездки: |  |  |
|  | на внутренних линиях населенного пункта | км | 13,6 |
|  | на пригородных линиях | км | 73,7 |
|  | на междугородных линиях | км | 449,0 |
| 4 | Годовая работа транспорта: |  |  |
|  | на внутренних линиях населенного пункта | тыс. пасс.км | 1181,8 |
|  | на пригородных линиях | тыс. пасс.км | 2758,5 |
|  | на междугородных линиях | тыс. пасс.км | 4561,0 |
| 5 | Коэффициент использования парка: |  |  |
|  | на внутренних линиях населенного пункта | % | 80 |
|  | на пригородных линиях | % | 58 |
|  | на междугородных линиях | % | 43 |
| 6 | Средняя эксплуатационная скорость: |  |  |
|  | на пригородных линиях | км/ч | 70 |
|  | на междугородных линиях | км/ч | 80 |

Помимо автобусов Пугачевского ПАТП на внутригородских автобусных маршрутах работают автобусы муниципального учреждения «Транспортное управление».

Основные показатели работы Транспортного управления приведены в таблице 9.2.2..

Таблица 9.2.2.

Основные показатели работы автобусов Транспортного управления

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентарное количество автобусов | ед. | 41 |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров | тыс.пасс. | 1962,0 |
| 3 | Средняя дальность поездки | км | 14,37 |
| 6 | Средняя эксплуатационная скорость | км/ч | 30,0 |

По территории муниципального образования город Пугачев проходят внутригородской, пригородные и междугородные автобусные маршруты. Основные характеристики загородных маршрутов приведены в таблице 9.2.3.

Таблица 9.2.3.

Загородные автобусные маршруты

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность, км | Кол-во рейсов в неделю | Сезонность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородные |
| 1 | 100 | Пугачев – Садовый | 22,0 | 2 | круглогодичный |
| 2 | 101 | Пугачев – Бажановка | 36,0 | 3 | круглогодичный |
| 3 | 102 | Пугачёв – Березово | 36,6 | 5 | круглогодичный |
| 4 | 103 | Пугачёв – Большая Таволожка | 33,0 | 4 | круглогодичный |
| 5 | 105 | Пугачёв – Чапаевский | 37,0 | 6 | круглогодичный |
| 6 | 104 | Пугачёв – Любицкое | 69,0 | 3 | круглогодичный |
| 7 | 106 | Пугачев – Бобровка | 85,0 | 3 | круглогодичный |
| 9 | 107-108 | Пугачев – Дороговиновка | 39,0 | 6 | круглогодичный |
| 10 | 109 | Пугачев – Мавринка | 51,0 | 2 | круглогодичный |
| 11 | 110 | Пугачёв – Старая Порубежка | 31,0 | 6 | круглогодичный |
| 12 | 111 | Ст. Порубежка – Камелик | 30,0 | 3 | круглогодичный |
| 13 | 112-113 | Пугачёв – Карловка | 68,0 | 6 | круглогодичный |
| 15 | 114 | Пугачев – Еремино | 81,0 | 12 | круглогодичный |
| Междугородные |
|  | 634 | Пугачев – Саратов | 259,9 | 14 | круглогодичный |
|  | 634-А | Пугачев – Саратов | 259,9 | 7 | круглогодичный |
|  | 634-Э | Пугачев – Саратов | 238,0 | 4 | круглогодичный |
|  | 509 | Пугачёв – Самара | 189,0 | 6 | круглогодичный |

Помимо указанных маршрутов через г.  Пугачев проходят транзитные автобусы из Саратова на Ивантеевку, Перелюб, Самару.

В г.  Пугачев имеется автостанция, размещенная на привокзальной площади.

Предприятия автосервиса в городе представлены автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания.

Перечни автозаправочных станций и станций технического обслуживания, расположенных на территории города, приведены в таблицах  9.2.4, 9.2.5..

Таблица  9.2.4.

Автозаправочные станции

| №№ п/п | Наименование | Место дислокации | Тип объекта | Количество колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №25 Пугачевской нефтебазы | г. Пугачев, ул. Ермощенко, 181А | АЗС | 4 |
| 2 | АЗС №86 Пугачевской нефтебазы | г. Пугачев, п. Пугачевский, ул. Комарова, 31, а/д Пугачев — Самара, | АЗС | 4 |
| 3 | АЗС №171 Пугачевской нефтебазы | г. Пугачев, район ИК-4, а/д Пугачев – Саратов, 3-й км | АЗС | 4 |
| 4 | АЗС ИП Нигматуллина Р.Р. | г. Пугачев, ул. Ермощенко (перекресток ул. Вокзальная) | АЗС | 1 |
| 5 | АЗС ИП Нигматуллина Р.Р. | г. Пугачев, а/д Пугачев – Самара, 3-й км | АЗС | 2 |
| 6 | АЗС ИП Нигматуллина Р.Р. | а/д Пугачев – Перелюб, 2-й км | АЗС | 1 |
| 7 | АЗС ИП Губанов И.М. | а/д Пугачев – Селезниха, 3-й км | АЗС | 1 |
| 8 | АЗС ИП Балаян М.Ш. | г. Пугачев, ул. Ермощенко, 156а | АЗС | 2 |
| 9 | АГЗС ИП Арутюнян Г.К. | г.Пугачев, пиримерно в 120 м. по направлению на юго-восток от ориентира жилого дома по ул. Железнодорожная, 124 | АГЗС | 1 |
| 10 | АГЗС ИП Дасов В.В. | г. Пугачев, а/д Пугачев – Перелюб, 2-й км | АГЗС | 1 |
| 11 | ГАЗС ИП Нигматуллина Р.Р. | а/д Пугачев – Перелюб, 2-й км | АГЗС | 1 |
| 12 | ГАЗС ИП Калашников В.Г. | г. Пугачев, ул. Пугачевская, 46 | АГЗС | 1 |

Таблица  9.2.5.

Станции технического обслуживания автомобилей

| №№ п/п | Наименование, место дислокации | Количество постов |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТО, АО «Пугачев-Лада», промзона | 6 |
| 2 | Мастерская «Шино монтаж», ИП Исаев Александр Иванович, ул.Железнодорожная, 15 | 1 |
| 3 | Мастерская «Форсаж», ИП Вершков Александр Геннадьевич, ул.Целинная, 77 | 2 |
| 4 | Мастерская «Шино монтаж», ИП Микешин Виктор Иванович ул.Топорковская, 95 | 1 |
| 5 | Мастерская, ИП Шелестунов Андрей Сергеевич, ул.Оренбургская, 211/1 | 2 |
| 6 | Мастерская «Авто-сервис», ИП Яковцева Ирина Петровна, ул.Комарова, 31 А | 2 |
| 7 | Мастерская, ИП Ушаков Алексей Иванович, Северо-западный микрорайон | 1 |
| 8 | Мастерская, ИП Яковцев Александр Васильевич, ул.Северная, 20 | 1 |
| 9 | СТО, ИП Вершков Сергей Геннадьевич, ул.Октябрьская, 74 | 3 |
| 10 | СТО, ИП Бадалян Оганес Шаченович ул.Советская, 25 | 4 |
| 11 | СТО, ИП Адамян Мясник Мкртичович, ул.Сеницы, 149 | 5 |
| 12 | СТО, ИП Осокин Владимир Юрьевич, ул.Чапаевская, 86 | 1 |
| 13 | СТО, ИП Щипцов Андрей Александрович, ул.Кутякова, 42 | 2 |

Таким образом, в г. Пугачеве дислоцированы автозаправочные станции суммарной мощностью 23 колонки, а также мелкие станции технического обслуживания автомобилей общей вместимостью 31 машино-место.

Хранение индивидуальных транспортных средств осуществляется в гаражах, размещенных непосредственно в усадебной застройке и в коммунальных зонах в районах многоэтажной застройки. Дислокация наиболее крупных гаражных массивов показана в графических материалах проекта на Карте развития транспортной инфраструктуры г. Пугачева.

В соответствии со Схемой территориального планирования Пугачевского муниципального района в г. Пугачеве намечается строительство сервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Пугачевского района. Необходимая для размещения сервисного центра  площадь составляет 1,0 - 1,5 га. Размещение центра планируется в районе пересечения объездной дороги с автодорогой "Балаково - Духовницкое" - Пугачев.

Трубопроводный транспорт.

По территории муниципального образования город Пугачев в северо-западной его части проходит магистральный газопровод Мокроус - Самара – Тольятти (диаметр 820 мм).

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения), учитывающие степень взрыво-пожароопасности при аварийных ситуациях.

Минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов высокого давления до населенных пунктов для трубопроводов диаметром 800 - 1000 мм установлены 100 м.

Прокладка новых магистральных трубопроводов по территории муниципального образования город Пугачев в ближайший период не планируется. Дальнейшее развитие трубопроводного транспорта намечается, в основном, за счет реконструкции и увеличения пропускной способности действующих трубопроводов.

Прохождение магистрального трубопровода показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть отдельных жилых районов г. Пугачева имеет четко выраженную прямоугольную схему.

Основу транспортной сети города составляют магистральные улицы К.Маркса, Революционный Проспект, Советская, Л.Толстого, Кутякова, Октябрьская, идущие параллельно железной дороге, и улицы Ермощенко, Урицкого, Топорковская, М.Горького, Чапаевская, 53-ей Дивизии, проходящие в поперечном направлении.

Сеть магистральных улиц, по которым проходят основные внутригородские и транзитные потоки транспорта,   дополняют улицы местного значения, которые обеспечивают подъезды к жилым домам и иным объектам.

Территория города разделена железной дорогой на две части, транспортная связь между которыми осуществляется по путепроводам на улицах М.Горького и Ермощенко. На железнодорожной станции Пугачевск имеется надземный пешеходный переход через железную дорогу.

По сведениям местной администрации общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 144,187 км, в том числе с твердым покрытием — 87,365 км (60,6%), переходным покрытием – 34,537 км (24,0%), грунтовых дорог – 22,275 км (15,4%) плотность всех улиц составляет 7,2 км/кв.км.

Протяженность магистральных улиц в пределах селитебной территории города в настоящее время составляет 36 км, плотность - 2,0 км/кв.км, что соответствует нормативной плотности.

Ширина в красных линиях магистральных улиц колеблется в пределах 30 – 40 м, большей части местных улиц - 10 - 30 м,  ширина проезжей части - 5,5 - 7,5 м.

На городских улицах имеется 11 мостов через ручей и 2 путепровода через железную дорогу.

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести отсутствие твердого покрытия на многих улицах, отсутствие дождевой канализации.

В настоящее время интенсивность движения в основном соответствует пропускной способности улиц. Однако рост автомобилизации и подвижности населения приведет к росту интенсивности движения, а это в свою очередь к необходимости реконструкции улично-дорожной сети.

Проектные предложения

В соответствии с проектным решением улично-дорожная сеть города делится на магистральные улицы и дороги, на которых концентрируются основные потоки транспорта, и местные улицы и проезды, обеспечивающие подъезды к каждому жилому дому.

Независимо от значения все улицы, как существующие, так и вновь проектируемые, подлежат асфальтированию.

Прохождение существующих и проектируемых улиц показано в графических материалах проекта на «Карте планируемого размещения объектов местного значения - транспортной инфраструктуры муниципального образования город Пугачев».

Рекомендуемая ширина вновь проектируемых улиц в красных линиях  для магистральных улиц составляет 35 - 40 м,  для местных — 20 - 25 м. Рекомендуемые поперечные профили улиц приведены ниже.

#### Внутригородской пассажирский транспорт

Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются общественным автобусным транспортом и индивидуальными автомобилями. В летний период населением активно используется велосипедный транспорт.

По территории города проходит семь внутригородских автобусных маршрутов, которые обеспечивают нормативную пешеходную доступность автобусных остановок во всех районах города.  Плотность автобусных линий – 1,6 км/кв.км, что соответствует нормативной плотности (1,5 – 2,5 км/кв.км).

На перспективу по мере застройки новых жилых районов в северо-западной части города предусматривается продлить автобусные маршруты до микрорайона многоэтажной застройки и кварталов усадебного строительства.

Прохождение существующих и проектных городских автобусных линий и остановок показано в графических материалах проекта на «Карте планируемого размещения объектов местного значения - транспортной инфраструктуры муниципального образования город Пугачев».

10.ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Город Пугачев расположен на правом берегу р. Большой Иргиз, изрезан оврагами, впадающими в реку, город расположен на отметках от 20 м до 70 м.

В целом вся территория благоприятна для застройки при проведении комплекса инженерных мероприятий и сооружений.

Все мероприятия слагаются из следующих видов:

- вертикальной планировки территории и организации поверхностного стока;

- понижения уровня грунтовых вод;

- защита территорий от подтопления;

- благоустройство оврагов;

- восстановление нарушенных территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена метопом проектных отметок с максимальным сохранением существующего рельефа.

В городе неудовлетворительно решен поверхностный водоотвод, который решен, в основном, открытым способом - сбросом по лоткам и кюветам воды в прилегающие овраги, но лотки и кюветы заилены, уклоны не выдержаны, имеют место застои воды. По ул. Садовой один участок решен закрытым способом  ливневой канализацией  d=800 мм, протяженностью 500 м, но ливневая канализация заилилась.

У всех мостов заилено подмостовое русло, заросло кустарником и деревьями дно и откосы оврагов.

В створе ул. М. Горького введен в эксплуатацию железобетонный автодорожный мост через р. Б. Иргиз протяженностью 230 м.

Поверхностный водоотвод в центральной части принят закрытого типа,  дождевая канализация по ул. М. Горького, ул. Топорковской, ул. Пугачевской,  Набережной и Рев. Проспекту со сбросом в р. Б. Иргиз с предварительной очисткой.

На остальной городской территории принят открытый способ поверхностного водоотвода - водоотводные канавы вдоль проезжих частей улиц.

Определены все водосборные бассейны и выполнен гидравлический расчет диаметров дождевой канализации и сечения водоотводных канав. Данные расчета сведены в таблицу № 10.1.1.

На схеме вертикальной планировки указан уровень I% ВПП, который соответствует отметке 31,7 м.

Территория расположенная ниже этой отметки защищается дамбой с отметкой гребня 32,2 м.

Поверхностные стоки с территорий промпредприятий сбрасываются в систему городской дождевой канализации после локальной очистки.

Проектом предусматривается сохранение существующих оврагов, как естественных дрен и воздухоотводов от левобережья р. Б.Иргиз. Проектом предусматривается благоустройство оврагов, очистка, уполаживание откосов, закрепление отвержков для приостановки дальнейшего роста.

Неудовлетворительный поверхностный водоотвод, техногенные причины, глинистые грунты с низкими фильтрационными свойствами, малой влагоемкостью и плохой водоотдачей - все это привело к поднятию уровня грунтовых вод.

На схеме инженерной подготовки показана зона подтопления.

Институтом Ленгипроводохоз выполнено в 1993 г. «Технико-экономическое обоснование зашиты от подтопления территории г. Пугачева». Данной работой рассмотрены три варианта:

в I и 2 варианте головные дрены и систематический дренажа имеют разные точки сброса - по первому варианту в хозфекальную канализацию; по второму варианту в лог и далее в р. Б.Иргиз; третий вариант основан на сифонных устройствах и воздухоотведении.

Учитывая реальные возможности производства строительно-монтажных работ, усложнение работы фекальных очистных сооружений при сбросе в них дренажных вод, генеральным планом предусмотрено строительство отсечных дренажей и расчистка логов по низу 3,0 м, уполаживание откосов 1/3, это даст возможность включить в работу систему открытых дрен, что приведет к значительному снижению уровня грунтовых вод.

Для улучшения работы открытых головных дрен необходимо все водопропускные трубы и старые малые мосты заменить на мосты больших пролетов с учетом перспективных габаритов головных дрен.

Проектом предлагается провести рекультивацию старого карьера рядом с кирпичным заводом путем частичной засыпки, уполаживания откосов, решения поверхностного водоотвода.

Перечень проектируемых сооружений

| №№ ПП | Наименование работ | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Устройство водоотводных канав сечением ВхН: |  |
|  | тип 1 600х300 | 10000 |
|  | тип 2 600х400 | 2330 |
|  | тип 3 600х500 | 1695 |
|  | тип 4 600х600 | 180 |
|  | тип 5 600х700 | 250 |
|  | тип 6 600х800 | 730 |
| 2 | Устройство ливневой канализации диаметром: |  |
|  | Ø400 | 1275 |
|  | Ø500 | 925 |
|  | Ø600 | 990 |
|  | Ø700 | 230 |
|  | Ø800 | 550 |
|  | Ø900 | 980 |
|  | Ø1000 | 1040 |
| 3 | Дамба обвалования | 5000м |
| 4 | Берегоукрепление | 4500м |
| 5 | Благоустройство оврагов, га | 45 |
| 6 | Рекультивация карьеров, га | 20га |
| 7 | Подсыпка территории, м3 | 140000м3 |

| №№ ПП | №Расчетной точки | № Бассейна | Действительная площадь бассейна, га | Коэффициент стока | Расчетная площадь бассейна, га | Проектное сечение трубы, м | Длина расчетного интервала, м | Уклон трубы | Скорость в трубе, м/сек | Время добегания мин. | Принятый расчетный период в годах | Расчетная интенсивность дожд. л/ | Расчетный расход в л/сек | Пропускная способность трубы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | частная | общая |  |  |  |  | Частное | С коэф. К | Общее |  |  |  | в л/сек | в % от расчета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Бассейн №1 |
| 1 | 0-1 |  | 175 | 0.1 | 17.5 | 17.5 | Канава Тип 3 | 240 | 4 | 2,05 | 1,95 | 3,9 | 13,9 | 1 | 94 | 1069 | 1384 |  | К=2 Кл=0,65 |
| 2 | 1-2 |  | 2.4 | 0.2 | 0.48 | 17.98 | Канава Тип 3 | 430 | 4 | 2,05 | 3,49 | 6,98 | 20,88 | 1 | 70 | 1132,7 | 1384 |  | К=2 Кл=0,9 |
| 3 | 2-3 |  | 12.9 | 0.2 | 2.58 | 20.56 | Канава Тип 3 | 170 | 4 | 2,05 | 1,38 | 2,76 | 23,64 | 1 | 63 | 1165,8 | 1384 |  | К=2 Кл=0,9 |
| Бассейн №2 |
| 4 | 0-1 |  | 25 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | Канава Тип 1 | 210 | 5 | 1,55 | 2,26 | 4,52 | 14,52 | 1 | 90 | 146 | 488,3 |  | К=2 Кл=0,65 |
| 5 | 1-2 |  | 7.35 | 0.1 | 0.74 | 3.24 | Канава Тип 1 | 210 | 4 | 1,55 | 2,26 | 4,52 | 19,04 | 1 | 72 | 174,9 | 488,3 |  | К=2 Кл=0,75 |
| 6 | 2-3 |  | 7.35 | 0.1 | 0.74 | 4.71 | Канава Тип 1 | 210 | 4 | 1,55 | 2,26 | 4,52 | 23,56 | 1 | 63 | 267 | 488,3 |  | К=2 Кл=0,9 |
| 7 | 3-4 |  | 7.35 | 0.2 | 1.47 | 6.18 | Канава Тип 1 | 70 | 4 | 1,55 | 0,75 | 1,5 | 25,06 | 1 | 59 | 364,6 | 488,3 |  | К=2 Кл=1 |
| Бассейн №3 |
| 8 | 0-1 |  | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | Канава Тип 1 | 190 | 9 | 2,35 | 1,35 | 2,69 | 12,69 | 1 | 100 | 45,5 | 740,3 |  | К=2 Кл=0,65 |
| 9 | 1-2 |  | 3.8 | 0.2 | 0.76 | 1.46 | Канава Тип 1 | 185 | 3 | 1,34 | 2,3 | 4,6 | 17,29 | 1 | 78 | 85,41 | 422,1 |  | К=2 Кл=0,75 |
| 10 | 2-3 |  | 3.7 | 0.2 | 0.74 | 2.2 | Канава Тип 1 | 190 | 8 | 2,22 | 1,43 | 2,86 | 20,15 | 1 | 70 | 138,6 | 699,3 |  | К=2 Кл=0,9 |
| 11 | 3-4 |  | 3.8 | 0.2 | 0.76 | 2.96 | Тип 1 | 185 | 17 | 3,04 | 1,01 | 1,52 | 21,67 | 1 | 67 | 178,5 | 957,6 |  | К=1,5 Кл=0,9 |
| 12 | 4-5 |  | 1.9 | 0.2 | 0.38 | 3.34 | Канава Тип 1 | 130 | 4 | 1,55 | 1,39 | 2,09 | 23,76 | 1 | 63 | 189,4 | 488,3 |  | К=1,5 Кл=0,9 |
| 13 | 6-7 |  | 4.8 | 0.2 | 0.96 | 0.96 | Канава Тип 1 | 190 | 8 | 2,22 | 1,43 | 2,86 | 12,86 | 1 | 100 | 62,4 | 699,3 |  | К=2 Кл=0,65 |
| 14 | 7-8 |  | 12.6 | 0.2 | 2.52 | 3.48 | Канава Тип 1 | 180 | 4 | 1,55 | 1,93 | 3,86 | 16,72 | 1 | 81 | 211,4 | 488,3 |  | К=2 Кл=0,75 |
| 15 | 8-9 |  | 14.0 | 0.2 | 2.8 | 6.28 | Канава Тип 1 | 240 | 14 | 3,04 | 1,31 | 1,97 | 18,69 | 1 | 75 | 353,3 | 957,6 |  | К=1,5 Кл=0,75 |
| 16 | 9-10 |  | 13.6 | 0.2 | 2.72 | 9.0 | Канава Тип 1 | 130 | 12 | 2,48 | 0,87 | 1,31 | 20,0 | 1 | 70 | 472,5 | 781,2 |  | К=1,5 Кл=0,75 |
| 17 | 10-11 |  | 9.1 | 0.2 | 1.82 | 10.82 | Канава Тип 2 | 100 | 4 | 1,82 | 0,91 | 1,37 | 21,37 | 1 | 67 | 652,4 | 873,6 |  | К=1,5 Кл=0,9 |
| 18 | 11-5 |  | 5.0 | 0.2 | 1.0 | 11.82 | Канава Тип 2 | 270 | 4 | 1,82 | 2,47 | 3,7 | 25,07 | 1 | 59 | 627,0 | 873,6 |  | К=1,5 Кл=0,9 |
| 19 | 5-* |  | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 15.76 | Канава Тип 2 | 10 | 10 | 2,91 | 0,06 | 0,08 | 25,15 | 1 | 59 | 929,8 | 1396,8 |  | К=1,5 Кл=0,9 |
| Бассейн №4 |
| 20 | 0-1 |  | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | Канава Тип 1 | 185 | 4 | 1,55 | 1,99 | 3,98 | 13,98 | 1 | 94 | 48,9 | 488,25 |  | К=2 Кл=0,65 |
| 21 | 1-2 |  | 3.7 | 0.2 | 0.74 | 1.54 | Канава Тип 1 | 190 | 6 | 1,9 | 1,67 | 3,34 | 17,32 | 1 | 78 | 90,09 | 598,5 |  | К=2 Кл=0,75 |
| 22 | 2-3 |  | 3.8 | 0.2 | 0.76 | 2.3 | Канава Тип 1 | 185 | 7 | 1,9 | 1,62 | 3,24 | 20,56 | 1 | 70 | 144,9 | 598,5 |  | К=2 Кл=0,9 |
| 23 | 3-4 |  | 5.5 | 0.2 | 1.1 | 3.4 | Канава Тип 1 | 190 | 17 | 3,04 | 1,04 | 1,56 | 22,12 | 1 | 65 | 198,9 | 957,6 |  | К=1,5 Кл=0,9 |
| 24 | 4-5 |  | 2.9 | 0.2 | 0.58 | 3.98 | Канава Тип 1 | 270 | 5 | 1,55 | 2,9 | 4,35 | 26,47 | 1 | 58 | 230,8 | 488,3 |  | К=1,5 Кл=1 |
| Бассейн №5 |
| 25 | 0-1 |  | 40.0 | 0.1 | 4.0 | 4.0 | Канава Тип 1 | 470 | 8,5 | 2,22 | 3,53 | 7,06 | 17,06 | 1 | 78 | 234 | 699,3 |  | К=2 Кл=0,75 |
| 26 | 1-2 |  | 32.2 | 0.1 | 3.22 | 7.22 | Канава Тип 1 | 260 | 17 | 3,04 | 1,43 | 2,14 | 19,2 | 1 | 72 | 389,9 | 957,6 |  | К=1,5 Кл=0,75 |
| 27 | 2-3 |  | 24.0 | 0.2 | 4.8 | 12.02 | Канава Тип 2 | 550 | 4 | 1,82 | 5,04 | 7,56 | 26,76 | 1 | 58 | 697,1 | 873,6 |  | К=1,5 |
| 28 | 3-4 |  | 38.5 | 0.2 | 7.7 | 19.72 | Канава Тип 3 | 370 | 4 | 2,05 | 3,0 | 4,51 | 31,27 | 1 | 52 | 1025,4 | 1383,7 |  | К=1,5 |
| 29 | 5-6 |  | 8.0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | Канава Тип 1 | 300 | 9 | 2,22 | 2,25 | 4,5 | 14,5 | 1 | 90 | 93,6 | 699,3 |  | К=2 Кл=0,65 |
| 30 | 6-4 |  | 13.5 | 0.2 | 2.7 | 4.3 | Канава Тип 1 | 370 | 5 | 1,72 | 3,58 | 7,16 | 21,66 | 1 | 67 | 259,3 | 543,4 |  | К=2 Кл=0,9 |
| 31 | 4-7 |  | 14.0 | 0.2 | 2.8 | 26.82 | Канава Тип 3 | 485 | 5 | 2,28 | 3,54 | 7,09 | 28,75 | 1 | 56 | 1501,9 | 1536,0 |  | К=2 |
| 32 | 8-9 |  | 27.2 | 0.2 | 5.44 | 5.44 | Канава Тип 1 | 250 | 10 | 2,48 | 1,68 | 3,36 | 13,36 | 1 | 94 | 332,4 | 781,2 |  | К=2 Кл=0,65 |
| 33 | 9-10 |  | 18.4 | 0.2 | 3.68 | 9.12 | Канава Тип 1 | 230 | 6 | 1,90 | 2,01 | 4,02 | 17,38 | 1 | 78 | 533,5 | 598,5 |  | К=2 Кл=0,75 |
| 34 | 10-11 |  | 18.4 | 0.2 | 3.68 | 12.8 | Канава Тип 2 | 180 | 4 | 1,82 | 1,65 | 3,3 | 20,68 | 1 | 70 | 672,0 | 873,6 |  | К=2 Кл=0,75 |
| 35 | 11-12 |  | 16.0 | 0.2 | 3.2 | 16.0 | Канава Тип 2 | 320 | 5 | 2,03 | 2,62 | 5,24 | 25,92 | 1 | 59 | 944 | 974,4 |  | К=2 Кл=1 |
| 36 | 12-13 |  | 22.4 | 0.2 | 4.48 | 20.48 | Канава Тип 2 | 300 | 15 | 3,57 | 1,4 | 2,1 | 28,02 | 1 | 56 | 1146,9 | 1713,6 |  | К=1,5 Кл=1 |
| 37 | 13-14 |  | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 21.08 | Канава Тип 2 | 250 | 6 | 2,24 | 1,86 | 2,79 | 30,81 | 1 | 52 | 10,96 | 1075,5 | 98% |  |
| 38 | 14-7 |  | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 21.58 | Канава Тип 2 | 350 | 6 | 2,24 | 2,6 | 3,91 | 34,72 | 1 | 48 | 1035,8 | 1075,5 |  |  |
| 39 | 7-15 |  | 22.4 | 0.2 | 4.48 | 52.88 | Канава Тип 4 | 180 | 6 | 2,76 | 1,08 | 1,63 | 36,35 | 1 | 46 | 2432,5 | 2484,0 |  |  |
| 40 | 18-19 |  | 6.0 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | Канава Тип 1 | 300 | 7 | 2,06 | 2,42 | 4,84 | 14,84 | 1 | 90 | 70,2 | 648,9 |  |  |
| 41 | 19-20 |  | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | Канава Тип 1 | 250 | 14 | 3,04 | 1,37 | 2,05 | 16,89 | 1 | 81 | 109,4 | 957,6 |  |  |
| 42 | 20-21 |  | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | Канава Тип 1 | 185 | 14 | 3,04 | 1,01 | 1,52 | 18,41 | 1 | 75 | 129,4 | 957,6 |  |  |
| 43 | 21-15 |  | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 3.1 | Канава Тип 1 | 180 | 3 | 1,34 | 2,24 | 3,36 | 21,77 | 1 | 67 | 187 | 422,1 |  |  |
| 44 | 15-16 |  | 8.0 | 0.2 | 1.6 | 57.58 | Канава Тип 5 | 250 | 8 | 3,49 | 1,19 | 1,79 | 23,56 | 1 | 63 | 32,64 | 4030,9 |  |  |
| 45 | 16-17 |  | 5.0 | 0.2 | 1.0 | 58.58 | Канава Тип 6 | 250 | 4 | 2,64 | 1,58 | 2,36 | 25,92 | 1 | 59 | 3456,2 | 3801,6 |  |  |
| 46 | 22-23 |  | 19.0 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | Канава Тип 1 | 300 | 12 | 2,48 | 2,02 | 3,02 | 13,02 | 1 | 94 | 232,18 | 781,2 |  |  |
| 47 | 23-24 |  | 7.5 | 0.2 | 1.5 | 5.3 | Канава Тип 1 | 250 | 11 | 2,48 | 1,68 | 2,52 | 15,54 | 1 | 83 | 329,9 | 781,2 |  |  |
| 48 | 24-25 |  | 7.2 | 0.2 | 1.44 | 6.74 | Канава Тип 1 | 200 | 10 | 2,48 | 1,34 | 2,02 | 17,56 | 1 | 78 | 394,3 | 781,2 |  |  |
| 49 | 25-17 |  | 5.0 | 0.2 | 1.0 | 7.74 | Канава Тип 1 | 400 | 6,5 | 1,9 | 3,51 | 5,26 | 22,82 | 1 | 65 | 452,8 | 598,5 |  |  |
| 50 | 17-28 |  | 7.5 | 0.2 | 1.5 | 67.82 | Канава Тип 6 | 400 | 10 | 4,2 | 1,59 | 2,38 | 25,20 | 1 | 59 | 4001,4 | 6048,0 |  |  |
| 51 | 26-27 |  | 21.0 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | Канава Тип 1 | 290 | 13 | 2,76 | 1,75 | 2,63 | 12,63 | 1 | 100 | 273 | 869,4 |  |  |
| 52 | 27-28 |  | 13.5 | 0.2 | 2.7 | 6.9 | Канава Тип 1 | 650 | 14 | 3,04 | 3,56 | 5,35 | 17,98 | 1 | 78 | 403,6 | 957,6 |  |  |
| 53 | 28-* |  | 37.5 | 0.2 | 7.5 | 82.22 | Канава Тип 6 | 80 | 10 | 4,2 | 0,32 | 0,48 | 18,46 | 1 | 75 | 462,4 | 6048,0 |  |  |
| Бассейн №6 (ливневая канализация по ул.М.Горького) |
| 54 | 0-1 |  | 18.0 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | Ø500 | 205 | 6 | 1,66 | 2,06 | 4,12 | 14,12 | 1 | 90 | 210,6 | 262,21 |  |  |
| 55 | 1-2 |  | 8.0 | 0.2 | 1.6 | 5.2 | Ø500 | 205 | 6 | 1,66 | 3,61 | 7,22 | 21,34 | 1 | 67 | 261,3 | 262,21 |  |  |
| 56 | 2-3 |  | 7.2 | 0.2 | 1.44 | 6.64 | Ø500 | 205 | 7 | 2,05 | 1,86 | 3,72 | 29,32 | 1 | 54 | 358,6 | 358,6 |  |  |
| Бассейн №7 (ливневая канализация по ул.Топорковской) |
| 57 | 0-1 |  | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | Ø400 | 345 | 6 | 1,43 | 4,02 | 8,04 | 18,04 | 1 | 75 | 34 | 144,6 |  |  |
| 58 | 1-2 |  | 7.0 | 0.2 | 1.4 | 2.0 | Ø400 | 365 | 6 | 1,43 | 4,25 | 8,5 | 26,54 | 1 | 58 | 116 | 144,6 |  |  |
| 59 | 2-3 |  | 7.3 | 0.2 | 1.46 | 3.46 | Ø400 | 185 | 11 | 1,88 | 1,64 | 2,46 | 29,0 | 1 | 54 | 186,8 | 190 |  |  |
| Бассейн №8 (ливневая канализация по ул.Пугачевской и Набережной) |
| 60 | 0-1 |  | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | Ø400 | 380 | 6 | 1,43 | 4,43 | 8,86 | 18,86 | 1 | 75 | 23 | 144,6 |  |  |
| 61 | 1-2 |  | 11.4 | 0.2 | 2.28 | 2.68 | Ø500 | 360 | 4 | 1,35 | 4,44 | 8,88 | 27,74 | 1 | 57 | 152,8 | 213,3 |  |  |
| 62 | 2-3 |  | 10.8 | 0.2 | 2.16 | 4.84 | Ø600 | 180 | 4 | 1,53 | 1,96 | 3,92 | 31,66 | 1 | 52 | 251,7 | 348 |  |  |
| 63 | 3-4 |  | 5.0 | 0.2 | 1.0 | 5.84 | Ø600 | 230 | 6 | 1,9 | 2,02 | 4,04 | 35,70 | 1 | 47 | 274,5 | 432,2 |  |  |
| 64 | 4-5 |  | 9.2 | 0.2 | 1.84 | 7.68 | Ø600 | 350 | 6 | 1,9 | 3,07 | 6,14 | 41,84 | 1 | 42 | 322,6 | 432,2 |  |  |
| Бассейн №9 ( ливневая канализация по Революционному проспекту) |
| 65 | 0-1 |  | 90.0 | 0.1 | 9.0 | 9.0 | Ø700 | 230 | 5 | 1,79 | 2,14 | 4,28 | 14,28 | 1 | 90 | 526,5 | 554,2 |  |  |
| 66 | 1-2 |  | 21.0 | 0.1 | 2.1 | 11.1 | Ø800 | 300 | 4 | 1,74 | 2,87 | 5,74 | 20,02 | 1 | 70 | 699,3 | 703,6 |  |  |
| 67 | 2-3 |  | 24.0 | 0.2 | 4.8 | 15.9 | Ø800 | 250 | 8 | 2,47 | 1,68 | 3,36 | 23,38 | 1 | 63 | 901,5 | 998,8 |  |  |
| 68 | 3-4 |  | 22.5 | 0.20 | 4.5 | 20.4 | Ø900 | 250 | 8 | 2,68 | 1,55 | 3,10 | 26,48 | 1 | 58 | 1183,2 | 1371,6 |  |  |
| 69 | 4-5 |  | 17.5 | 0.2 | 3.5 | 23.9 | Ø900 | 240 | 8 | 2,68 | 1,49 | 2,98 | 29,46 | 1 | 54 | 1290,6 | 1371,6 |  |  |
| 70 | 5-6 |  | 13.2 | 0.2 | 2.64 | 26.54 | Ø900 | 240 | 8 | 2,68 | 1,49 | 2,98 | 32,44 | 1 | 50 | 1327 | 1371,6 |  |  |
| 71 | 6-7 |  | 9.6 | 0.2 | 1.92 | 28.46 | Ø900 | 250 | 8 | 2,68 | 1,55 | 3,10 | 35,54 | 1 | 47 | 1337,6 | 1371,6 |  |  |
| 72 | 7-8 |  | 7.8 | 0.2 | 1.56 | 30.02 | Ø1000 | 250 | 8 | 2,87 | 1,45 | 2,90 | 38,44 | 1 | 45 | 1350,9 | 1813,7 |  |  |
| 73 | 8-9 |  | 6.25 | 0.2 | 1.25 | 31.27 | Ø1000 | 240 | 8 | 2,87 | 1,39 | 2,78 | 41,22 | 1 | 42 | 1313 | 1813,4 |  |  |
| 74 | 9-10 |  | 9.6 | 0.2 | 1.92 | 33.19 | Ø1000 | 220 | 10 | 3,23 | 1,13 | 2,26 | 43,48 | 1 | 40 | 1327 | 2040,8 |  |  |
| 75 | 10-11 |  | 4.4 | 0.2 | 0.88 | 34.07 | Ø1000 | 180 | 8 | 2,87 | 1,04 | 2,08 | 45,56 | 1 | 40 | 1362 | 1813,4 |  |  |
| 76 | 11-12 |  | 5.0 | 0.2 | 1.0 | 35.07 | Ø1000 | 150 | 10 | 3,23 | 0,77 | 1,54 | 47,10 | 1 | 38 | 1332 | 2040,8 |  |  |
| В таблице указаны следующие типы канав: Тип1: ВхН=600мм х 300мм; Тип5: ВхН=600мм х 700мм Тип2: ВхН=600мм х 400мм; Тип6: ВхН=600мм х 800мм Тип3: ВхН=600мм х 500мм; |

11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

11.1. СУЩЕСвующЕе ПОЛОЖЕНИЕ

По схеме геоботанического районирования территория муниципального образования город Пугачев относится к степной зоне левобережья Саратовской области и расположена в подзонах разнотравно-типчаково-ковыльных степей на чернозёмах южных.

В растительном покрове степных участков господствует типчак сизый, из других злаков отмечаются тонконог и житняк степной, острец, костер кровельный.

Разнотравье бедное, преобладают южные степные виды (тысячелистник, ромашник, полынь Лерха) и сорные виды (молочай, клоповник). Кроме того, встречаются в травостое эфемеры и эфемероиды, (мятлик луковичный, гусиный лук и тюльпаны).

Леса в муниципальном образовании город Пугачев тянутся по берегам реки Б. Иргиз. Незначительная часть лесов произрастает по оврагам и балкам. Средний возраст лесных насаждений составляет около 56 лет.

Все леса на территории поселения относятся к категории защитных, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.

11.2.проектное решение.

В проектном решении генерального плана муниципального образования город Пугачев намечается:

- реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования,

- создание защитных зон при промышленных предприятиях,

- создание зон отдыха вдоль реки Б. Иргиз,

- создание новых озеленённых объектов во вновь проектируемых жилых районах.

Архитектурно-планировочную и ландшафтную организацию территории существующих объектов озеленения необходимо выполнить по специально разработанному проекту, что позволит рационализировать использование территории и избежать дальнейших разрушений существующих насаждений.

Существующие скверы и бульвары в составе существующей застройки, включаются в проектную схему озеленения, как зеленые насаждения общего пользования с учетом реконструкции насаждений.

Создание озеленённых зон при промышленных предприятиях и урегулирование озеленения вдоль магистральных улиц решает вопрос формирования экологически безопасной среды. В зонах разрыва между промышленностью и жилой застройкой, вдоль улиц, дорог и магистралей намечается создание зеленых полос.

Разбивка локальных парковых зон в уже существующей жилой застройке позволит рассматривать благоустройство как комплексную архитектурную задачу.

Парки, бульвары и аллеи вновь проектируемых жилых районов с совместно создаваемыми зелеными устройствами вдоль композиционных осей создадут единую систему озеленения. Новые зелёные объекты и объекты благоустройства во вновь проектируемых жилых районах обеспечат сбалансированное территориальное развитие за счёт более эффективного использования территории.

Помимо зеленых устройств общего пользования и стадионов должны получить развитие насаждения специального и ограниченного пользования – защитные насаждения в санитарных зонах от проектируемых промышленных зон и лесопарки.

Использование выразительных архитектурно планировочных приёмов позволяет развить вновь проектируемые объекты озеленения и сохранить уже существующие.

12.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

12.1. Водоснабжение

Общие положения

Схема развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Пугачев составлена на основании следующих документов:

- подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» государственной программы Саратовской области «Обеспечений населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»;

- исходные данные Филиал ГУП СО «Облводоресурс» «Пугачевский» и администрации муниципального образования город Пугачев по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

12.1.1. Современное состояние

# 1) город Пугачев, поселок Пугачевский

# Источники водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов входящих в состав муниципального образования город Пугачев осуществляется от одного источника: реки Большой Иргиз. Водоснабжение каменного карьера осуществляется от отдельного источника: скважин.

# Водозаборные очистные сооружения

На территории муниципального образования город Пугачев имеются водозаборные очистные сооружения в состав которых входят: 1) насосная станция 1-го подъема (марка насосов – Д800/30, количество насосов – 3, рабочих – 2, резервных – 1, ввод в эксплуатацию – 1978г.); 2) очистные сооружения; 3) резервуары чистой воды (количество – 2, объем каждого – 3000 м3); 3) насосная станция 2-го подъема (производительность – 32000 м3/сут., марки насосов – 1Д600/90, Д1250/125, количество насосов – 4, рабочих – 3, резервных – 1, ввод в эксплуатацию – 1997, 2006гг.).

Насосной станцией 1-го подъема вода забирается с поверхностного источника реки Большой Иргиз и подается на очистные сооружения, где происходит очистка воды. Очищенная  вода поступает в резервуары чистой воды  и насосной станцией 2-го подъема транспортируется в две нитки по водоводу (материал труб – полиэтилен, Д 2х400мм, ввод в эксплуатацию – 2005г.) до ПНС (марки насосов – Д160/50, Д320/50, количество насосов – 3, рабочих – 2, резервных – 1, ввод в эксплуатацию – 2003г.). От водовода и ПНС вода подается в распределительные сети к потребителям.

Резервные источники питания электроэнергии (ДЭС) отсутствуют.

# Системы  водоснабжения

Город Пугачев и поселок Пугачевский имеют централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Распределительные сети населенных пунктов находятся в удовлетворительном состоянии. Материал труб - сталь, чугун, полиэтилен. Техническое состояние конструктивных элементов удовлетворительное. Процент износа составляет 70-80%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях имеются пожарные гидранты количество – 44, водоразборные колонки количество – 104.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 102,1 км.

# Расчетные расходы воды

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Пугачев составляет 14,77 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 10,73 тыс.м³/сут., на поливку приусадебных участков составляет 1,36 тыс.м³/сут., на нужды промышленности 2,15 тыс.м³/сут.,

Водопотребление  хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Пугачев по существующему состоянию приводится в таблице № 12.1.1

Водопотребление  хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Пугачев по существующему состоянию.

Таблица № 12.1.1

| Наименование | Ед. изм. | Количество на сущ. период 2011 г. | Нормы водопотребления на одного человека, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| город Пугачев | чел. | 41706 | 210 *, при К=1,2 | 10509912 |
| поселок Пугачевский | чел. | 854 | 210 *, при К=1,2 | 215208 |
| Итого: | чел. | 42560 | - | 10725120 |
| На полив | чел. | 17024 | 80** | 1361920 |
| На пожаротушение | 1 пожар | 2 | 25 л/с за 3часа*** | 540000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 2145024 |
| итого: | - | - | - | 14772064 |

*- СП 31.13330.2012 (Табл. 1) , **- СП 31.13330.2012 (Табл. 3, примечание 1),

*** - СП 8.13130.2009 (таб.1)., ****- СП 31.13330.2012 Табл. 1, примечание 4)

Примечание: В городе Пугачев и поселке Пугачевский 40% населения от общей численности пользуются водой на полив приусадебных участков.

12.1.2. Проектное решение

На основании проведенного анализа предлагается:

На расчетный срок ( 2032г.)

Источники водоснабжения

- Водоснабжение населенных пунктов входящих в состав муниципального образования город Пугачев осуществить от одного источника: реки Большой Иргиз с устройством группы головных сооружений в состав которых входят: 1) насосная станция 1-го подъема, 2) очистные сооружения, 3) резервуары чистой воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы.

- Водоснабжение каменного карьера осуществить от отдельного источника: скважин.

Системы водоснабжения

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках. Предусмотреть на водопроводных сетях, размещение колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры.

- Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Водопроводные сооружения

- Провести диагностику и реконструкцию существующих насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды с емкостями, которые должны быть определены из условия хранения в них:

- противопожарных запасов воды в течение 3х часов;

- аварийного, на случай ремонтных работ, в течении 10 часов от среднечасового с коэффициентом 0,7;

- регулирующего в объеме 10% от ;

- расхода воды на хозяйственные нужды во время пожара;

Водозаборные очистные сооружения

- Провести диагностику и реконструкцию существующих водозаборных очистных сооружений.

Противопожарное водоснабжение

- На территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования город Пугачев, в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения использовать наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

- Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

- Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети использовать в соответствии Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  (см. таблицы 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону).

- Обеспечить минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении не менее 10 метров.

- Предусмотреть установку пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий (N 123-ФЗ  Гл. 15, Ст. 68, п.16).

Расчетные расходы воды

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Пугачев на перспективу развития отображены в таблице № 12.1.2. и составляет 16,12 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 11,74 тыс.м³/сут., на поливку приусадебных участков составляет 1,49 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 2,35 тыс.м³/сут.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

# Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

# Водопотребление  хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Пугачев на перспективу развития.

Таблица № 12.1.2.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на планир. период 2032 г. | Нормы водопотребления, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| город Пугачев | чел. | 46951 | 210 *, при К=1,2 | 11831652 |
| поселок Пугачевский | чел. | 997 | 210 *, при К=1,2 | 251244 |
| итого: | - | 47948 | - | 12082896 |
| На полив | чел. | 18640 | 80** | 1491200 |
| На пажаротушение | 1 пожар | 2 | 25 л/с за 3часа*** | 540000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 2416579 |
| итого: | - | - | - | 16530675 |

*- СП 31.13330.2012 (Табл. 1) , **- СП 31.13330.2012 (Табл. 3, примечание 1),

*** - СП 8.13130.2009 (таб.1)., ****- СП 31.13330.2012 Табл. 1, примечание 4)

# Примечание: В городе Пугачев и поселке Пугачевский 40% населения от общей численности пользуются водой на полив приусадебных участков.

12.2. Водоотведение

12.2.1. Современное состояние

# город Пугачев, поселок Пугачевский

# Системы  водоотведения

На территории  города Пугачева имеется система напорных и самотечных канализационных труб, по которым стоки транспортируются на канализационные очистные сооружения. Процент износа труб составляет 70-80%, ввод в эксплуатацию – 1982-1983гг. Централизованной канализацией обеспечено – 30% населения города, выгребными ямами – 30%, у 40% населения во дворах имеются уличные туалеты.

Современное состояние водоотведения поселка Пугачевский представлено в виде слива хозяйственно-бытовых  стоков в выгребные ямы.

Хозяйственно-бытовые  стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на сливную станцию и транспортируются на канализационные очистные сооружения.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, имеются участки попадающие в зону затопления, где происходит заполнение грунтовой и атмосферной водой. К выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

Общая протяженность канализационных сетей составляет – 45,8 км.

Канализационные насосные станции

На территории муниципального образования город Пугачев имеются канализационные насосные станции: 1) КНС№1 (марка насосов – СД250/22,5, количество насосов – 3, рабочих – 2, резервных – 1, ввод в эксплуатацию – 1993, 2003, 2008 гг.); 2) КНС по ул. Бубенца (марки насосов – СД30/20, СМ65-50-160/2М, количество насосов – 2, рабочих – 1, резервных – 1, ввод в эксплуатацию – 2006, 2009 гг.); 3) КНС по ул. Мечетная (марки насосов – СМ100-65-250/4, СД100/40, количество насосов – 3, рабочих – 2, резервных – 1, ввод в эксплуатацию – 1995, 2009 гг.); 4) КНС по ул. Южная (марка насосов – СМ100-65-250/4, количество насосов – 2, рабочих – 1, резервных – 1, ввод в эксплуатацию – 2007 г.).

# Канализационные очистные сооружения

На территории муниципального образования город Пугачев имеются канализационные очистные сооружения механической и биологической очистки сточных вод. Проектная производительность очистных сооружений -17000 м3/сутки.

Очистные сооружения состоят из следующих объектов:

- Приемная камера, выполнена из железобетона, размером 1.5 х 1.5 м, глубиной 1.5 м песколовки радиальные – 2 шт диаметром 6,0 м конусного типа, выполнены из железобетона.

- Первичные отстойники, трехсекционные, размером 15,0х 15,0 м, глубиной 3,2 м каждый , выполнены из монолитного железобетона.

- Аэротенки состоят из двух секций размером 15,0 х 30,0 м глубиной 3,2 м.

- Вторичные отстойники – 3 шт размером 15,0 х 15,0 м, глубиной 3,2 м выполнен из железобетона.

- Контактные резервуары – 3 шт размером 3,0 х 15,0 м, глубиной 3,2 м ,также железобетонные.

- Блок доочистки размером 15,0 х 39,0 м глубиной 3,2 м, выполнен из железобетона.

- Резервуар очищенных стоков.

Сточные воды после биологической очистки сбрасываются в пруд «Лягушатка» и далее в р.Большой Иргиз.

Водоотведение  хозяйственно-бытовых и промышленных стоков муниципального образования город Пугачев по существующему состоянию.

# Таблица №12.2.1.

| Наименование | Количество на сущ. период 2011 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. | Водоотведение л/сут. | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| город Пугачев | 41706 | 210 *, при К=1,2 | 20%** | 10509912 | 2101982 | 12611894 |
| поселок Пугачевский | 854 | 210 *, при К=1,2 | 20%** | 215208 | 43042 | 258250 |
| Итого: | 42560 | - | - | 10725120 | 2145024 | 12870144 |

*- СП 31.13330.2012 (Табл. 1), **- СП 31.13330.2012 Табл. 1, примечание 4)

# Нормы водоотведения и расчетные расходы

Расчет водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Пугачев принимались в соответствии с СП 31.13330.2012 Табл. 1, примечание 4).

Водоотведение хозяйственно-бытовых и промышленных стоков муниципального образования город Пугачев по существующему состоянию представлены в таблице № 12.2.1 и составляет для населения  12,87 тыс.м³/сут.

12.2.2. Проектное решение

На основании проведенного анализа предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

Системы водоотведения

- Провести диагностику и реконструкцию существующих напорных и самотечных канализационных труб с заменой изношенных участков.

- Осуществить прокладку напорных и самотечных канализационных труб в существующей и планируемой застройках.

- В коттеджах и одноэтажных домах стоки сливать в выгребные ямы для накопления и хранения и откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин с дальнейшим вывозом их на существующие канализационные очистные сооружения.

Канализационные насосные станции

- Провести диагностику и реконструкцию канализационных насосных станций с заменой устаревшего оборудования на новое и предусмотреть для них использование дополнительных источников электропитания.

- Осуществить строительство планируемой канализационной насосной станции.

Канализационные очистные сооружения

- Осуществить реконструкцию канализационных очистных сооружений на основании проекта выполненным организацией «Стройпроект».

Водоотведение  хозяйственно-бытовых и промышленных стоков муниципального образования город Пугачев на перспективу развития.

# Таблица №12.2.2.

| Наименование | Количество на планир. период 2032 г. | Нормы водоотведения л/сут. | Водоотведение л/сут. | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| город Пугачев | 46951 | 210 *, при К=1,2 | 20%** | 11831652 | 2366330 | 14197982 |
| поселок Пугачевский | 997 | 210 *, при К=1,2 | 20%** | 251244 | 50249 | 301493 |
| Итого: | 47948 | - | - | 12082896 | 2416579 | 14499475 |

*- СП 31.13330.2012 (Табл. 1), **- СП 31.13330.2012 Табл. 1, примечание 4)

Расчетные расходы канализационных стоков

Расчет водоотведения населенных пунктов муниципального образования город Пугачев на перспективу развития принимались в соответствии с СП 31.13330.2012.

Водоотведение  населенных пунктов муниципального образования город Пугачев на перспективу развития отображены в таблице № 12.2.2. и составляет для населения  14,49 тыс.м³/сут.

12.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

12.3.1. Современное состояние

В муниципальном образовании город Пугачев действует централизованная планово-регулярная система санитарной очистки, которой охвачено 43,2  % населения.

Индивидуальный жилой фонд охвачен сбором и вывозом ТБО.

Вывоз ТБО осуществляется специализированным предприятием –«Мехуборка».

В ведении предприятий, занимающихся санитарной очисткой муниципального образования, (по данным на 2016  г.) находится специальная техника, в том числе:

-	КАМАЗ    2   ед.;

-	ассенизационные машины    1 ед. ( переоборудована для тушения пожаров на полигоне)

-	прочие  2  ед.(1 трактор и 1 FUSO)

Техника находится в аренде с 2005 года.

В капитальной застройке используются контейнерный метод очистки от ТБО, в частном секторе сбор отходов организуется с вывозом по графику. На сегодняшний день на территории города установлено для населения около 300 контейнеров, так же есть четыре 10-ти кубовых контейнера.

За 2010г на полигон ТБО было вывезено 54,3 тыс м3 бытовых и  производственных отходов, за 2011 год 61,1 тыс.м3, за 2014 год 100 тыс м3.

Полигон ТБО рассчитан на захоронение  2 819 000м3 ТБО.

Полив улиц и зеленых насаждений осуществляется из реки.

12.3.2. Проектное решение

Система санитарной очистки и уборки территорий поселения предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, жидких из не канализованных зданий, уличного мусора и смета).

В соответствии с приложением 11 «Свода правил СП 42.13330.2011"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3/год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО от населения сегодня составляет 63,84 тыс. м3/год, на планируемый срок составит 69,9 тыс. м3/год и 67,5 тыс. м3/год на первый этап развития.

Вся территория поселения должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Для обеспечения технологического цикла по изоляции отходов необходимо приобретение специализированного транспорта и механизмов.

Проектом генерального плана предусматривается размещение полигона ТБО на нормативном расстоянии от жилой застройки. Дополнительно проектом генерального плана предусматривается размещение площадки временного складирования ТБО. В перспективе, после строительства «Мусороперерабатывающего предприятия» ТБО будут вывозиться в г. Балаково для переработки. Строительство «Мусороперерабатывающего предприятия» в г. Балаково предусматривается до 2020 г.

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий.

Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации. Для отходов ЛПУ необходимо приобретение специального автотранспорта.

Мощность автотранспортных предприятий будет определяться органами коммунального хозяйства с учетом фактического развития жилищного фонда, исправности автотранспорта и других местных условий.

Для окончательного решения проблемы переработки, утилизации и обезвреживания ТБО от муниципального образования город Пугачев, рекомендуется на основании утвержденного генерального плана поручить специализированной организации разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования город Пугачев».

12.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

12.4.1. Современное состояние

Теплоснабжение в населенных пунктах муниципального образования город Пугачев осуществляется от котельных, топочных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Основным топливом для котельных служит газ, в качестве резервного топлива используется мазут.

г. Пугачев

Теплоснабжение жилых и общественных зданий г. Пугачев осуществляется от 17 котельных.

Котельная на ул. Топорковская №40/1 оборудована 4 котлами марки «КВа-0,63», обслуживает СОШ №1.

Котельная на ул. Коммунистическая №12 оборудована 2 котлами марки «НР-18» обслуживает СОШ №2.

Котельная на ул. Урицкого №3 оборудована 4 котлами марки «ДОН-31,5», обслуживает СОШ №3.

Котельная на ул. Садовая №72 оборудована 2 котлами марки «КС-ГВ-31,5» и 4 котлами марки «КОВ-31,5», обслуживает СОШ №5.

Котельная на ул. Топорковская №99 оборудована 2 котлами марки «НР-18», обслуживает СОШ №13.

Котельная на ул. Кутякова №70 оборудована 3 котлами марки «REX-50», обслуживает СОШ №14.

Котельная на ул. Топорковская №71 оборудована 2 котлами марки «КОВ-40» и 2 котлами марки «КС-Г-40», обслуживает ДОУ №3.

Котельная расположенная в 1 микрорайоне оборудована 4 котлами марки «СарЗЭМ-100», обслуживает ДОУ №12.

Котельная по ул. Интернациональная №259 оборудована 2 котлами, марки «КС-Г-100» и «КС-Г-63», обслуживает здание ДОУ №16.

Котельная по ул. М. Горького №19/1 оборудована 3 котлами, марки «Хопер-100», «Хопер-50», «КОВ-100» обслуживает ДОУ-17.

Котельная по ул. Рев.Проспект №219 оборудована 2 котлами марки  «СарЗЭМ-63», отапливает ДОУ №18.

Котельная по ул.М. Горького №99 оборудована 2 котлами марки «ДОН-31,5» и 2 котлами марки «КС-Г-31,5, обслуживает ДОУ №19.

Котельная по ул. Урицкого №58/62 оборудована 3 котлами марки «Buderus Logamax», обслуживает здание начальной школы ДОУ №5.

Котельная СЗМР оборудована  4 котлами марки «КВ-Г-4-115Н» обслуживает 17 многоквартирных жилых дома по улицам Ермощенко, Октябрьская, Кутякова, здание школы искусств.

Котельная расположенная в привокзальном микрорайоне оборудована  9 котлами марки «НР-18» обслуживает 9 многоквартирных жилых дома по улицам Вокзальная, Коммунистическая, Л.Толстого, Свободы, Топорковская и здание клуба «Железнодорожный».

Котельная «7 ветров» оборудована  5 котлами марки «КВа-0,63ГН» обслуживает 3 многоквартирных жилых дома в 1 микрорайоне.

Котельная по ул. Ермощенко №201-203 оборудована 2 котлами марки «REX-0,62» , обслуживает 2 многоквартирных дома по ул. Ермощенко.

Перечень и основная характеристика отопительных котельных г. Пугачев

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Тепловая нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прокладки тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Топорковская №40/1 | отд.стоящая | КВа-0,63 —4шт. | 2005 | 2,16 | 0,54 | надз. | 30 |
| 2 | ул. Коммунистическая №12 | отд.стоящая | НР-18 — 2шт. | 1995 | 0,13 | 0,22 | надз. | 53 |
| 3 | ул. Урицкого №3 | отд.стоящая | ДОН-31,5-4шт | 1995 | 0,11 | 0,05 | надз. | 28 |
| 4 | ул. Садовая №72 | отд.стоящая | КОВ-31,5-4шт КС-ГВ-31,5-2шт | 1997 | 0,16 | 0,05 | надз. | 40 |
| 5 | ул. Топорковская №99 | отд.стоящая | НР-18 — 2шт. | 1995 | 1,3 | 0,35 | надз. | 250 |
| 6 | ул. Кутякова №70 | отд.стоящая | REX-50 — 3шт. | 2007 | 1,29 | 0,46 | надз. | 638 |
| 7 | ул. Топорковская №71 | отд.стоящая | КС-Г-40 — 2шт КОВ-40 – 2шт | 1997 | 0,14 | 0,07 | надз. | 33 |
| 8 | 1 Микрорайон | отд.стоящая | СарЗЭМ-100-4шт. | 2003 | 0,34 | 0,14 | надз. | 13 |
| 9 | ул.Интернациональная 259 | отд.стоящая | КС-Г-100-1шт КС-Г-63-1шт. | 2007 | 0,13 | 0,07 | надз. | 21 |
| 10 | ул.М.Горького №19/1 | отд.стоящая | Хопер-100-1 шт Хопер-50-1шт КОВ-100-1шт | 2011 | 0,21 | 0,04 | надз. | 21 |
| 11 | ул.Рев.Проспект №219 | отд.стоящая | СарЗЭМ-63-2шт. | 2004 | 0,11 | 0,02 | надз. | 65 |
| 12 | ул. М.Горького №99 | отд.стоящая | ДОН-31,5-2шт КС-Г-31,5-2шт | 1996 2007 | 0,11 | 0,08 | надз. | 52 |
| 13 | ул.Урицкого №58/62 | отд.стоящая | Buderus Logamax-3шт. | 2010 | 0,26 | 0,19 | надз. | 80 |
| 14 | СЗМР | отд.стоящая | КВ-Г-4-115Н-4шт | 1982 | 6,8 | 0,9 | надз. | 1959 |
| 15 | Привокзальный микрорайон | отд.стоящая | НР-18-9шт | 1982 | 2,6 | 0,85 | надз. | 553 |
| 16 | 7 ветров | отд.стоящая | КВа-0,63ГН-5шт | 2003 | 8,1 | 0,34 | надз. | 654 |
| 17 | ул. Ермощенко №201-203 | отд.стоящая | REX-0,62-2шт. | 2008 | 1,05 | 0,2 | надз. | 256 |

пос. Пугачевский.

Теплоснабжение общественных зданий пос. Пугачевский осуществляется от одной котельной.

Котельная по ул. Рабочая №13 оборудована 2 котлами марки «КС-Г-63», обслуживает здание дошкольного образовательного учреждения.

Основная характеристика отопительной котельной пос.Пугачевский

|  | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Тепловая нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прокладки тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Рабочая №13 | отд.стоящая | КС-Г-63 — 2шт. | 2007 | 0,11 | 0,02 | надз. | 60 |

12.4.2. Проектное решение

В связи с развитием населенных пунктов муниципального образования город Пугачев, ростом его населения и строительством  новых жилых и общественных зданий выполнен расчет теплопотребления новыми потребителями.

Расход тепла на нужды отопления, вентиляции жилых и общественных зданий определен в соответствии с МДС 41-4.2000 и СП 42-101-2003.

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от  вновь сооружаемых источников тепла.

г. Пугачев

Развитие г. Пугачева предполагает освоение 5 площадок. На площадке №1 предполагается строительство 9 пятиэтажных жилых дома и детского сада ясли на 120 мест. Теплоснабжение и горячее водоснабжение 3-х и 2-х комнатных квартир в пятиэтажных жилых домах предлагается осуществить от настенных газовых котлов Standard B-24-T1(F) с закрытой камерой сгорания. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения однокомнатных квартир предлагается настенный газовый котел Ekonomu B-18-T1(F) c закрытой камерой сгорания. Теплоснабжение и горячее водоснабжение детского сада ясли на 120 мест предлагается осуществить от индивидуальной котельной с Q=0,259 Гкал/час. На площадке №2 предполагается строительство индивидуального жилья, фитнес клуба (700м2), магазина (200м2). Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществить от индивидуальных котлов. Теплоснабжение фитнес - клуба и магазина предлагается осуществить от индивидуальных котлов. На площадке №3 предполагается строительство индивидуального жилья, салона красоты (700м2), магазина специализированного (700м2), магазина (200м2). Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществить от индивидуальных котлов. Теплоснабжение салона красоты, специализированного магазина и магазина предлагается осуществить от индивидуальных котлов. На площадке №4 строительство индивидуального жилья. Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществить от индивидуальных котлов.  На площадке №5 предполагается строительство индивидуального жилья. Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществить от индивидуальных котлов. Теплоснабжение пожарного депо на 6 машин предлагается  от индивидуальной котельной с Q=0,7 Гкал/час. Теплоснабжение пожарного депо на 6 машин по ул. М. Горького предлагается  от индивидуальной котельной с Q=0,7 Гкал/час. Теплоснабжение и горячее водоснабжение оздоровительно-развлекательного детского комплекса предлагается  от индивидуальной котельной с Q=0,46Гкал/час. Теплоснабжение  сервисного центра обслуживания автомобилей предлагается осуществить от индивидуального котла. Теплоснабжение и горячее водоснабжение детского сада на 260 мест по ул. К. Маркса предлагается  от индивидуальной котельной с Q=0,52 Гкал/час.

пос. Пугачевский

В пос.Пугачевский предполагается строительство индивидуального жилья,  и бани на 50 пос. Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществить от индивидуальных котлов. Теплоснабжение и горячее водоснабжение бани предлагается осуществить от индивидуальной котельной с Q=0,136 Гкал/час.

Перечень и основная характеристика теплоисточников на проектируемых площадках населенных пунктов муниципального образования город Пугачев

| № пл-ки | Суммарная предполагаемая нагрузка, Гкал/час | Предполагаемое население | Вид застройки | Источник предполагаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. |  |  |
| г. Пугачев |
| 1 |  | 2340 | Жилая 5-ти этажная застройка | поквартирное отопление |
| 1 | Qо,в =0,149 Гкал/час Qгвс=0,11 Гкал/час ΣQ =0,259 Гкал/час |  | детский сад ясли на 120 мест | индивидуальная котельная ΣQ=0,259Гкал/час |
| 2 |  | 555 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 2 |  |  | магазин (200 м2) | индивидуальное отопление |
| 2 |  |  | фитнес клуб | индивидуальное отопление |
| 3 |  | 222 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 3 |  |  | магазин (200 м2) | индивидуальное отопление |
| 3 |  |  | салон красоты | индивидуальное отопление |
| 3 |  |  | магазин специализированный | индивидуальное отопление |
| 4 |  | 498 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 4 | Qо,в =0,149 Гкал/час Qгвс=0,11 Гкал/час ΣQ =0,259 Гкал/час |  | детский сад ясли на 120 мест | индивидуальная котельная ΣQ=0,259Гкал/час |
| 4 |  |  | магазин (200 м2) | индивидуальное отопление |
| 4 |  |  | отделение связи (150 м2) | индивидуальное отопление |
| 4 |  |  | предприятие бытового обслуживания | индивидуальное отопление |
| 4 |  |  | кафе на 90 мест | индивидуальное отопление |
| 4А |  | 75 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 4Б |  | 50 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 4В |  | 20 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
| 5 |  | 135 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
|  |  |  | пожарное депо на 6 машин | индивидуальное отопление |
|  |  |  | пожарное депо на 6 машин | индивидуальное отопление |
|  | Qо =0,30 Гкал/час Qв=0,16 Гкал/час ΣQ =0,46 Гкал/час |  | оздоровительно- развлекательный детский комплекс | проектируемая котельная ΣQ=0,46Гкал/час |
|  |  |  | сервисный центр обслуживания автомобилей | индивидуальное отопление |
|  | Qо,в =0,298 Гкал/час Qгвс=0,22 Гкал/час ΣQ =0,518 Гкал/час |  | детский сад на 260 мест | индивидуальная котельная ΣQ=0,52Гкал/час |
| пос. Пугачевский |
|  |  | 145 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |
|  | Qов =1,36 Гкал/час Qгвс = 0,2 Гкал/час ΣQ =1,56 Гкал/час |  | баня на 50 пос. | проектируемая котельная ΣQ=1,6Гкал/час |

Основные мероприятия развития системы теплоснабжения предусматривают:

■   Строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей;

■   Возможное проектирование и строительство новых источников тепла;

■   Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих

проектных решений;

■    Повышении теплозащитных характеристик теплотрасс;

■  Повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения

12.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

12.5.1. Современное состояние

Источником газоснабжения муниципального образования город Пугачев является природный газ, который подается в муниципальное образование от магистрального газопровода Мокроус – Тольятти на ГРС Пугачев расположенной северо-западнее г. Пугачева. От ГРС газ по газораспределительным сетям подается на газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ) населенных пунктов муниципального образования город Пугачев. В газорегуляторных пунктах давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,005 МПа.

Существующая система газоснабжения трех и двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам трех давлений —  высокого II категории — 0,6 МПа, среднего — 0,3 МПа, низкого — 0,005 МПа.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории муниципального образования город Пугачев приведены в таблице 12.5.1.

Таблица 12.5.1.

| Наименование населенных пунктов | Максимальный расход газа, м³/ч | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ | Протяженность подводящего газопровода, км | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиме-нование | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Пугачев |  | ГРП ГРПШ | 12 43 | 2,6 | 219 |
| пос.Пугачевский |  | ГРП ГРПШ | 1 1 | 2,8 | 219 |

Характеристика газопроводов проходящих по муниципальному образованию город Пугачев приведена в таблице 12.5.2.

Таблица 12.5.2.

| п/п | Наименование газопровода и его адрес | Характеристика газопровода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км | давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Форма собственности: на балансе филиал-треста «Пугачевмежрайгаз" |
| 1 | г. Пугачев от ГРС Пугачев до г. Пугачев | 219 | 2,6 | 0,6 | подземный | сталь |  |
| 2 | пос. Пугачевский от г. Пугачев до пос. Пугачевский | 219 | 2,8 | 0,6 | подземный | сталь |  |

Эксплуатацию газового хозяйства муниципального образования осуществляет филиал–трест «Пугачевмежрайгаз».

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 12.5.3.

Таблица 12.5.3.

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия | Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные и топочные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |
| Сельские населенные пункты | Приготовление пищи, отопление жилого и общественного фонда, сельскохозяйственные нужды |

12.5.2Проектные предложения

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения предлагается:

В г. Пугачеве:

Развитие г. Пугачева предусматривает организацию 5 новых площадок.

Площадка №1. Для газоснабжения жилой 5-ти этажной застройки предлагается строительство ГРПШ, запитанного от существующего подземного газопровода высокого давления. От проектируемого ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой 5-ти этажной застройки  и котельной детского сада ясли на 120 мест.

Площадка №2. Для газоснабжения жилой индивидуальной застройки предлагается строительство ГРПШ, запитанного от существующего подземного  газопровода высокого давления. От проектируемого ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки (222 инд. жил. дома), магазина (200м2), фитнес - клуба (700м2).

Площадка №3. От существующего ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой индивидуальной застройки (89 инд. жил. дома), магазина (200м2), салона красоты, магазина специализированного.

Площадка №4. От существующего газопровода низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой индивидуальной застройки (30 инд. жил. дома).

Площадка №5. От существующего ГРПШ по ул. Железнодорожной газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой индивидуальной застройки (54 инд. жил. дома).

Для газоснабжения  проектируемой котельной пожарного депо на 6 машин предлагается строительство ГРПШ, запитанного от существующего подземного газопровода высокого давления. От проектируемого ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой котельной пожарного депо на 6 машин (ХСII).

От существующего ГРПШ газопроводом низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой котельной пожарного депо на 6 машин (ХСIII).

Для газоснабжения котельной оздоровительно-развлекательного детского комплекса предлагается строительство ГРПШ, запитанного от существующего подземного  газопровода высокого давления. От проектируемого ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой котельной оздоровительно-развлекательного детского комплекса.

Котельную детского сада 260 мест по ул. К.Маркса газифицировать от существующего ГРПШ по ул. Пугачевской.

Сервисный центр обслуживания автомобилей запитать газом от проектируемого газопровода, расположенного на  площадке №2.

В проектируемой жилой застройке г. Пугачева на расчетный период будет газифицировано 786 квартир, 5 котельных, 4 магазина, фитнес - клуб, салон красоты ,отделение связи, предприятие бытового обслуживания, кафе, сервисный центр обслуживания автомобилей. Годовой расход природного газа составит 8211152 м³, в том числе: население - 7206522 м³, котельные - 1004630 м³.

В пос. Пугачевский:

Газоснабжение проектируемой жилой застройки (58 инд. дома)  и котельной для бани на 50 пос. предлагается от проектируемого ГРПШ, запитанного от существующего газопровода высокого давления

В проектируемой жилой застройке пос. Пугачевский будет газифицировано 58 квартир, 1 котельная. Годовой расход природного газа составит 513885 м³, в том числе: население - 494518 м³, котельная - 19367м³.

Расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с требованием СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Годовые расходы газа определены исходя из отапливаемой кубатуры жилых и общественных зданий.

Основные мероприятия развития системы газоснабжения предусматривают: строительство ГРПШ, строительство газопроводов высокого,  низкого давлений.

12.6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

12.6.1. Современное состояние

Электроснабжение муниципального образования город Пугачев в настоящее время осуществляется от подстанции 110/35/6 кВ. «Пугачевская», ПС 110/10 «Городская», ПС 110/10 «Арматурная-2», ПС 110/6 «Арматурная-1»  по ВЛ 110 кВ. на территории муниципального образования расположены 7 электроподстанций.

Перечень электроподстанций на территории муниципального образования город Пугачев приведен в таблице 12.6.1.

Таблица 12.6.1.

Перечень электроподстанций Северного

производственного отделения филиала «Саратовские

распределительные сети ОАО «МРСК Волги»

(Пугачевские РЭС)  на территории муниципального образования город Пугачев

| № | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Общая мощность, кВА | Количество трансформаторов | Год ввода в эксплуатацию | Местонахождение, адрес | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Пугачевская» | 110/35/6 | 41000 | 2 | 1978, 2002 | Саратовская область, Пугачевский район, г. Пугачев | 67 |
| 2 | «Арматурная-1» | 110/10 | 19500 | 3 | 1982, 2002, 2005 | Саратовская область, Пугачевский район, г. Пугачев | 24 |
| 3 | «Арматурная-2» | 110/6 | 6300 | 1 | 1995 | Саратовская область, Пугачевский район, г. Пугачев | 42 |
| 4 | «Очистные сооружения» | 110/6 | 10000 | 1 | 1982 | Саратовская область, Пугачевский район, г. Пугачев | 35 |
| 5 | «Иргиз-1» | 110/6 | 6300 | 1 | 1986 | Саратовская область, Пугачевский район, г. Пугачев | 42 |
| 6 | «Иргиз-2» | 110/6 | 6300 | 1 | 1986 | Саратовская область, Пугачевский район, г. Пугачев | 42 |

Средний процент износа подстанций,  принадлежащих «МРСК-Волги»–42 %

Таблица 12.6.2

Перечень ведомственных электроподстанций

на территории муниципального образования город Пугачев

| № | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Местонахождение, адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Городская» | 110/10 | г. Пугачев, ул. |

В г. Пугачеве расположено 2 РП. РП совмещены с трансформаторными подстанциями, материал стен –кирпич.

Протяженность линий электропередач ВЛ – 110 кВ – 67,4 км.

Опоры металлические и железобетонные. Характеристики линии электропередач даны в таблице № 12.6.3

Таблица 12.6.3

Перечень ВЛ-110 кВ

Северного производственного отделения филиала

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Пугачевские РЭС) на территории муниципального образования город Пугачев

| № | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность общая по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Пугачев-I» | 110 | 4,49 | 1993 | ж/б,металл. АС-185 | 60 | 20 |
| 2 | «Пугачев-II» | 110 | 4,48 | 1975 | ж/б,металл. АС-185 | 80 | 20 |
| 3 | «Пугачев - Арматурная» I,II цепи | 110 | 6,33 | 1977 | ж/б,металл. АС-240 | 80 | 20 |
| 4 | «Пугачев - Ивантеевка» | 110 | 3,63 | 1979 | ж/б,металл. АС-120 | 80 | 20 |
| 5 | «Горный - Пугачев » | 110 | 5,38 | 1981 | ж/б,металл. АС-300 | 75 | 20 |
| 6 | «Пугачев – Очистные» I,II цепи | 110 | 15,2 | 1981 | ж/б,металл. АС-120 | 75 | 20 |
| 7 | «Пугачев – Успенка» I,II цепи | 110 | 3,66 | 1983 | ж/б,металл. АС-120 | 75 | 20 |
| 8 | «Пугачев – Тургеневка-I» | 110 | 3,73 | 1985 | ж/б,металл. АС-120 | 70 | 20 |
| 9 | «Пугачев – Иргиз I-II» | 110 | 15,2 | 1986 | ж/б,металл. АС-185 | 70 | 20 |
| 10 | Отпайка на ПС «Городская» I,II цепи | 110 | 5,3 | 1986 | ж/б,металл. АС-120 | 70 | 20 |
|  | ИТОГО: |  | 67,4 |  |  |  |  |

Средний процент износа ВЛ - 110 кВ составляет 73,5%

Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 35 кВ, проходящих по территории муниципального образования составляет 14,58 км. Опоры линий электропередач железобетонные. Полный перечень линий ВЛ – 35 кВ Северного производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории муниципального образования город Пугачев представлен в таблице № 12.6.4

Таблица 12.6.4

Перечень ВЛ-35 кВ

Северного производственного отделения филиала

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Пугачевские РЭС) на территории муниципального образования город Пугачев

| № | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность общая (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Пугачев – Селезниха»» | 35 | 3,81 | 1962 | ж/б. АС-70, АС-50 | 90 | 15 |
| 2 | «Пугачев – Ивантеевка»» | 35 | 3,67 | 1961 | ж/б. АС-70, АС-95,АС-120 | 90 | 15 |
| 3 | «Пугачев – Клинцовка» | 35 | 7,10 | 1962 | ж/б. АС-50 | 90 | 15 |
|  | ИТОГО: |  | 14,58 |  |  |  |  |

Средний процент износа ВЛ - 35 кВ составляет 90%.

Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 10 кВ по территории муниципального образования составляет 121,77 км. Существующие линии электропередач выполнены по радиальным схемам на железобетонных и деревянных опорах. Перечень линий ВЛ – 10 кВ в территории муниципального образования город Пугачев представлен в таблицах № 12.6.5, и № 12.6.5а

Таблица 12.6.5

Перечень ВЛ-6-10 кВ

Северного производственного отделения филиала

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Пугачевские РЭС) на территории муниципального образования город Пугачев

| № | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность, с учетом 0.4 кВ (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | № 0601 от ПС «Пугачевская» | 6 | 11,32 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 2 | № 0612 от ПС «Пугачевская» | 6 | 8,16 | 2006 | ж/б. АС-95, АС-50,А-120 | 15 | 10 |
| 3 | № 0603 от ПС «Арматурная» | 6 | 6,3 | 1982 | ж/б. А-50, АС-50,А-35,АС-35 | 76 | 10 |
| 4 | № 1001 от ПС «Преображенская» | 10 | 3,.0 | 1973 | ж/б. АС-50,А-50, А-35 | 80 | 10 |
| 5 | № 1003 от ПС «Успенская» | 10 | 8,2 | 1984 | ж/б. АС-50,А-120, А-35 | 80 | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 33,98 |  |  |  |  |

Средний процент износа ВЛ -10 кВ составляет 65 %.

Таблица 12.6.5а

Перечень ВЛ-6 кВ

Филиала

«Пугачевские городские электрические сети» ОАО «Облкоммунэнерго»

на территории муниципального образования город Пугачев

| № | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность, с учетом 0.4 кВ (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | № 0603 от ПС «Пугачевская» | 6 | 11,32 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 2 | № 0606 от ПС «Пугачевская» | 6 | 6,3 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 3 | № 0607 от ПС «Пугачевская» | 6 | 3,0 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 4 | № 0608 от ПС «Пугачевская» | 6 | 10,62 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 5 | № 610 от ПС «Пугачевская» | 6 | 2,24 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 6 | № 610А от РП-3 ПС «Пугачевская» | 6 | 1,47 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 7 | № 610Б от РП-3 ПС «Пугачевская» | 6 | 6,76 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 8 | № 616 от ПС «Пугачевская» | 6 | 2,5 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 9 | № 617 от ПС «Пугачевская» | 6 | 2,5 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 10 | № 619 от ПС «Пугачевская» | 6 | 2,22 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 11 | № 619А от РП-3 ПС «Пугачевская» | 6 | 1,8 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 12 | № 619Б от РП-3 ПС «Пугачевская» | 6 | 4,48 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 13 | № 619В от РП-3 ПС «Пугачевская» | 6 | 12,8 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 14 | № 620 от ПС «Пугачевская | 6 | 6,6 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 15 | № 1001А от ПС «Арматурная 1» | 6 | 3,05 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 16 | № 1001Б от ПС «Арматурная 1» | 6 | 7,75 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
| 17 | № 0601 от ПС «Арматурная 2» | 6 | 2,38 | 1970 | ж/б. АС-70, АС-50,АС-35 | 80 | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 87,79 |  |  |  |  |

Средний процент износа всех ВЛ -10 кВ составил 76,9 %.

На территории г. Пугачева расположены 2 РП – кирпичные, совмещенные с трансформаторными подстанциями (ТП).

Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории муниципального образования г. Пугачева все отдельно стоящие комплектные, и кирпичные.

Перечень и характеристики трансформаторных подстанций ТП (КТП) – 10/0,4 кВ представлены в таблице № 12.6.6

Таблица 12.6.6

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций

ТП (КТП)-10/0,4 кВ Северного производственного отделения

Саратовские электрические сети ОАО МРСК «Волги»,

Филиала

«Пугачевские городские электрические сети» ОАО «Облкоммунэнерго»

и абонентских на территории муниципального образования город Пугачев

| № | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность | № отпайки ВЛ-10 кВ | % износа | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВЛ 10кВ № 0601 от ПС «Пугачевская» |
| 1 | Быт | КТП-3 | 3 | 2006 | Сев.ЭС | Сев.ЭС | 1-01 | 20 | в 1 км. к зап. от г. Пугачев |
| 2 | Плем станция | КТП-1А | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 1-01 | - | в 1 км. к зап. от г. Пугачев |
| 3 | Газопровод | КТП-2 | 25 | - | Абонент. | Абонент. | 1-02 | - | в 3,4 км. к зап. от г. Пугачев |
| ВЛ 10кВ № 0612 от ПС «Пугачевская» |
| 1 | пос. Южный | КТП-518 | 250 | 2006 | Сев.ЭС | Сев.ЭС | 12-00 | 15 | ул. 53 Дивизии |
| 2 | пос. Южный | КТП-519 | 250 | 2006 | Сев.ЭС | Сев.ЭС | 12-00 | 15 | ул. 53 Дивизии |
| 3 | База «СЭС» | КТП-529 | 250 | 1973 | Сев.ЭС | Сев.ЭС | 12-00 | 50 | На терр. СЭС(РЭС) |
| 4 | РП | КТП-537 | 400 | 2008 | Сев.ЭС | Сев.ЭС | 12-00 | 9 | Юго-зап. окр.г. Пугачев |
| 5 | ИТК-17 | КТП-525 | 10 00 | - | Абонент. | Абонент. | 12-03 | - | ул. 53 Дивизии |
| 6 | ЭЛУПДРУ | КТП-534 | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 12-00 | - | Юго-зап. окр.г. Пугачев |
| 7 | Кафе | КТП-546 | 25 | - | Абонент. | Абонент. | 12-01 | - | ул. Горького |
| 8 | ИП Стройнов | КТП-548 | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 12-05 | - | Юго-зап. окр.г. Пугачев |
| ВЛ 10кВ № 1001 от ПС «Преображенская» |
| 1 | п. Пугачевский | КТП-287 | 250 | 1979 | Сев.ЭС | Сев.ЭС | 1-17 | 65 | пос. Пугачевский |
| 2 | п. МПРО | КТП-409 | 100 | 1972 | Сев.ЭС | Сев.ЭС | 1-14 | 70 | пос. Пугачевский |
| 3 | пос. Пугачевский | КТП-410 | 100 | 1965 | Сев.ЭС | Сев.ЭС | 1-18 | 70 | пос. Пугачевский |
| 4 | пос. Пугачевский | КТП-411 | 400 | 1965 | Сев.ЭС | Сев.ЭС | 1-19 | 70 | пос. Пугачевский |
| 5 | пос. Пугачевский | КТП-412 | 160 | 1964 | Сев.ЭС | Сев.ЭС | 1-00 | 70 | пос. Пугачевский |
| 6 | пос. Пугачевский | КТП-413 | 63 | 1973 | Сев.ЭС | Сев.ЭС | 1-20 | 70 | пос. Пугачевский |
| 7 | АЗС | КТП-246 | 100 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 8 | АЗС Нефтебаза | КТП-247 | 63 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 9 | Улыбка | КТП-248 | 63 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 10 | АГЗС | КТП-249 | 100 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 11 | ЧП «Самсонов» | КТП-520 | 63 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 12 | с/о «Мечта» | КТП-414 | 63 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 13 | с/о «Иргиз» | КТП-415 | 160 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 14 | «Мелиоратор» | КТП-418 | 160 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 15 | с/о «Новинка-Меркурий» | КТП-417 | 160 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 16 | с/о «Связист» | КТП-420 | 100 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 17 | В/Ч | КТП-422 | 63 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 18 | Лесхоз | КТП-421 | 100 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 19 | «Русский продукт» | КТП-245 | 400 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 20 | Комбикормовый завод | КТП-243 | 400 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| 21 | Кирпичный завод | КТП-244 | 160 | Абонент | Абонент. | - | 1-00 | - | пос. Пугачевский |
| ВЛ 10кВ № 1003 от ПС «Успенская» |
| 1 | Сад. тов. «Мечта» | КТП-403 | 63 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-03 | - | пос. Пугачевский |
| 2 | Сад. тов. «Кирпич» | КТП-404 | 60 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-04 | - | пос. Пугачевский |
| 3 | МПРО | КТП-405 | 630 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-05 | - | пос. Пугачевский |
| 4 | ЧП Сапрыкин, «Кожзавод» | КТП-406 | 100 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-06 | - | пос. Пугачевский |
| ВЛ 6кВ № 0603 от ПС «Пугачевская» |
| 1 |  | КТП-30 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 603 | - | ул. 40 лет Октября/Ермощенко |
| 2 |  | КТП-10 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 603 | - | ул. Оренбургская/Пушкин ская |
| 3 |  | КТП-21 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 603 | - | ул. Оренбургская/пер. Вокзальный |
| 4 |  | ЗТП-1 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 603 | - | ул. К. Маркса/Коммунистическая |
| 5 |  | КТП-2 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 603 | - | ул. Пушкинская/Коммунистическая |
| 6 |  | КТП-3 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 603 | - | ул. Коммунистическая/40 лет Октября |
| 7 |  | ЗТП-24 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 603 | - | ул. Коммунистическая |
| 8 | ПМР | КТП-49 | 160 | - | Абонент. | Або- нент. | 603 | - | ул. Свободы |
|  | Русэнергосбыт | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 603 | - | ул.Топорковская |
| 9 | Пенсионный фонд | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 603 | - | ул.Топорковская |
| 10 | Рокада | КТП- | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 603 | - | ул. Комсомольская |
| 11 | Мельзавод | КТП- | 630+ 2х 320 | - | Абонент. | Абонент. | 603 | - | ул. Коммунистическая |
| 12 | В/Ч | КТП- | 2х 400 | - | Абонент. | Абонент. | 603 | - | Терр. В/Ч |
| 13 | В/Ч | КТП- | 2х 400 | - | Абонент. | Абонент. | 603 | - | Терр. В/Ч |
| 14 | В/Ч | КТП- | 400 | - | Абонент. | Абонент. | 603 | - | Терр. В/Ч |
| 15 | В/Ч | КТП- | 630 | - | Абонент. | Абонент. | 603 | - | Терр. В/Ч |
| 16 | В/Ч | КТП- | 2х 250 | - | Абонент. | Абонент. | 603 | - | Терр. В/Ч |
| 17 | В/Ч | КТП-83 | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 603 | - | Терр. В/Ч |
| 18 | В/Ч | КТП-303 | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 603 | - | Терр. В/Ч |
| 19 | МТП (ж/д) | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 603 | - | ул. Коммунистическая |
| ВЛ 6кВ № 0606 от ПС «Пугачевская» |
| 1 | ПМР | КТП-73 | 400 | - | Абонент. | Абонент. | 606 | - | ул. Ермощенко |
| 2 | Элеватор | КТП- | 2х 560 + 530 | - | Абонент. | Абонент. | 606 | - | Терр.элевато ра |
| 3 | Ком. завод | КТП- | 400 | - | Абонент. | Абонент. | 606 | - | ул. Ермощенко/Толстого |
| 4 | Горгаз | КТП- | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 606 | - | ул. Вокзальная, терр.Горгаза |
| 5 | ИП | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 606 | - | ул. Ермощенко |
| ВЛ 6кВ № 0607от ПС «Пугачевская» |
| 1 |  | КТП-54 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 607 | - | ул. М. Горького |
| 2 |  | КТП-33 | 2х 400 | - | ГЭС | ГЭС | 607 | - | ул. М. Горького |
| 3 | ЖБИ | КТП- | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 607 | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| ВЛ 6кВ № 0608 от ПС «Пугачевская» |
| 1 |  | КТП-34 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. М. Горького |
| 2 |  | КТП-48 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. М. Горького |
| 3 |  | КТП-25 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. М. Горького |
| 4 |  | КТП-19 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. Чайковского/40 лет Октября |
| 5 |  | КТП-28 | 100 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. Садовая/40 лет Октября |
| 6 |  | КТП-11 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. Советская/Садовая |
| 7 |  | КТП-20 | 200 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. Советская/53 Дивизии |
| 8 |  | КТП-17 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. Чапаевская (больница) |
| 9 |  | КТП-7 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. Пушкинская/Чапаев ская |
| 10 |  | КТП-6 | 320 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. Рев. Проспект/Чапаев ская |
| 11 |  | КТП-4 | 320 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. Рев. Проспект/Воль ская |
| 12 |  | КТП-27 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. 53 Дивизии/К.Маркса |
| 13 |  | КТП-29 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. М. Горького/К. Маркса |
| 14 |  | КТП-37 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. М. Горького |
| 15 |  | КТП-1 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. М. Горького |
| 16 |  | КТП-51 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 608 | - | ул. Рев. Проспект/Воль ская |
| 17 | Мельница | КТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 608 | - | ул. 53 Дивизии |
| 18 | АЗС Нигматуллина | КТП- | 40 | - | Абонент. | Абонент. | 608 | - | Вост. окр. Пугачева.АЗС |
| 19 | Парк | КТП- | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 608 | - | Парк культуры |
| 20 | Дет. поликлиника | КТП- | 2х 10 00 | - | Абонент. | Абонент. | 608 | - | ул. Советская, терр. ЦРБ |
| 21 | КНС | КТП- | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 608 | - | ул. Мечетная |
| 22 | ЧП «Козочкин» | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 608 | - | ул. Бубенца |
| ВЛ 6кВ № 0610А от ПС «Пугачевская» |
| 1 | ПМР | КТП-74 | 100 | - | ГЭС | ГЭС | 610А | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 2 | Электрострой | КТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 610А | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 3 | ИК-4 | ЗТП- | 100 + 2х 250 | - | Абонент. | Абонент. | 610А | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| ВЛ 6кВ № 0610Б от ПС «Пугачевская» |
| 1 | Мех. карьер | ЗТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 2 | ГНС | ЗТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | В 2.5 км. к юго. зап. от г. Пугачев |
| 3 | Щеблетов | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 4 | Хакиммулина | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 5 | Восточное | КТП- | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 6 | Тощев | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 7 | С/О «Дзержинец» | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 8 | С/О «Белый Гай» | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 9 | С/О «Мечта» | КТП- | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 10 | С/О «Бетонщик» | КТП- | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 11 | С/О «Магистраль» | КТП- | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 12 | С/О «Электрик» | КТП- | 180 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| ВЛ 6кВ № 0616 от ПС «Пугачевская» |
| 1 |  | КТП-13 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 616 | - | ул. Интернациональная / 1й Лесозащитный пер |
| 2 |  | КТП-52 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 616 | - | ул. Топорковская/Кутякова |
| 3 |  | ЗТП-68 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 616 | - | ул. Топорковская/Гоголя. терр. школы |
| 4 |  | КТП-16 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 616 | - | ул. Лесозащитная/ Гоголя |
| 5 |  | ЗТП-26 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 616 | - | ул. Интерна-циональная/1-й Лесозащитный пер. |
| 6 |  | ЗТП-50 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 616 | - | ул. Кутякова |
| 7 |  | ЗТП-75 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 616 | - | ул. Интернациональная |
| 8 |  | ЗТП-35 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 616 | - | ул. Топорковская |
| 9 |  | ЗТП-36 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 616 | - | ул. Топорковская |
| 10 | ЭЛ. МАШ | ЗТП- | 400 + 750 | - | Абонент. | Абонент. | 616 | - | ул. Топорковская |
| 11 | Агропромтехсервис | ЗТП- | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 616 | - | ул. Интернациональная |
| 12 | СЭС | ЗТП- | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 616 | - | ул. Оренбургская |
| 13 | ПУ - 67 | ЗТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 616 | - | ул. Гоголя / Оренбург ская |
| ВЛ 6кВ № 0619А от РП-3 ПС «Пугачевская» |
| 1 | ПМР | ЗТП-64 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 619А | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев (РП-3) |
| 2 | Зооветснаб | ЗТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 619А | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 3 | Спецстрой | ЗТП- | 400 | - | Абонент. | Абонент. | 619А | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 4 | Рокада | КТП- | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 619А | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 5 | Харитонов | КТП- | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 619А | - | ул. Железнодорожная |
| 6 | Резерв | КТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 619А | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 7 | ПАТП | КТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 619А | - | ул. Железнодорожная |
| 8 | Зернопродукт | КТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 619А | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| ВЛ 6кВ № 0619Б от РП-3 ПС «Пугачевская» |
| 1 | ПМР | КТП-62 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 619Б | - | пос.Нефтяников |
| 2 | ПМР | ЗТП-53 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 619Б | - | ул.Заводская |
| 3 | ПМР | ЗТП-76 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 619Б | - | Южнее ул. М. Горького |
| 4 | ПМР | КТП-63 | 100 | - | ГЭС | ГЭС | 619Б | - | ул. Вольская |
| 5 | ПМР | ЗТП-61А | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 619Б | - | ул.Заводская |
| 6 | Вторчермет | ЗТП- | 400 | - | Абонент. | Абонент. | 619Б | - | ул.Заводская |
| 7 | Автошкола | КТП- | 25 | - | Абонент. | Абонент. | 619Б | - | ул.Заводская |
| 8 | Козочкина | КТП- | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 619Б | - | ул. Железнодорожная |
| 9 | Дорспецавтохозяйство | КТП- | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 619Б | - | ул. Железнодорожная |
| 10 | Макс | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 619Б | - | ул. Железнодорожная |
| 11 | Мищенко | ЗТП- | 400 | - | Абонент. | Абонент. | 619Б | - | ул. Железнодорожная |
| 12 | АЗС Бенедиктов | КТП- | 25 | - | Абонент. | Абонент. | 619Б | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |
| 13 | АСХ | КТП- | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 619Б | - | ул.Заводская |
| 14 | Сельхозэнерго | ЗТП- | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 619Б | - | ул.Заводская |
| ВЛ 6кВ № 0619В от РП-3 ПС «Пугачевская» |
| 1 |  | КТП-59 | 100 | - | ГЭС | ГЭС | 619В | - | ул.53 Дивизии |
| 2 | АЗС №171 | КТП- | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 619В | - | Южн. окр. г Пугачев |
| 3 | АЗС Калашников | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 619В | - | ул. Советская/Пугачевская |
| 4 | КНС Набережная | КТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 619В | - | ул. Южная/Набереж ная |
| 5 | Нефтебаза | КТП- | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 619В | - | ул. Южная/Набереж ная |
| 6 | С/О «Ромашка» | КТП- | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | В 2,5 км. к югу. о т г. Пугачев |
| 7 | Учхоз ПГМТ | КТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | В 3,1км. к югу. о т г. Пугачев |
| 8 | С/О «Мелиоратор» | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | В 3.1 км. к югу. о т г. Пугачев |
| 9 | С/О «Факел» | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 610Б | - | В 1,3 км. к югу. о т г. Пугачев |
| ВЛ 6кВ № 0620 от ПС «Пугачевская» |
| 1 | ПМР | КТП-72 | 320 | - | ГЭС | ГЭС | 620 | - | ул. Лесозащитная |
| 2 | РП-1 | КТП- |  | - | ГЭС | ГЭС | 620 | - | ул.Бубенца/ Пушкинская |
| 3 |  | КТП-46 | 63 | - | ГЭС | ГЭС | 620 | - | ул. Пионерская/Целин ная |
| 4 | ПМР | КТП-32 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 620 | - | ул. Лесозащитная |
| 5 |  | КТП-47 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 620 | - | 4 й Лесозащитный пер. |
| 6 |  | КТП-43 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 620 | - | 4 й Лесозащитный пер. |
| 7 |  | КТП-14 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 620 | - | ул. Бубенца/Кутякова |
| 8 |  | КТП-77 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 620 | - | ул. Топорковская |
| 9 |  | КТП-9 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 620 | - | ул. Бубенца/пер. Бубенца |
| 10 | ЦРБ | КТП-66 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 620 | - | ул. Бубенца |
| 11 | РП-1 | КТП-44 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 620 | - | ул. Бубенца/Пушкин ская |
| 12 |  | КТП-45 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 620 | - | ул. Бубенца |
| 13 |  | КТП-79 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 620 | - | ул. Бубенца/Пушкин ская |
| 14 | ПМР | КТП-65 | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 620 | - | ул. Бубенца/Железнодорожная |
| 15 | СОШ №11 | КТП- | 2х 250 | - | Абонент. | Абонент. | 620 | - | ул.Бубенца |
| 16 | Интернат | КТП- | 160 | - | Абонент. | Абонент. | 620 | - | ул. Топорковская |
| 17 | Вокзал | ЗТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 620 | - | ул. Вокзальная |
| 18 | Дет. поликлиника | ЗТП- | 2х 1000 | - | Абонент. | Абонент. | 620 | - | ул. М. Горького |
| ВЛ 10кВ № 1006 от ПС «Городская» |
| 1 |  | КТП-15 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 6-00 | - | ул. Интернациональная/40 лет Октября |
| 2 |  | КТП-12 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 6-00 | - | ул. Интернациональная |
| 3 |  | КТП-23 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 6-00 | - | ул. Набережная/Астрахан ская |
| 4 |  | КТП-22 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 6-00 | - | ул. Северная/Казанская |
| 5 |  | КТП-8 | 250 | - | ГЭС | ГЭС | 6-00 | - | ул. Ермощенко/Татарская |
| 6 |  | КТП-18 | 160 | - | ГЭС | ГЭС | 6-00 | - | ул. Оренбургская/Казан ская |
| 7 | ПМР | КТП-60 | 400 | - | Абонент. | Абонент. | 6-00 | - | ул. Интернациональная |
| ВЛ 10кВ № 1009 от ПС «Городская» |
| 1 | ПМР | КТП-56 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 9-00 | - | ул. Хрущевская |
| 2 |  | КТП-58 | 2х 250 | - | ГЭС | ГЭС | 9-00 | - | ул. Урицкого/Пушкин ская |
| 3 | С/О «Тополек» | КТП- | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 9-00 | - | Вост. окр. г. Пугачев |
| ВЛ 10кВ № 1001А от ПС «Арматурная-1» |
| 1 |  | КТП-42 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 1-00 А | - | ул.Октябрь ская |
| 2 |  | КТП-78 | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 1-00 А | - | ул.Ермощенко |
| 3 | Котельная | КТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 1-00 А | - | ул. Октябрь ская |
| 4 | Механизатор | КТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 1-00 А | - | Сев.окр.г.Пугачев |
| 5 | «Романтик» | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 1-00 А | - | Сев.окр.г.Пугачев |
| 6 | «Лада» | КТП- | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 1-00 А | - | Сев.окр.г.Пугачев |
| ВЛ 10кВ № 1001Б от ПС «Арматурная-1» |
| 1 | Водозабор | КТП- | 2х 1600 + 400+ 63 | - | Абонент. | Абонент. | 1-00 | - | Вост. окр. г. Пугачев |
| 2 | С/О «Ивушка» | КТП- | 63 | - | Абонент. | Абонент. | 1-00 | - | Вост. окр. г. Пугачев |
| ВЛ 6кВ № 0601 от ПС «Арматурная-2» |
| 1 |  | ЗТП-38 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 1-00 | - | ул.Октябрь ская |
| 2 |  | ЗТП-39 | 630 | - | ГЭС | ГЭС | 1-00 | - | ул.Октябрь ская |
| 3 |  | ЗТП-40 | 630 | - | ГЭС | ГЭС | 1-00 | - | ул.Октябрь ская |
| 4 |  | ЗТП-41 | 400 | - | ГЭС | ГЭС | 1-00 | - | ул.Октябрь ская |
| 5 | Гаражи | КТП- | 63 | - | Абонент. | Або- нент. | 1-02 | - | Сев.окр.г.Пугачев |
| 6 |  | КТП- | 100 | - | Абонент. | Або- нент. | 1-01 | - | Сев.окр.г.Пугачев |
| ВЛ 6кВ № 0603 от ПС «Арматурная-2» |
| 1 | НГДУ | КТП-486 | 400 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-01 | - | г. Пугачев |
| 2 | ООО «Комп» | КТП-487 | 63 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-14 | - | г. Пугачев |
| 3 | ЧП Свентицкий | КТП-488 | 160 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-03 | - | г. Пугачев |
| 4 | Семенная станция | КТП-489 | 160 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-02 | - | г. Пугачев |
| 5 | ЗАО СП «Пугачевское» | КТП-490 | 250 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-04 | - | г. Пугачев |
| 6 | ООО «Полимерсервис» | КТП-491 | 10 00 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-05 | - | г. Пугачев |
| 7 | - | КТП-492 | 10 00 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-13 | - | г. Пугачев |
| 8 | ООО «Пугачевский зернокомплекс» | КТП-493 | 400 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-16 | - | г. Пугачев |
| 9 | КФХ «Нектар» | КТП-494 | 630 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-06 | - | г. Пугачев |
| 10 | Колбасный цех | КТП-495 | 250 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-07 | - | г. Пугачев |
| 11 | ЧП Трофимов | КТП-496 | 63 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-08 | - | г. Пугачев |
| 12 | ЧП Захаров | КТП-497 | 400 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-12 | - | г. Пугачев |
| 13 | ИП Максимова | КТП-498 | 60 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-09 | - | г. Пугачев |
| 14 | ИП Кондрашов, СМП-8 | КТП-499 | 100 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-11 | - | г. Пугачев |
| 15 | ЧП Акиров | КТП-500 | 63 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-10 | - | г. Пугачев |
| 16 | ЧП Захаров | КТП-503 | 250 | - | Абонент. | Або- нент. | 3-12 | - | г. Пугачев |
| ВЛ 6кВ № 0617 от ПС «Пугачевская» |
| 1 | Русэнергосбыт | КТП- | 63 | - | Абонент. | Або- нент. | 617-00 | - | ул. Топорковская |
| ВЛ 6кВ № 0618 от ПС «Пугачевская» |
| 1 | Школа | КТП- | 250 | - | Абонент. | Або- нент. | 18-00 | - | ул. Ермощенко |
| ВЛ 6кВ № 0622 от ПС «Пугачевская» |
| 1 | ФОК | КТП- | 160 | - | Абонент. | Або- нент. | 22-00 | - | ул. М. Горького |
| ВЛ 6кВ № 0623 от ПС «Пугачевская» |
| 1 |  | КТП- | 160 | - | Абонент. | Або- нент. | 23-00 | - | Юго-зап. окр. г. Пугачев |

Общее количество ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 202 шт. 78 шт. суммарной мощностью 21 849 кВА. принадлежит ОАО Облкоммунэнерго и Северному производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО«МРСК Волги»,  124 шт. являются абонентскими с суммарной мощностью 37 354 кВА.

Средний процент износа ТП (КТП) – 10/0,4 кВ, принадлежащих Северному производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги», составил 47.6 %.

2. Проектное решение

Для гарантированного электроснабжения муниципального образования город Пугачев рекомендуется:

- Реконструировать электросетевые комплексы ВЛ – 6-10 кВ. На ВЛ - 0,4 кВ. применить изолированный провод (СИП).

- Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 60 %, и более.

- Больницы, центральные котельные, скважины водозабора, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания. Вторым источником питания может быть дизельные электростанции или резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания.

- Электроснабжение детских садов, школ, рекомендуется обеспечивать от двух независимых источников питания.

- Закольцевать фидера ВЛ 6-10 кВ.

Электрические нагрузки:

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки:

Площадка № 1:

5- эт. застройка – 962,81 кВт.

Детский сад  на 120 чел. – 56,91 кВт.

Площадка № 2:

Индивидуальная жилая застройка – 954,6 кВт.

Магазины – 28,16 кВт.

Фитнес - клуб –17,5 кВт.

Освещение – 30,7 кВт.

Площадка № 3:

Индивидуальная жилая застройка – 382,7 кВт.

Магазины – 211,76 кВт.

Салон красоты –30,93 кВт.

Освещение – 14,94 кВт.

Площадка № 4:

Индивидуальная жилая застройка – 129,0 кВт.

Освещение 0,94  – 7,9 кВт

Площадка №5:

Индивидуальная жилая застройка 54– 232,2 кВт.

Освещение –11.62 кВт

Прочие:

Детский сад  на 260 чел. – 123,30 кВт.

(ул. 53 Дивизии)

Развлекательный комплекс – 125,0

Пос.Пугачевский:

Индивидуальная жилая застройка – 249,4 кВт.

Баня – 19,6 кВт.

Освещение – 9,13 кВт.

Распределение нагрузки по площадкам застройки:

| № | Наименование | Эл. нагрузка, кВт. | Расход млн.кВт.ч в год | ВЛ-10 кВ,кааб. по проекту (км.) | ТП (шт) проектир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка № 1 | 1019,72 | 5,078 | 0,28 | 3 |
| 2 | Площадка № 2 | 207,96 | 0, 295 | 0,67 | 3 |
| 3 | Площадка № 3 | 640,33 | 0,48 | 0,17 | 2 |
| 4 | Площадка № 4 | 1083,29 | 1,08 | 0,37 | 4 |
| 5 | Площадка № 4 А | 136,9 | 0,16 | - | - |
| 6 | Площадка № 4 Б | 90,98 | 0,108 | - | - |
| 7 | Площадка № 4 В | 37,7 | 0,043 | - | - |
| 8 | Площадка № 5 | 243,82 | 0,29 | - | - |
| 9 | пос.Пугачевский | 278,13 | 0,315 | 0.04 | 1 |
| 10 | Прочие:пож.часть, АЗС,д/сад | - | - | 0.23 | 5 |
|  | Потери 1,05 Кмакс. 0,75 Итого: | 2944.33 | 7,554 | 1,49 | 19 |

Площадка № 1:

5- эт. застройку и детский сад  запитать от ЗТП №42 и от трех проектируемых ТП(фидер 1001А). Подводы к ТП и домам кабельные марки АСБ. Освещение территории от светильников на подъездах домов.

Площадка № 2:

Район запитать от трех проектируемых ТП.

Площадка № 3:

Индивидуальную жилую застройку торгово-бытовую часть района запитать от двух проектируемых ТП.

Площадка № 4:

Индивидуальную жилую застройку запитать от проектируемой ТП.

Площадка № 5- запитать от существующей подстанции  №61А увеличив ее мощность.

Для уменьшения нагрузок добавить две ТП по ул. Кутякова и по ул. М. Горького.

Индивидуальную жилую застройку и баню в пос. Пугачевский запитать от проектируемой ТП.

Проектируемый детский сад на углу улиц  53 Дивизии и ул. К. Маркса запитать от ТП №27. Пожарную часть в сев. части г. Пугачева запитать от проектируемой ТП.

Пожарную часть в северо - западной части г. Пугачева запитать от ТП №34.

Электроснабжение Оздоровительно-развлекательного детского центра осуществить от ТП «Парк» увеличив его мощность. Проектируемую АЗС и сервисный центр в западной части ул. Ермощенко запитать от проектируемой ТП.

Удельную нагрузку пожарных частей дать по заявленной мощности электроприемников.

Расчетные показатели электрической коммунально-бытовой нагрузки и укрупненные показатели расхода электроэнергии рассчитаны по РД 34. 20. 184-94 Изменения и Дополнения .( табл. 2.1.1”), .( табл. 2.1.5”) ( табл. 2.4.4”), для детских садов, предприятий торговли, общественных зданий (табл. 2.2,1”). Освещение взято 8,3 кВт. на 1 км.

Вопросы реконструкции и ремонта существующих центров питания решаются по техническим условиям энергоснабжающих компаний и техническим разработкам специализированных организаций. Строительство объектов электроснабжения осуществляется по разработкам проектных организаций на следующих стадиях проектирования.

12.7. СРЕДСТВА СВЯЗИ

Создание условий для обеспечения населения муниципального образования услугами связи является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления и относится к вопросам местного значения поселений.

Разработка раздела «Развитие системы связи» включает в себя:

- анализ существующего состояния объектов связи, ее структуры и организации;

- проверка соответствия требованиям руководящих и технических документов отрасли;

- подготовка предложений по улучшению состава и структуры объектов связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, предоставлению отдельных помещений для размещения объектов связи, а также обеспечению необходимых мощностей в инженерных инфраструктурах для обеспечения функционирования систем связи.

Целью данного раздела является подготовка предложений по созданию условий для использования структур связи органами местного самоуправления для информационного обеспечения населения в мирное время, для оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ЧС в особый период.

12.7.1. Почтовая связь

Почтовая связь Российской Федерации является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества, содействует укреплению социально-политического единства Российской Федерации, способствует реализации конституционных прав и свобод граждан, позволяет создать необходимые условия для осуществления государственной политики в области формирования единого экономического пространства, способствует свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств, свободе экономической деятельности.

Сеть почтовой связи муниципального образования город Пугачев принадлежит ФГУП «Почта России» и является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств, обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств.

Регулирование деятельности операторов почтовой связи на территории муниципального образования город Пугачев, как и на территории всей Российской Федерации осуществляется Федеральным законом №176-ФЗ от 17.07.1999 г. «О почтовой связи». Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение конституционных прав каждого свободно получать, передавать и распространять информацию, на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Устанавливает систему правовых гарантий формирования и эффективного функционирования почтовой связи на территории Российской Федерации в целях укрепления и развития взаимодействия участников экономических, социальных и политических отношений, реализации потребностей населения в услугах почтовой связи.

Современное состояние

Доставка корреспонденции на отделения почтовой связи г. Пугачев осуществляется на автомашине из почтамта г. Балаково, откуда, уже непосредственно до адресата доставку производят почтальоны пешим порядком.

Десять ОПС находятся в г. Пугачеве. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №241 от 21.04.2005 г. «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», в семи ОПС установлены Пункты Коллективного Доступа в Интернет. ПКД необходимы для обеспечения предоставления пользователю универсальными услугами связи: возможности передачи сообщений электронной почтой, доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий.

Данные по отделениям почтовой связи приведены в таблице 12.7.1.1.

В целом размещение объектов почтовой связи на территории муниципального образования город Пугачев соответствует Приказу Министерства связи СССР №178 от 27.04.1981 г. «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи».

В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону №176-ФЗ от 17.07.1999 г. «О почтовой связи».

Однако можно выделить несколько основных проблемных вопросов:

  - Отсутствие в нормативно-правовых актах норм об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи. Большинство этих помещений предоставляется по договорам аренды муниципальной собственности и не приспособлены для нормальной работы сотрудников почтовой связи;

  - Отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов;

  - Отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным транспортом;

  - Систематическое повышение арендных и иных видов платежей объектами почтовой связи, налога на землю, прибыли, имущество, транспорт;

  - Отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров между органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему всех видов платежей, а также различного рода выплат.

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень технико-технологической оснащенности почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

Таблица 12.7.1.1.

Обеспечение населения поселений Муниципального образования город Пугачев почтовой связью

| № п/п | Наименование объектов почтовой связи, адрес | Принадлежность, размещение | Оснащенность узла связи (ПКД) | Населенные пункты, поселения, обслуживаемые узлом связи | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | г. Пугачев 1ГОС ул. Ермощенко,179/2 | отдельно, аренда Вольская кв. 72 | Автотранспорт | г. Пугачев | Капитальный ремонт помещения, установка ПКД |
| 2 | пос. Пугачевский 3ГОС ул. Комарова 19 | отдельно, аренда М. С. | Автотранспорт | г. Пугачев, пос. Пугачевский | Капитальный ремонт помещения, установка ПКД |
| 3 | г. Пугачев 4ГОС Карьер д. 2 | отдельно, аренда МК-4 | Автотранспорт | г. Пугачев | Капитальный ремонт помещения, установка ПКД |
| 4 | г. Пугачев 5ГОС ул. Толстого 26 | отдельно, аренда ОАО «ВолгаТелеком» | Автотранспорт | г. Пугачев | Капитальный ремонт помещения, установка ПКД |
| 5 | г. Пугачев 6ГОС ул. Октябрьская 101 кв. 31 | отдельно, аренда М. С. | Автотранспорт | г. Пугачев | Капитальный ремонт помещения, установка ПКД |
| 6 | г. Пугачев 7ГОС 1 мик-он д. 52 | отдельно, аренда М. С. | Автотранспорт | г. Пугачев | Капитальный ремонт помещения, установка ПКД |
| 7 | г. Пугачев 8ГОС ул. Набережная д. 21 | отдельно, аренда мебельная фабрика | Автотранспорт | г. Пугачев | Капитальный ремонт помещения, установка ПКД |
| 8 | г. Пугачев 9ГОС ул. Рев Проспект 313 | Собственность УФПС | Автотранспорт | г. Пугачев | Капитальный ремонт помещения |
| 9 | г. Пугачёв ЦОПС ул. Топорковская 10 | Собственность УФПС | Автотранспорт, пешком, ПКД | г. Пугачев, пос. Мопр | Замена помещения |
| 10 | г. Пугачев 2ГОС ул. Кутякова 1 | Собственность УФПС | Автотранспорт | г. Пугачев | Капитальный ремонт помещения |

Проектные предложения

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи муниципального образования город Пугачев:

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

12.7.2.	Телефонная связь

Сеть телефонной связи общего пользования предназначена для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю на территории Российской Федерации.

Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Сеть телефонной связи общего пользования муниципального образования город Пугачев интегрирована в инфраструктуру телефонной связи Саратовской области и имеет присоединение к сетям телефонной связи общего пользования других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных образований должны содействовать организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

Современное состояние

Услуги электросвязи жителям муниципального образования город Пугачев предоставляет компания ОАО «Ростелеком» (Саратовский филиал).

Общая монтированная ёмкость всех станций и подстанций, включенных в Городские Телефонные Сети, составляет на 01.12.2012 г.— 9,792 тыс. номеров. Телефонная плотность, характеризующая обеспеченность телефонами составляет:

- по ГТС — 23,01 на 100 жителей (при средней по РФ — 29,96);

Показатели плотности телефонных аппаратов городской телефонной сети муниципального образования город Пугачев незначительно ниже средних по РФ, что характеризует уровень развития и предоставление услуг телефонной связи общего пользования, а также уровень развития телефонных сетей, как удовлетворительный. Также, существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования удовлетворяет потребности населения в услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием технологий «Интернет», «Ethernet», «Передача данных» — (ПД) (универсальные услуги связи).

Соединительные линии (СЛ) от Центральной Автоматической Телефонной Станции (ЦАТС) до сельских Оконечных Станций ОС на 91,3% выполнены с использованием кабеля типа КСПП 1*4*0,9 и КСПП 1*4*1,2. Средний срок службы кабелей с металлическими жилами 20–25 лет, они являются морально устаревшими, имеют недостаточную пропускную способность современных трафиков связи и не отвечают современным требованиям по передаче данных, с использованием инфокоммуникационных технологий. Абонентские линейные сооружения построены с использованием кабеля типа «КСПП 1*4*0,9» и «ПРППМ» с металлическими жилами в подземном варианте закладки, и, стальным проводом диаметра 3-4 мм на воздушных абонентских линиях.

Оборудование АТС городской и сельской телефонной сети цифровое, на базе АЛС 16384 и АЛС 4096С. Тип аппаратуры уплотнения на базе ИКМ-15, ИКМ-30 и СПМ-14ЛТ. Износ станционного оборудования в среднем составляет 10%. Кабельная сеть изношена на 50%.

Сведения об обеспеченности телефонной связью муниципального образования приведены в таблице 12.7.2.1.

Таблица 12.7.2.1.

Обеспеченность телефонной связью муниципального образования город Пугачев

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 чел. | Существующая плотность на 01.01.2006 | Существующие объекты АТС | Год установки | Принадлежность АТС (организация) | Протяженность линии от РЦ до НП | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г. Пугачев ЦАТС | 29,96 | 23,01 | АЛС 16384 | 2000 | ОАО «Ростелеком» | Р. Ц. | Увеличение номерной емкости АТС, строительство линейно- кабельных сооружений |
| 2 | г. Пугачев ПСЭ 1 Мкрн | 29,96 | 23,01 | АЛС 16384 | 2000 | ОАО «Ростелеком» | Р. Ц. | Строительство линейно- кабельных сооружений |
| 3 | г. Пугачев ПСЭ СЗМ | 29,96 | 23,01 | АЛС 16384 | 2000 | ОАО «Ростелеком» | Р. Ц. | Строительство линейно- кабельных сооружений |
| 4 | г. Пугачев ПСЭ ИТК-17 | 29,96 | 23,01 | АЛС 16384 | 2000 | ОАО «Ростелеком» | Р. Ц. | Строительство линейно- кабельных сооружений |
| 5 | г. Пугачев ПСЭ вокзал | 29,96 | 23,01 | АЛС 16384 | 2005 | ОАО «Ростелеком» | Р. Ц. | Строительство линейно- кабельных сооружений |
| 6 | г. Пугачев, карьер МВД | 29,96 | 22,93 | АЛС 4096С | 2004 | ОАО «ВолгаТелеком» | Р. Ц. | Строительство линейно- кабельных сооружений |

Проектные предложения

Широкое развитие сетей связи за последние годы привело не только к увеличению номерной емкости АТС и объема линейно-кабельных сооружений, но и предъявило новые, более высокие требования к качеству связи.

В настоящем проекте рассматривается следующий вариант развития сети телефонной связи на территории муниципального образования город Пугачев.

Данный вариант проекта увеличение номерной емкости существующих АТСэ для телефонизации населения в планируемых районах жилой застройки общей емкостью 13,912 тыс. номеров (ёмкость АТСэ выбрана из расчета общего жилого фонда и общественных зданий). И прокладку распределительных телефонных сетей кабелями марки ТППэп различной емкости от 10 до 30 пар, прокладываемыми в проектируемой телефонной канализации из асбестоцементных труб d=100 мм. Общая протяженность планируемых телефонных коммуникаций в планируемых районах жилой застройки составит приблизительно 6963,63 км (протяженность планируемых распределительных сетей рассчитывается с помощью электронной программы на графических материалах и подлежит уточнению).

12.7.3.	Радиовещание

Современное состояние

На территории муниципального образования город Пугачев услуги радиотрансляции (местного проводного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «Ростелеком» (Саратовский филиал).

В настоящее время на территории муниципального образования город Пугачев имеется один радиоузел проводного вещания. Задействовано около 3000 радиоточек. 69,75% местных жителей принимают сигнал проводного вещания, износ радиоузлов в целом составляет 80,2%. Данные по существующим объектам приведены в таблице 12.7.3.1.

Таблица 12.7.3.1.

Обеспеченность населения муниципального образования город Пугачев
 проводным радиовещанием

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность, кВт | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | г. Пугачев | г. Пугачев | Радиоузел | 16,8 | 70 |

В Саратовской области действует «Программа перевода сетей проводного вещания на эфирный прием». Для реализации этого проекта предполагалось использовать ретрансляторы Саратовского Областного Радиотелевизионного Передающего Центра.

При реализации этой программы не учитываются следующие существенные недостатки:

            - Работа на фиксированной частоте радиовещания позволяет принимать только областные программы;

            - Для обеспечения зоны уверенного покрытия требуется установка дополнительных ретрансляторов в населенном пункте, так как их мощность позволяет передавать радиосигнал в радиусе 15-20 км.;

            - Не предусматривается техническая возможность для использования эфирного радио в интересах органов местного самоуправления.

Таким образом, замена проводного радиовещания на эфирное радиовещание полностью лишает органы местного самоуправления возможности использования радиовещания, как одного из средств массовой информации:

- осуществлять информирование населения о проблемах и путях их решения;

- проводить воспитательную и организационную работу;

- использовать его для оповещения населения при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Данные недостатки эфирного радиовещания, на современном этапе развития, делают нецелесообразным прекращение проводного радиовещания как для населения муниципального образования, так и для органов местного самоуправления.

Проектные предложения

Вариант 1.

В целях выполнения постановления Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г., обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя центральными программами и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, предлагается также восстановить оборудование сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Предлагается установка громкоговорителей в городе, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

В таблице 12.7.3.2. приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания.

Таблица 12.7.3.2.

Планируемые объекты проводного вещания

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип ап-паратуры | Мощность (кВт) | Численность населения на 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Пугачев | г. Пугачев, пос. Пугачевский | УПВ-500 | 5 | 42560 |

Вариант 2: В целях обеспечения населения эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов муниципальном образовании город Пугачев и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию, для возможности осуществления информирования населения о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки ретрансляторов и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.

12.7.4.	Телевизионное вещание

Современное состояние

В настоящее время на территории муниципального образования город Пугачев имеется один объект Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра. Существующий телевизионный ретранслятор обеспечивает охват населения телевизионным вещанием приблизительно на 91,1%. Местные жители также используют личные спутниковые антенны.

В таблице 12.7.4.1. приведены данные по существующим объектам телевизионного вещания.

Таблица 12.7.4.1.

Обеспечение населения Муниципального образования город Пугачев телевизионным вещанием

| № | Район установки | Название объекта телерадиовещания | Место установки ретранслятора | Высота АМС, м | Транслируемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пугачевский | РРС Пугачев | ул. Ермощенко | 26 | НТВ, ТВЦ |

Охват населения двумя и более программами составляет < 96% от общей численности, тремя и более программами < 50%, что не соответствует распоряжению Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г.

Проектные предложения

В целях обеспечения населения телевизионным вещанием проектом предлагается установка телевизионного ретранслятора высотой 250 м в г. Пугачев, на месте существующего. Для определения технических характеристик ретранслятора рекомендуется использовать проекты Саратовского ОРТПЦ. Необходимо также обеспечить охват населения тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г. о введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием.

В таблице 12.7.4.2. приведены данные по планируемым объектам телевизионного вещания.

Таблица 12.7.4.2.

Планируемые объекты телевизионного вещания

| № | Район установки | Название объекта телерадиовещания | Место установки ретранслятора | Высота АМС, м | Транслируемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пугачевский | РРС Пугачев | ул. Ермощенко | 250 | Первый канал, Россия+ГТРК, НТВ, ТВЦ |

12.7.5.	Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям муниципального образования город Пугачев предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн). В таблице 12.7.5.1. приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 12.7.5.1.

Зона охвата операторов подвижной (сотовой) связи города Пугачева

| № п/п | Населенный пункт | Билайн | МТС | Мегафон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона уверенного приема | Зона удовлетворительного приема | Зона приема с антенной | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г. Пугачев | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

Вероятность приема радиосигнала в каждой отдельной точке зависит от конкретного местоположения абонента, плотности застройки и рельефа местности. Наилучший прием и передача обеспечиваются вне зданий на открытой местности или в автомобиле с установленной внешней антенной.

13.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ.

В основу проектного решения генерального плана муниципального образования город Пугачев Саратовской области положены результаты произведенного анализа комплексного развития территории, базирующегося на системе планировочных ограничений и режимных требованиях к градостроительному использованию территории города и прилегающего района. Наиболее весомой группой учитываемых ограничений являются ограничения, обусловленные:

- природными условиями (инженерно-геологические, геоморфологические, гидрогеологические и гидрологические факторы, в том числе затопление паводком 1%-й обеспеченности, подтопление и др.);

- характером и интенсивностью техногенных воздействий, требованиями к охране окружающей среды, условиям проживания и отдыха населения (экологические и санитарно-гигиенические факторы).

Все последующие этапы анализа комплексного развития территории (по социально-экономическим, транспортным, инфраструктурным и прочим факторам) базируются на результатах планировочного учета названных факторов.

К предмету настоящего раздела относится вторая группа факторов. Основная задача раздела – выявление зон с особым режимом использования территорий для принятия обоснованных планировочных решений в генеральном плане муниципального образования город Пугачев.

В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативные и специальные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (суть – планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела («Карта зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Пугачев Саратовской области. Существующее положение», («Карта зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Пугачев Саратовской области. Проектное решение») и поименованные ниже по тексту.

В состав «Карт зон с особыми условиями использования территории муниципального образования город Пугачев Саратовской области» входят объекты и территории (источники) негативных воздействий на окружающую среду, ухудшающие экологические условия жилых зон, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными природно-экологическими, санитарно-гигиеническими ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах муниципального образования город Пугачев систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

Кроме того, в состав карт входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер градостроительного характера, предлагаемых проектным решением генерального плана муниципального образования город Пугачев, и зоны с особыми условиями использования территорий в границах, трансформированных на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранительных мероприятий и градостроительных решений генплана, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, обеспечение экологической безопасности проживания и отдыха населения.

13.1. Объекты воздействий

К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения муниципального образования город Пугачев в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

- производственные, коммунальные, сельскохозяйственные объекты и прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны (см. таблицу 13.2);

- источники негативных акустических воздействий (железнодорожные магистрали, автодороги и др.);

- источники негативных воздействий электромагнитных излучений;

- карьеры, несанкционированные свалки и другие нарушенные территории;

- очистные сооружения канализации, пруды-отстойники, пруды-испарители;

- кладбища;

- воздушные линии электропередачи и понизительные подстанции.

Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

13.1.1.	Состояние воздушного бассейна

Промышленность муниципального образования город Пугачев представлена предприятиями различных отраслей: металлообработка, легкая и пищевая, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность, производство строительных материалов.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального образования город Пугачев являются следующие предприятия: ООО «Пугачевские молочные продукты», ОАО «Пугачевхлеб», ООО «Гидрозатвор», ООО «Пугачевский каменный карьер», Пугачевская дистанция пути ОАО «РЖД», ФКУ «Исправительная колония №17», ФКУ «Исправительная колония №4», ОАО «Пугачевский элеватор», ООО «Завод Газ-стандарт»,кирпичный завод (ИП Датов), ООО «Полимер-Сервис», ООО «Пугачевские колбасы», цех по производству мебели, СпецАТХ, ООО «Пугачевгазсервис», ЗАО «Рокада» (асфальтобетонный завод), МУП «Дорожное специализированное хозяйство г.Пугачев», мельзавод, ЗАО «Русский продукт», комбикормовый завод, нефтебаза «Саратовнефтепродукт», Северное ПО филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» (Пугачевские РЭС) и др., имеющие стационарные и передвижные источники выбросов.

По данным Комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области динамика выбросов загрязняющих веществ за 2008-2011 года представлена в таблице 13.1.

Таблица 13.1

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от

стационарных источников г. Пугачева, тыс. т

| Количество выбросов: |
| --- |
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1,708 | 1,762 | 1,847 | 1,721 |

Существенный вклад в выбросы загрязняющих веществ вносят предприятия, занимающиеся добычей и переработкой строительных материалов с получением доломита и известнякового щебня-ООО «Пугачевский каменный карьер». Значительная доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на АБЗ ЗАО «Рокада», АБЗ МУП «Дорожник», ОАО «Пугачевский элеватор».

Необходимо отметить, что валовой выброс загрязнителей в 2011 г. от стационарных источников снизился на 41 т (2,3%) по сравнению с 2009 г и на 126 т (6,8%) по сравнению с 2010 г

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта составляют в среднем 76-80% от общего количества выбросов.

На основе полученных сведений по форме 2ТП-воздух в таблице 13.1 представлены валовые выбросы загрязняющих веществ от предприятий и организаций муниципального образования город Пугачев Саратовской области.

В выбросах стационарных источников присутствуют вещества всех классов опасности. По объёму выбросов вещества четвертого класса опасности представлены, в основном, углеродом оксида (СО), бензином, аммиаком, взвешенными веществами, углеводородами предельными С12-С19. Вещества третьего класса опасности представлены в основном диоксидом серы (SO2), окислами азота (NО), неорганической пылью с содержанием SiO2 70-20%, неорганической пылью с содержанием SiO2 до 20%, пылью абразивной, пылью древесной, сажей, ксилолом, бензолом, толуолом и др. Вещества второго класса опасности представлены сероводородом, марганцем и его соединениями и др.). Доля веществ первого класса опасности (бенз(а)пирен, свинец и его соединения, и др.) незначительна.

Анализ результатов загрязнения атмосферы заключается в определении:

- зон повышенных концентраций, внутри которых приземные концентрации превышают уровень предельно-допустимых концентраций (ПДК);

- максимального уровня загрязнения атмосферы на границе санитарно-защитных зон и в жилой зоне.

На основании представленных данных (сведения из проектов нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу) можно сделать вывод, что на существующее положение не создаются превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ на границах санитарно-защитных зонах (СЗЗ) и в жилой зоне. Санитарно-защитная зона выдержана у всех предприятий, расположенных в муниципальном образовании.

Немаловажную роль в формировании уровня загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы играют выхлопные газы автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют большую опасность для здоровья населения по сравнению с выбросами от промышленных источников, которые происходят, как правило, на большой высоте.

В связи с увеличением автотранспорта возрос уровень объёма выброса в атмосферу от передвижных источников. Сделать оценку загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом не представляется возможным в связи с отсутствием данных.

Стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Пугачеве и на территории муниципального образования город Пугачев не имеется. Плановый лабораторный контроль исследования воздуха на улицах г. Пугачева проводится по распоряжению ТО ТУ Роспотребнадзора.

Необходимо отметить, что территория Пугачевского муниципального района располагается в пределах двух агроклиматических подрайонов Саратовской области. Первый подрайон занимает северную и центральную части Пугачёвского района, второй — южную. Первый агроклиматический подрайон характеризуется как засушливый, очень теплый. Второй подрайон — очень засушливый и очень теплый. Гидротермический коэффициент по первому району — 0,6-0,8, по второму району — 0,4-0,6. Сумма температур свыше 10°С по району составляет 2700-2900°.

Из неблагоприятных факторов следует отметить суховеи. Общая продолжительность дней с суховеями составляет 69,3 дня, из них слабые 39,6 дней, средние — 22,2, интенсивные и очень интенсивные — 7,5 дней. Число дней с сильными ветрами (более 15 м/с) за период вегетации — 5,3, с пыльными бурями — 3,8.

Таким образом, по агроклиматическому районированию Саратовской области территория муниципального образования город Пугачев Саратовской области относится к засушливому району и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость, что, в свою очередь, требует обязательного проведения всех мероприятий по накоплению и сохранению влаги. В целом же климатические условия муниципального образования город Пугачев планировочных ограничений не вызывают и достаточно благоприятны для промышленного и гражданского строительства.

Рассматриваемая территория по климатическим условиям благоприятна для строительства. Переход суточной температуры воздуха через 8° - в конце сентября - начале октября. Продолжительность отопительного сезона - 200 дней. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -28°С - 17 °С.

Для улучшения микроклиматических условий жилых зон рекомендуется ветрозащита с северного и юго-западного направлений. С учётом господствующих ветров, размещение новых предприятий предусматривается к югу или северо-востоку от жилой застройки.

Благодаря достаточной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, незначительной лесистости территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит. Однако, учитывая, что основные промышленные предприятия сосредоточены в г. Пугачеве, то можно говорить о возможном повышении уровня загрязнения воздушной среды поселка.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ возможно за счет внедрения природоохранных мероприятий.

13.1.2.	Состояние водных ресурсов

Водоснабжение населенных пунктов входящих в состав муниципального образования город Пугачев Саратовской области осуществляется от одного источника - реки Большой Иргиз.

Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод района являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

- сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды.

Основными критериями оценки качества поверхностных вод являются предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ.

ПДК – предельно допустимая концентрация индивидуального вещества в поверхностных водах, выше которой вода непригодна для установленного вида водопользования.

При концентрации вещества, равной или меньшей ПДК, вода остается такой же безвредной для всего живого, как и вода, в которой полностью отсутствует данное вещество.

Для оценки уровня загрязненности воды используются комплексные показатели: класс качества воды, индекс загрязненности воды (ИЗВ) или удельный комбинированный индекс загрязненности воды (УКИЗВ).

УКИЗВ рассчитывается по данным режимных наблюдений (систематических или не менее шести разовых наблюдений) за состоянием воды водного объекта. При более низкой разрешающей способности сети наблюдений (число наблюдений менее шести) рассчитывается ИЗВ, характеризующей качество воды с меньшей достоверностью.

Значения УКИЗВ (ИЗВ) может варьировать в водах различной степени загрязненности от 1 до 16. Большему значению индекса соответствует худшее качество воды.

Основной объем работ по наблюдению за качеством поверхностных вод на территории области проводит ФГУ «Саратовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Наблюдение за состоянием поверхностных вод р. Большой Иргиз проводится на одном посту 3-й категории в г. Пугачеве. Отбор проб производится в 2 створах — выше города (фоновый) и ниже города (контрольный створ).

По данным сетевых мониторинговых наблюдений ГУ «Саратовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уровень загрязнения воды р. Большой Иргиз в 2007-2009 г.г. оценивался как «очень загрязненная» 3Б класса качества, а в 2010-2011  г.г. «грязная» 4А класса. Уровень загрязненности поверхностных вод р. Большой Иргиз в 2007-2011 годах представлен в таблице 13.3.

Таблица 13.3

Уровень загрязненности поверхностных вод р. Большой Иргиз

в 2007-2011 годах

| Наименование реки, месторасположение пункта наблюдения | Индекс загрязнения воды (УКИЗВ), Класс качества воды |
| --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р. Большой Иргиз, г. Пугачев | 3,32 3б класс «очень загрязненная» | 3,12 3б класс «очень загрязненная» | 3,93 3б класс «очень загрязненная» | 4,21 4а класс «грязная» | 4,00 4а класс «грязная» |

В 2008 году преобладающими загрязняющими веществами являлись азот нитритный, железо общее, хлориды, ХПК и нефтепродукты.

Содержание в воде азота нитритного осталось на уровне ПДК, максимальная концентрация достигала 3 ПДК и зафиксирована в фоновом створе в октябре. Среднегодовое содержание хлоридов в воде на уровне ПДК. Максимальная концентрация 1,1 ПДК отмечалась в летнюю межень (август) в контрольном створе. Загрязненность воды железом общим выросла до уровня ПДК. Максимальная концентрация составляла 8 ПДК в контрольном створе в марте. На протяжении года наблюдалось повышенное содержание в воде нефтепродуктов. Среднегодовая концентрация составила 2 ПДК, максимальная концентрация 6 ПДК зафиксирована в контрольном створе в ноябре. На протяжении последних двух лет отмечается отсутствие в воде фенолов, СПАВ, соединений меди и цинка. Загрязненность воды остальными загрязняющими веществами была в пределах норм. Кислородный режим в течение года был удовлетворительным. Минимальное содержание растворенного кислорода составляло 6,82 мг/дм3.

В 2009 году преобладающими загрязняющими веществами являлись соединения магния, сульфаты, хлориды, ХПК и нефтепродукты.

С августа 2009 года начаты систематические наблюдения за содержанием в воде марганца, которые показали повышенное содержание этого ингредиента. Максимальная  концентрация марганца составила 20,0 ПДК. Сохраняется загрязненность воды хлоридами и сульфатами на уровне 1 и 1,2 ПДК соответственно. Максимальная концентрация (1,5 и 1,9 ПДК) отмечалась в ноябре перед ледоставом и в летнюю межень (август). Загрязненность воды магнием выросла до уровня 1,1 ПДК. Максимальная концентрация 1,2 ПДК отмечалась в ноябре перед ледоставом. На протяжении года наблюдалось повышенное содержание в воде нефтепродуктов. Среднегодовая концентрация составила 1,7 ПДК, максимальная концентрация 7,6 ПДК зафиксирована в контрольном створе на спаде половодья. Загрязненность воды остальными загрязняющими веществами была в пределах норм. Кислородный режим в течение года был удовлетворительным. Минимальное содержание растворенного кислорода составляло 9,16 мг/дм3.

В 2010 году преобладающими загрязняющими веществами являлись нефтепродукты, ХПК, БПК5 , нефтепродукты, азот нитритный, медь, марганец.

На протяжении года во всех пробах воды наблюдалось повышенное содержание марганца. Среднегодовые концентрации составили 10,3 ПДК (выше города) и 9,5 ПДК (ниже города). Максимальное содержание 20,0 и 21,0 ПДК зафиксировано на спаде половодья. Снизилось содержание в воде хлоридов и сульфатов (ниже ПДК), загрязненность воды магнием осталась на уровне 1,0 ПДК. По-прежнему наблюдается высокое содержание в воде трудноокисляемых органических веществ (по ХПК), по сравнению с 2009 годом возросло загрязнение воды легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) с 1,0 ПДК до 2,3 (выше города) и 2,5 ПДК (ниже города). Загрязнение воды азотом нитритным увеличилось с 0,5 ПДК до 1,0 ПДК (выше города) и 1,5 ПДК (ниже города). Среднегодовая концентрация нефтепродуктов, составляющая в 2009 году 1,7 ПДК, снизилась в 2010 году в среднем по реке до 1,0 ПДК в фоновом створе и 1,6 ПДК в контрольном. Максимальная концентрация 7,2 ПДК зарегистрирована в контрольном створе на подъеме половодья. Содержание меди увеличилось с 1,0 ПДК до 1,4(выше города) и 1,1 ПДК (ниже города). Загрязненность воды остальными загрязняющими веществами была в пределах ПДК. Кислородный режим в течение года был удовлетворительным.

В 2011 году преобладающими загрязняющими веществами являлись нефтепродукты, ХПК, БПК5 , нефтепродукты, азот нитритов, медь, марганец.

На протяжении года во всех пробах воды наблюдалось повышенное содержание марганца. Среднегодовые концентрации составили 9,1 ПДК (выше города) и 12,2 ПДК (ниже города). Максимальное содержание 24,0 ПДК зафиксировано в феврале. Повышенное содержание марганца обнаружено в 100% придонных проб, максимальные величины 117,3 ПДК и 146,1 ПДК отмечены в сентябре 2011 года. Сохраняется повышенное содержание в воде трудноокисляемых органических веществ (по ХПК), так же на уровне прошлого года осталось загрязнение воды легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) – 2,1 ПДК. Загрязнение воды азотом нитритов осталось на уровне 1,5 ПДК, максимальное содержание 2,5 ПДК зафиксировано в мае. Среднегодовая концентрация нефтепродуктов снизилось с 2,0 ПДК до 1,0 ПДК в обоих створах. Максимальная концентрация 5,6 ПДК зарегистрирована в контрольном створе на пике половодья. Содержание меди в среднем по реке увеличилось с 1,3 ПДК до 1,5 ПДК, максимальное содержание 5,0 ПДК зафиксировано в мае в контрольном створе. Загрязненность воды остальными загрязняющими веществами была в пределах ПДК. Кислородный режим в течение года был удовлетворительным.

Результаты наблюдения за качеством воды в р. Большой Иргиз в 2008 -2011 годах представлены в таблице 13.4.

Таблица 13.4

Среднегодовая концентрация загрязняющих веществ

в р. Большой Иргиз (г. Пугачев) в 2008 -2011 годах, мг/дм3

| Наименование определяемого показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ПДК рыб./хоз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Растворенный кислород | 9,71 | 10,12 | 9,32 | 8,16 | Не < 6,0 |
| % насыщения | 93 | 88 | 82 | 75 |  |
| Азот нитритный | 0,015 | 0,01 | 0,025 | 0,025 | 0,02 |
| Азот нитратный | 0,12 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 9,1 |
| Азот аммонийный | 0,1 | 0,13 | 0,27 | 0,22 | 0,4 |
| Гидрокарбонаты | 152 | 179 | 131 | 129 | - |
| Хлориды | 268,0 | 267 | 184,5 | 140,0 | 300 |
| Сульфаты | 83,0 | 117,5 | 76,5 | 86,4 | 100 |
| Минерализация | 728 | 837,5 | 567 | 550 | 1000 |
| Фосфаты (Р) | 0,047 | 0,11 | 0,082 | 0,085 | 0,15 |
| СПАВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Фенолы летучие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| Хром общий | 0,001 | 0,003 | 0,00004 | 0,0004 | 0,07 |
| Хром 6+ | 0,0002 | 0,001 | 0,00055 | 0,0013 | 0,02 |
| Железо общее | 0,1 | 0,035 | 0,06 | 0,09 | 0,1 |
| Медь | 0 | 0,001 | 0,00125 | 0,001 | 0,001 |
| Цинк | 0 | 0,001 | 0,00085 | 0,002 | 0,01 |
| ХПК | 49,5 | 50,5 | 38,5 | 32,0 | - |
| БПК5 | 1,58 | 1,77 | 2,38 | 2,06 | 2,0 |
| Взвешенные вещества | 17,5 | 31,5 | 24,0 | 13,0 | - |
| Нефтепродукты | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,035 | 0,05 |
| Кремний | 2,1 | 1,6 | 3,0 | 4,2 | - |
| Фосфор общий (Р) | 0,09 | 0,163 | - | - | - |
| Магний | 45,0 | 40,8 | 31,0 | 26,0 | 40 |
| Кальций | 88,5 | 68,0 | 62,0 | 63,2 | 180 |
| Марганец | - | 0,11 | 0,099 | 0,107 | 0,01 |

На территории муниципального образования город Пугачев имеются водозаборные очистные сооружения в состав которых входят: 1) насосная станция 1-го подъема (марка насосов – Д800/30, количество насосов – 3, рабочих – 2, резервных – 1, ввод в эксплуатацию – 1978г.); 2) очистные сооружения; 3) резервуары чистой воды (количество – 2, объем каждого – 3000 м3); 3) насосная станция 2-го подъема (производительность – 32000 м3/сут., марки насосов – 1Д600/90, Д1250/125, количество насосов – 4, рабочих – 3, резервных – 1, ввод в эксплуатацию – 1997, 2006 г.г.).

Насосной станцией 1-го подъема вода забирается с поверхностного источника реки Большой Иргиз и подается на очистные сооружения, где происходит очистка воды. Очищенная  вода поступает в резервуары чистой воды и насосной станцией 2-го подъема транспортируется в две нитки по водоводу до ПНС. От водовода и ПНС вода подается в распределительные сети к потребителям.

Город Пугачев и поселок Пугачевский имеют централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Распределительные сети населенных пунктов находятся в удовлетворительном состоянии. Материал труб - сталь, чугун, полиэтилен. Техническое состояние конструктивных элементов удовлетворительное. Процент износа составляет 70-80%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях имеются пожарные гидранты количество – 44, водоразборные колонки количество – 104.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет – 102,1 км.

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Пугачев Саратовской области составляет 14,77 тыс.м³/сут., в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 10,73 тыс.м³/сут., на поливку приусадебных участков составляет 1,36 тыс.м³/сут., на нужды промышленности 2,15 тыс.м³/сут.,

Контроль качества питьевой воды осуществляется производственными лабораториями (химической и бактериологической). Контролируется вода водоисточника, питьевая, на стадиях ее очистки и транспортировки в соответствии с требованиями ГОСТ 51232-98,СанПиН 2.1.4.1074-01.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе» определены контрольные точки наблюдения (колонки) для определения степени загрязнения и соответствия качества воды требованиям санитарных норм и правил в разводящей сети:

- ул. Северная - ул. Ялкунская (начало сети);

- ул. Октябрьская - ул. Ермощенко (середина сети);

- ул. М.Горького - маг. Ностальжи (конец сети);

- ул. Рев.проспект - ул. Пугачевская (тупиковая);

- ул. Советская - ул. 53-й Дивизии (тупиковая).

Динамика анализов проб питьевой воды представлена в таблицах 13.5 – 13.6.

Таблица 13.5

Данные лабораторных исследований питьевой воды на подаче в разводящую сеть по санитарно-химическим показателям за 2008 – 2010 годы

| Годы | Всего проб | Из них неуд. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 363 | 19 | 5,2 |
| 2009 | 645 | 212 | 32,9 |
| 2010 | 332 | 75 | 22,5 |

Таблица 13.6

Данные лабораторных исследований питьевой воды на подаче в разводящую сеть по микробиологическим показателям за 2008 – 2010 годы

| Годы | Всего проб | Из них неуд. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 574 | 44 | 7,6 |
| 2009 | 248 | 37 | 14,9 |
| 2010 | 571 | 63 | 11,0 |

Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, их загрязнение.

На территории города Пугачева имеется система напорных и самотечных канализационных труб, по которым стоки транспортируются на канализационные очистные сооружения. Процент износа труб составляет 70-80%, ввод в эксплуатацию – 1982,1983 г.г. Централизованной канализацией обеспечено – 30% населения города, выгребными ямами – 30%, у 40% населения во дворах имеются уличные туалеты.

Современное состояние водоотведения поселка Пугачевский представлено в виде слива хозяйственно-бытовых  стоков в выгребные ямы.

Хозяйственно-бытовые стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин, затем вывозятся на сливную станцию и транспортируются на канализационные очистные сооружения.

Выгребные ямы состоят из герметичной емкости, материал - оштукатуренный кирпич, коммунальные службы периодично откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, имеются участки попадающие в зону затопления, где происходит заполнение грунтовой и атмосферной водой. К выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

Общая протяженность канализационных сетей составляет – 45,8 км.

На территории муниципального образования город Пугачев имеются канализационные очистные сооружения механической и биологической очистки сточных вод. Проектная производительность очистных сооружений -17000 м3/сутки. Водоотведение хозяйственно-бытовых и промышленных стоков муниципального образования город Пугачев по существующему состоянию составляет для населения 12,87 тыс.м³/сут.

Сточные воды после биологической очистки сбрасываются в пруд «Лягушатка» и далее в р. Большой Иргиз.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе» определены контрольные точки наблюдения для определения степени загрязнения и соответствия качества сточных вод после очистных сооружений перед сбросом в р. Большой Иргиз:

- точка №1 (приемная камера поступления сточной воды);

- точка №2 (сбор после первичных отстойников);

- точка №3 (аэротенки);

- точка №4 (резервуар очищенной воды);

- точка №5 (пруд «Лягушатка»);

- точка №6 (р. Б.Иргиз, выше выпуска из пруда);

- точка №7 (р. Б.Иргиз, ниже выпуска из пруда).

Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

- сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды.

Основными критериями оценки качества поверхностных вод являются предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ.

ПДК – предельно допустимая концентрация индивидуального вещества в поверхностных водах, выше которой вода непригодна для установленного вида водопользования.

В целом же, дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным, в связи с отсутствием данных.

13.1.3.	Состояние почв и земельных ресурсов

Пугачевский муниципальный район — сельскохозяйственный.

###### В последние годы состояние сельскохозяйственных земель (пахотных) района, находящихся в сфере хозяйственной деятельности имеет тенденцию к снижению своих качественных показателей. Показателем ухудшения качества земель является прогрессивное снижение содержания гумуса в почвах за счет нарушения севооборотов и безвозвратной технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Ухудшение состояния почвенного покрова происходит также за счет уплотнения почв при обработке тяжелыми машинами и орудиями, сокращением противоэрозионных мероприятий, отсутствием рекультивации земель. В целом, при отсутствии комплекса почвозащитных мероприятий все эти процессы и явления приводят к ухудшению качества почвенных ресурсов.

Геоморфологическое строение территории района и климатические особенности на фоне высокой степени распаханности земельных ресурсов способствуют проявлению, прежде всего, водной и водно-ветровой эрозии. В значительной степени также эродированы пастбища и сенокосы.

В почвенном отношении муниципальное образование город Пугачев Саратовской области характеризуется однообразием, определяющимся до некоторой степени условиями неустойчивого и недостаточного увлажнения атмосферными осадками. По почвенному районированию Саратовской области территория муниципального образования относится к Заиргизскому почвенному району, основной почвенный фон которого составляют южные черноземы. Основными особенностями почвенного покрова района являются: невысокая гумусированность, наличие засолённости, незначительная комплексность.

Чернозёмы южные формировались на водораздельных плато и склонах, на подпойменных террасах реки Большой Иргиз и ее притоков. Содержание гумуса в них 4-5%. Механический состав глинистый и суглинистый.

В пойме реки Б. Иргиз и на террасовых углублениях встречаются участки с пойменными и луговыми почвами, сформированные в условиях близкого залегания грунтовых вод. Такие почвы используются в основном под сенокосы и пастбища. Растительность образует здесь более сомкнутый покров, состоящий из разнотравно-полукустарниково-злаковой растительности.

В северо-восточной части муниципального образования город Пугачев Саратовской области представлены солонцовые комплексы с высоким содержанием солонцов от 25 до 50%, которые являются малоплодородными. Они могут быть использованы под залужение посевами многолетних трав или в лугово-пастбищных севообороты.

Овражно-балочная сеть представлена смытыми и намытыми почвами балок и оврагов, а также обнаженными рыхлыми породами по берегам рек. Овражно-балочные комплексы находятся под воздействием потоков поверхностных вод, они имеют небольшую мощность гумусового горизонта и частично пригодны под пастбища со строго нормированным выпасом.

Таким образом, доминирующие в почвенном покрове чернозёмы южные достаточно плодородны и пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости климата их потенциал относительно невысок.

В черте муниципального образования город Пугачева деятельность человека нарушила естественный почвообразовательный процесс.

Интенсивное загрязнение почв вызывают неконтролируемые свалки твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств.

Это влечет за собой нарушение природного ландшафта, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, создается значительная эпидемиологическая опасность. Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия раздельного сбора ТБО в общий контейнер вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами выбрасываются лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Все это вместе с ТБО вывозится на свалки, увеличивая негативное воздействие на окружающую среду.

Действующий полигон ТБО находится на балансе администрации Пугачевского муниципального района. Городская свалка (полигон) расположена западнее г. Пугачева на окраине пос. Нефтяников, занимает площадь 50 га. Подъездные пути к свалке имеют щебенчатое покрытие. Вдоль подъездных путей отмечено складирование ТБО. Отсутствует ограждение и обваловка свалки. Мониторинг состояния окружающей среды на территории свалки и ее пределах в рамках производственного контроля не проводится. Контрольные скважины для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды отсутствуют. Не проводится контроль за состоянием атмосферного воздуха над отработанными участками полигона и на границе СЗЗ и контроль за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона (лабораторные исследования почвы на санитарно-химические, микробиологические и радиологические показатели). Радиационный контроль в местах обезвреживания, хранения и захоронения отходов не осуществляется.

Разделение отходов на виды и послойное захоронение с последующей трамбовкой и засыпкой не проводится.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) от жилой застройки до границы полигона 500 м. На территории СЗЗ также отмечено складирование ТБО.

Ориентировочный расчетный срок эксплуатации полигона до полного заполнения без учета уплотнения 2011 год. С учетом уплотнения 2016 год, согласно ПНООЛР, который согласован Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области.

Для временного хранения ТБО в городе оборудовано 12 мусоросборных площадок, установлено 200 контейнеров. План регулярной очистки в муниципальном образовании город Пугачеве имеется, в соответствии с составленными графиками движения спецавтотранспорта. Вывоз мусора обеспечивает ООО «СпецАТХ». Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения у жилых домов, в том числе частного сектора осуществляется ежедневно.

На большинстве предприятий города Пугачева система размещения отходов отлажена.

13.1.4.	Экзогенные геологические процессы

На территории муниципального образования город Пугачев Саратовской области распространены разнообразные природные и инженерно геологические процессы, определяющие основные черты современного мезо– и микрорельефа. Наиболее ярко проявляются эрозионные процессы (линейная и боковая эрозия, плоскостной смыв).

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях.

На территории муниципального образования город Пугачев Саратовской области отмечаются следующие процессы и явления:

- Линейная эрозия. На территории муниципального образования проявляется в углублении русел рек и оврагов, образовании промоин на склонах. Величина эрозионного расчленения достигает 3,5 км/км2. Глубина оврагов достигает 10 м.

- Плоскостной смыв. В пределах муниципального образования имеет ограниченное распространение. Отмечается в основном на участках территории с уклоном 0,5-1%, а также на поверхности надпойменных террас Большого Иргиза и его притоков. Наиболее интенсивно линейная эрозия и плоскостной смыв проявляется в период весеннего снеготаяния, меньше в период выпадения ливневых осадков в летний период.

- Боковая эрозия развивается на территории муниципального образования в основном вдоль русла и берегов реки Б. Иргиз, в оврагах и, как правило, ведет к расширению долин. Проявляется в подмыве берегов и их обрушении на реках муниципального образования, в проявлении оползневых явлений в оврагах

- Карбонатный карст имеет развитие на участках, где на дневную поверхность выходят известняки и доломиты каменноугольных и пермских отложений. Проявляется в виде поверхностных карстовых форм и внутренних пустот. Локальные участки развития карстовых форм рельефа отмечены в районе г. Пугачёва.

- Затопления и наводнения наиболее подвержены воздействию этого стихийного бедствия долины реки Большой Иргиз. Весенние наводнения продолжаются от 5 до 20 дней. Уровень воды в реках поднимается на 2-6 м.

Необходимо также отметить, что городские земли муниципального образования город Пугачев Саратовской области подвержены подтоплению грунтовыми водами. Застройка территории, асфальтирование улиц и площадей привели к уменьшению испарения с уровня грунтовых вод и значительному нарушению их баланса.

По мере строительства города и его благоустройства состояние грунтовых вод ухудшается. В пределах городской застройки нарушены две главные статьи водного баланса: значительно увеличилось инфильтрационное питание грунтовых вод, а также уменьшился расход на испарение. Если в естественных условиях питание грунтовых вод осуществлялось в основном за счет атмосферных осадков, то в условиях развитого городского хозяйства эта статья баланса дополнилась инфильтрационным питанием за счет потерь из сетей водопровода, теплоснабжения, канализации, а также за счет потерь при поливе приусадебных участков. Отсутствие надежных водопропускных сооружений привело к уменьшению естественной дренированности территории.

При дальнейшем использовании территории муниципального образования город Пугачев Саратовской области необходимо учитывать существующие неблагоприятные физико-геологические процессы и явления и применять соответствующие инженерно-защитные мероприятия, направленные на их предупреждение и устранение.

Особенности расположения муниципального образования город Пугачев Саратовской области предопределяют возможность возникновения на его территории различных видов чрезвычайных ситуаций природного характера. К ним относятся: засухи, суховеи, пыльные бури, степные пожары, весенние заморозки.

Континентальный климат, дефицит общего увлажнения и своеобразие динамики атмосферы обуславливают возникновение атмосферных и почвенных засух, что в свою очередь, отражается на снижении и потерях урожая возделываемых сельскохозяйственных культур и способствуют высокой пожароопасности.

13.1.5.	Физические факторы воздействия

Основными физическими факторами влияния на окружающую среду являются: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля в различных диапазонах, освещенность, микроклимат.

Источниками влияния физических факторов воздействия на окружающую среду являются производственные объекты, автомагистрали, объекты инженерной инфраструктуры, железнодорожный транспорт.

В результате воздействия перечисленных источников большая часть населения муниципального образования город Пугачев вынуждена жить и работать в условиях, когда общий уровень физических факторов превышает санитарно-гигиенические нормативы.

В целом же, дать действительную характеристику уровня влияния физических факторов на окружающую среду не представляется возможным в связи с отсутствием систематических наблюдений

13.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах муниципального образования город Пугачев Саратовской области и на прилегающих территориях:

- объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, протоки, ручьи, озера, пруды, водохранилища);

- водоводы хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные скважины, узлы и другие сооружения водоснабжения рабочего поселка;

- городские леса и леса лесного фонда;

- особо охраняемые природные территории;

- озелененные территории общего пользования;

- прочая растительность и лесные угодья;

- сельскохозяйственные угодья;

- территории учреждений отдыха и рекреационных зон;

- сады, коллективные сады, садовые участки;

- кварталы жилой застройки рабочего поселка;

- кварталы общественной застройки.

13.3. Зоны с особыми условиями использования территорий

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- санитарно-защитные полосы водоводов (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- водоохранные зоны водотоков и водоемов (в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.) – см. таблицу 13.8;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных объектов (в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и на основании «Проектов организации СЗЗ» – см. таблицу 13.7);

- санитарно-защитные зоны понизительных электроподстанций (см. таблицу 13.7);

- санитарно-защитные зоны животноводческих объектов (см. таблицу 13.7);

- санитарно-защитные зоны кладбища (см. таблицу 13.7);

- санитарный разрыв железной дороги (см. таблицу 13.7);

- санитарный разрыв воздушных линий электропередачи (см. таблицу 13.7);

- полоса отвода железной дороги (см. раздел «Транспорт»);

- подтапливаемые территории (см. раздел «Инженерная защита и подготовка территории»);

- оползневые участки (см. раздел «Природные условия»);

- участки проявления овражно-балочной эрозии (см. раздел «Природные условия»).

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов приняты в материалах генерального плана муниципального образования город Пугачев Саратовской области в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 13.7

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов объектов

| Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Линейное управление магистральных газопроводов ООО «Саратовтрансгаз» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Полимер сервис» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ИП Ханин с/х перерабатывающие мельницы | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Семенная станция | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ИП Свентицкий | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Комп» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Маслобойня | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ИП Кошелев | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Цех по производству мебели | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Пугачевские колбасы» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Промышленная площадка | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Механизатор-1» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ОАО «Пугачевский элеватор» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Гидрозатвор» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Пункт приема метелла | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| СпецАТХ (по вывозу мусора) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Пугачевгазсервис» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Котельная | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Стоянка | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Баня | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Гаражные массивы индивидуального транспорта | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Городские электросети | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Рубеж» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Агросервис | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Пугачевские молочные продукты» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ЗАО «Роккада» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Сельхоз энерго | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| РУС | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Вторчермет | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Металл-сити» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Геопром-плюс» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «МАКС» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| МУП «Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Ремтехснаб | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Канализационные очистные сооружения 17000м3/сут | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ОАО МРСК Волги | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Электросвязьстрой» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Коммунально-складская территория | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Промышленная территория | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ИП Строийков (предприятие с/х назначения) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ГП «Рокада» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО Водоканал | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ИП Таран | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Производство (мельница) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ИП Конюхов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Завод Газ-стандарт» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| КНС-1 | 30 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Газонаполнительная станция | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Насосная станция | 30 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Пугачевский каменный карьер» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Нефтебаза «Саратовнефтепродукт» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Федеральное бюджетное учреждение «Исправительная колония №17 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Федеральное бюджетное учреждение «Исправительная колония №4 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ООО «Пугачевхлеб» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Мельзавод | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ЗАО «Русский продукт» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Комбикормовый завод | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| ФГБУ «Пугачевский» Управление «Саратовмелиоводхоз» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| РТП-1 | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Пугачевская дистанция пути ОАО «РЖД» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Электроподстанция «Пугачевская» 110/35/6 кВ | 10 | Сведения энергоснабжающей компании |
| Электроподстанция «Очистные сооружения» 110/6 кВ | 10 | Сведения энергоснабжающей компании |
| Электроподстанция «Арматурная - 1» 110/10кВ | 10 | Сведения энергоснабжающей компании |
| Электроподстанция «Арматурная - 2» 110/10кВ | 10 | Сведения энергоснабжающей компании |
| Электроподстанция «Иргиз-1» | 10 | Сведения энергоснабжающей компании |
| Электроподстанция «Иргиз-2» | 10 | Сведения энергоснабжающей компании |
| Санитарный разрыв железной дороги | 100 | Сведения железнодорожной компании |
| Рынки | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Санитарный разрыв ЛЭП-110 кВ | 20 | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 |
| Санитарный разрыв ЛЭП-35 кВ | 15 | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 |
| Санитарный разрыв ЛЭП-10 кВ | 10 | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 |
| Городской водозабор | 50–I пояс | СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| Кладбища 2,7 га (закрытые) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Кладбища 10 га (закрытые) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Кладбища 10,7 га (закрытые) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Кладбища 27,6 га | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| АЗС №25 Пугачевской нефтебазы г.Пугачев, ул. Ермощенко, 181А | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| АЗС №86 Пугачевской нефтебазы г. Пугачев, п. Пугачевский, ул. Комарова, 31, а/д Пугачев-Самара | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| АЗС №171 Пугачевской нефтебазы г. Пугачев, район ИК-4, а/д Пугачев-Саратов, 3-й км | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| АЗС ИП Нигматуллина Р.Р. г. Пугачев, ул. Ермощенко (перекресток ул. Вокзальная) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| АЗС ИП Нигматуллина Р.Р. г. Пугачев, а/д Пугачев-Самара, 3-й км | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| АЗС ИП Нигматуллина Р.Р. а/д Пугачев-Перелюб, 2-й км | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| АЗС ИП Губанов И.М. а/д Пугачев-Селезниха,3-й км | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| АЗС ИП Балаян М.Ш. г. Пугачев, ул. Ермощенко, 156а | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| АГЗС ИП Арутюнян Г.К. г. Пугачев, примерно в 120м. по направлению на юго-восток от ориентира жилого дома по ул. Железнодорожная, 124 | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| АГЗС ИП Дасов В.В. г. Пугачев, а/д Пугачев-Перелюб, 2-й км | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| АГЗС ИП Нигматуллина Р.Р. а/д Пугачев-Перелюб, 2-й км | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| АГЗС ИП Калашников В.Г г. Пугачев, ул. Пугачевская, 46 | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| СТО, АО «Пугачев-Лада», промзона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Мастерская «Шино монтаж» ИП Исаев Александр Иванович, ул. Железнодорожная, 15 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Мастерская «Форсаж», Ип Вершков Александр Геннадьевич, ул. Целлинная, 77 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Мастерская «Шино монтаж», ИП Микешин Виктор Иванович ул. Топорковская, 95 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Мастерская, ИП Шелестунов Андрей Сергеевич, ул. Оренбургская, 211/1 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Мастерская «Авто-сервис», ИП Яковцева Ирина Петровна, ул. Комарова, 31А | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Мастерская, ИП Ушаков Алексей Иванович, Северо-западный микрорайон | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Мастерская, ИП Яковцев Александр Васильевич, ул. Северная, 20 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| СТО, ИП Вершков Сергей Геннадьевич, ул. Октябрьская,74 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| СТО, ИП Бадалян Оганес Шаченови ул. Советская,25 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| СТО, ИП Адамян Мясник Мкртичович, ул.Сеницы, 149 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| СТО, ИП Осокин Владимир Юрьевич, ул. Чапаевская, 86 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| СТО, ИП Щипцов Андрей Александрович, ул. Кутякова, 42 | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Таблица 13.8

Размеры водоохранных зон рек

| Наименование реки | Размер ВЗ (м) | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| р. Большой Иргиз | 200 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ |

Размер прибрежных защитных полос водотоков и водоемов муниципального образования город Пугачев Саратовской области в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров – для уклона до трех градусов, пятьдесят метров – для уклона три и более градуса. Масштаб генерального плана муниципального образования город Пугачев и качество представленной для разработки проекта топографической основы не позволяют определить границы прибрежных защитных полос в графических материалах генплана. Границы могут быть определены либо в проектах планировки, либо в специализированных проектах организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Границы зоны подтапливаемых территорий обосновываются в разделе генплана «Инженерная защита и подготовка территории».

Границы оползневых склонов и территорий проявления речной и овражно-балочной эрозии обосновываются в материалах раздела генплана «Природные условия».

Границы санитарно-защитных зон понизительных подстанций ввиду отсутствия ориентировочных, предварительных и окончательных размеров СЗЗ в материалах генерального плана муниципального образования учтены по аналогам и на основании сведений, полученных от энергоснабжающей компании.

Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Границы санитарного разрыва железной дороги и интенсивно используемых подъездных путей в материалах генплана учтены размером в 100 м от крайнего рельса и откорректированы (с точностью, обеспечиваемой подосновой и масштабом схемы) с учетом экранирующего влияния прилегающих к путям объектов.

Учитываемое множество факторов выявляет территориальные особенности муниципального образования город Пугачев Саратовской области как объекта градостроительного проектирования (территориального планирования), одновременно определяя режимы и возможности использования территорий под ту или иную функцию.

Проведенный анализ позволил не только выявить границы территорий конфликтных эколого-градостроительных ситуаций, сформировавшихся в процессе исторического развития, но и определить границы участков, в той или иной степени пригодных для градостроительного освоения. При этом появляется возможность территориально обособить участки, пригодные для назначения планируемых функций, условно пригодные при реализации определенных решений и мер, а также фактически непригодные при соблюдении требований действующего градостроительного, санитарного и природоохранного законодательства .

Результаты оценки территории по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим факторам позволяют провести типизацию территорий по несоответствию установленным санитарным режимам и природоохранным требованиям к содержанию территорий и функционированию объектов на существующее положение и проектный срок. Кварталы жилой застройки (либо отдельные дома), а также учреждения здравоохранения (больницы, санатории), рекреационные и спортивные объекты, находящихся на территории санитарно-защитных зон, образуют участки ненормативного градостроительного использования территории.

В целом по муниципальному образованию город Пугачев Саратовской области в настоящее время в санитарно-защитных зонах производственных, коммунальных и прочих объектов и в санитарных разрывах проживает около 9% населения г. Пугачева.

Следует отметить, что расчет проживающих в санитарно-защитных зонах производился по укрупненным показателям, исходя из средней плотности населения кварталов различных типов застройки, поскольку на стадии генерального плана муниципального образования (где учитываются не дома и строения, а только лишь площадь функциональной зоны) такой расчет производится в целях получения ориентировочных цифр для обоснования принятия решений по выносу (перебазированию, перепрофилированию) объектов и оценки эффективности принимаемых мер.

Детальный учет проживающих на территории санитарно-защитных зон производится на последующих стадиях проектирования (проект планировки, проект реконструкции предприятия, проект санитарно-защитной зоны предприятия) при наличии инвентаризационных данных по жилым и общественным зданиям.

13.4. Комплекс планировочных И природоохранНЫх мер

Анализ современной эколого-градостроительной ситуации в муниципальном образовании город Пугачев Саратовской области показал глубокую историческую унаследованность проблем планировочной структуры г. Пугачева, осложненную неблагополучными показателями качества отдельных компонентов окружающей среды.

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры, деиндустриализацию исторической части города для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов (см. «Карта зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования город Пугачев Саратовской области»).

Генеральным планом предусматриваются решения территориального характера по совершенствованию планировочной структуры муниципального образования, улучшению условий проживания и отдыха населения, локализации ареалов эколого-градостроительных конфликтных ситуаций:

-	вынос (ликвидация, перебазирование, перепрофилирование) экологически опасных объектов, формирующих значительные по площади санитарно-планировочные ограничения;

-	размещение новых предприятий на территории, существующей промзоны в северной части поселения;

-	закрытие свалки ТБО с последующим обеззараживанием и экологической реабилитацией (восстановлением природного ландшафта) ее территории (50,0 га) после окончания срока эксплуатации в 2016 году;

-	шумозащитное экранирование вдоль железной дороги (общей протяженностью шумозащитных экранов около 2500 погонных метров);

-	развитие системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения (с озеленением санитарно-защитных зон);

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры города.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Планировочным решением генплана для устранения негативного влияния загрязняющих природную среду экологически опасных объектов и сокращения площади жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, по экологическим и планировочным мотивам предусматривается вынос (закрытие, перебазирование либо перепрофилирование), разработка мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для следующих объектов:

- Свалка (полигон) ТБО существующая (закрытие с рекультивацией территории) после окончания срока эксплуатации в 2016 году;

- Организация площадки для сбора и временного хранения отходов потребления площадью 12,55 га в юго-западной части муниципального образования с учетом санитарно- гигиенических норм;

- Строительство сервисного центра для автотранспорта на резервированной территории с учетом санитарно- гигиенических норм.

Для гаражных массивов индивидуальных автотранспортных средств и автостоянок, примыкающих, как правило, к жилым кварталам застройки, требуется уточнение размеров санитарно-защитных зон с учетом таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 либо по расчету.

Нового жилищного строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом муниципального образования город Пугачев не предусматривается.

Дальнейшее решение проблемы «высвобождения» жилищного фонда из санитарно-защитных зон предприятий лежит вне компетенции решений генерального плана и переходит в плоскость разработки проектов санитарно-защитных зон предприятий и групп предприятий (промузлов); выморачивания ветхого жилищного фонда в СЗЗ; перепрофилирования жилищного фонда в СЗЗ; отселения проживающих в СЗЗ; расселения семей с повышением нормы общей площади жилищного фонда в СЗЗ, предоставлением льгот, компенсаций, оплаты летнего отдыха детей и пр. за счет средств предприятий, образующих санитарно-защитную зону.

Для сохраняемых на своих площадках производственных и коммунальных объектов проектным решением генерального плана предусматривается организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон (там, где это возможно) в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации (принятый в генеральном плане муниципального образования город Пугачев Саратовской области) должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

Мероприятия по организации и озеленению санитарно-защитных зон выполняются за счет средств производственных объектов. Если территориальные ресурсы не позволяют организовать требуемую санитарно-защитную зону, жилой фонд, находящийся в границах окончательно установленной СЗЗ, подлежит выморачиванию, а жители должны быть отселены за счет средств предприятия, образующего СЗЗ.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитых полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

На перспективу основными загрязнителями воздушного бассейна по-прежнему останутся существующие и проектируемые предприятия, котельные и транспорт.

В целях охраны атмосферного воздуха генеральным планом предлагается ряд следующих мероприятий:

- оборудование одного стационарного поста наблюдения приборами для ведения мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в г. Пугачеве (место расположение согласовать с администрацией муниципального образования города Пугачева);

- проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха в зоне влияния предприятий в соответствии с планом-графиком;

- достижение предприятиями нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) за счет проведения комплекса мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Реконструкция и защита зеленых насаждений.

Важную роль в экологическом обустройстве территории играют зеленые насаждения. Функции зеленых насаждений многообразны. Они не только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их.

При озеленении территории промышленных предприятий и их СЗЗ, обочин дорог обычно выбирают древесные, кустарниковые, цветочные и газонные растения в зависимости от климатического района, характера производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также для ее устойчивости к вредным газам.

Для улучшения среды обитания населения и очистки воздушного бассейна от загрязняющих веществ, генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие единой системы озелененных территорий муниципального образования город Пугачев Саратовской области, увеличение площади зеленых насаждений общего пользования ежегодно с высадкой деревьев (более подробно см. раздел генерального плана «Озеленение»).

Шумозащитные мероприятия.

Планировочным решением генплана для устранения негативного влияния шума от железнодорожного транспорта на прилегающую к железной дороге селитебную территорию предлагается:

- шумозащитное экранирование вдоль железной дороги (общей протяженностью шумозащитных экранов около 2500 погонных метров).

В результате реализации предлагаемых генеральным планом шумозащитных мероприятий акустические условия проживания в пределах санитарного разрыва железной дороги улучшатся.

Охрана водных ресурсов от негативного воздействия.

Меры по охране поверхностных вод предусмотрены Водным кодексом, введенным в действие Федеральным Законом № 74-ФЗ от 03.06.2006 г (с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.). Особое внимание в них уделено охране водных объектов при сбросе в них сточных вод.

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. Для предупреждения засорения поверхностных вод осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов.

Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, ограничение их нерационального потребления способствуют защите поверхностных вод от истощения.

C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех природных сред, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последняя заключается в предохранении их от загрязнения.

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены, в первую очередь, на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Организация таких профилактических мер предупреждения загрязнения вод в районах водозаборов как организация зон санитарной охраны, позволит обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков.

В целях охраны водных ресурсов генеральным планом предлагается ряд следующих мероприятий:

- ликвидация сброса загрязненных сточных вод в р. Большой Иргиз и на рельеф;

- для охраны в черте города водных объектов от загрязнения планируется расчистка русла р. Большой Иргиз от несанкционированных свалок мусора, рекультивация нарушенных территорий;

- произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования (более подробно см. раздел генплана «Водоснабжение и водоотведение»);

- осуществить прокладку водопроводных сетей в существующей и планируемой застройках (более подробно см. раздел генплана «Водоснабжение и водоотведение»);

- провести диагностику и реконструкцию существующих насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды с емкостями, которые должны быть определены из условия хранения (более подробно см. раздел генплана «Водоснабжение и водоотведение»);

- провести диагностику и реконструкцию существующих напорных и самотечных канализационных труб с заменой изношенных участков (более подробно см. раздел генплана «Водоснабжение и водоотведение»);

- осуществить прокладку напорных и самотечных канализационных труб в существующей и планируемой застройках (более подробно см. раздел генплана «Водоснабжение и водоотведение»);

- провести диагностику и реконструкцию канализационных насосных станций с заменой устаревшего оборудования на новое и предусмотреть для них использование дополнительных источников электропитания (более подробно см. раздел генплана «Водоснабжение и водоотведение»);

- осуществить строительство планируемой канализационной насосной станции (более подробно см. раздел генплана «Водоснабжение и водоотведение»);

- осуществить реконструкцию канализационных очистных сооружений на основании проекта, выполненного организацией «Стройпроект»;

- реконструировать и модернизировать очистные сооружения на крупных производственных предприятиях, внедряя прогрессивные технологии;

- организация поверхностного стока, системы дождевой канализации с очисткой первой (наиболее загрязненной) партии ливневых вод на локальных очистных сооружениях ливневой канализации (более подробно см. раздел генплана «Инженерная защита и подготовка территории»);

- для общего понижения уровня грунтовых вод в целях ликвидации подтопления территории города грунтовыми водами проектом предусматривается систематический дренаж, размещенный равномерно по всей подтопленной территории (более подробно см. раздел генплана «Инженерная защита и подготовка территории»);

- проведение лабораторного контроля питьевой воды муниципального образования в разрезе программы производственного контроля.

Охрана окружающей среды от отходов производства и потребления.

Охрана почвенно-растительного покрова от загрязнения предусматривает организацию планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от бытового мусора. Его обезвреживание производиться путем складирования и компостирования на усовершенствованных свалках-полигонах.

В рамках плана реализации долгосрочной областной целевой программы Саратовской области «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами на территории Саратовской области на2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- организация площадки для сбора и временного хранения отходов потребления площадью 12,55 га в юго-западной части муниципального образования с учетом санитарно- гигиенических норм;

- размещение полигона ТБО в юго-западной части муниципального образования;

- очистка захламленных территорий;

- организация сбора, вывоза и утилизации ртутьсодержащих отходов от организаций бюджетной сферы и населения;

- организация системы сбора и транспортировки твердых бытовых отходов;

- организация раздельного сбора твердых бытовых отходов.

- на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния окружающей природной среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (в редакции, введенной в действие с 01.01.2005 г. Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ).

Для вывоза снега с территории города предлагается обустроить снегосплавной пункт, который возможно разместить в районе полигона ТБО.

13.5. СТРУКТУРА И ЭЛЕМЕНТЫ ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА

Предлагаемая генпланом планировочная организация территории, функциональное зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учитывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса муниципального образования. Это особенно важно для территории муниципального образования город Пугачев Саратовской области, находящейся под прессом негативных воздействий промышленных предприятий, коммунальных объектов, объектов стройиндустрии и транспортной инфраструктуры.

Природно-экологический каркас муниципального образования город Пугачев призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования экологических коридоров, что придаст территории свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей.

К основе природно-экологического каркаса муниципального образования город Пугачев, прежде всего, относятся природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории рек, озёр, прудов, водохранилищ, выполняющих средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции.

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- естественные леса в долинах рек и крупных балок;

- искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

- целинные и старозалежные участки степей на склонах и днищах балок, оврагов;

- суходольные и заливные луга на пойменных и надпойменных террасах рек, представляющие пастбища и сенокосы;

- зарастающие, заброшенные участки пашни.

Структура любого природно-экологического каркаса состоит из площадных и линейных элементов. Площадные элементы выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно ядра природно-экологического каркаса в наибольшей степени сохраняют экологический баланс территории. Линейные элементы связывают вещественно-энергетическими потоками экологические ядра между собой.

В муниципальном образовании город Пугачев к площадным элементам природно-экологического каркаса может быть отнесена долина реки Б. Иргиз. Линейными элементами каркаса являются небольшие долины малых рек и балок, полевые, придорожные и приовражные лесополосы.

Центральной осью природно-экологического каркаса муниципального образования  город Пугачев является долина р. Большой Иргиз с пойменными и террасовыми комплексами. Следует отметить, что эта территория выполняет функции ядра местного значения, и экологического коридора регионального значения. С точки зрения, сохранности природного комплекса наиболее ценным в долине р. Большой Иргиз являются пойменные лесные массивы и луговые и лугово-степные террасовые комплексы.

Природная основа экологического каркаса состоит в основном из природных комплексов с различной антропогенной трансформацией. Их основу составляют несколько характерных типов наземных и аквальных комплексов входящих в состав каркаса. К ним относятся малопродуктивные и неиспользуемые в настоящее время сельхозугодья.

Приведем краткую характеристику природных комплексов образующих основу для формирования и функционирования природно-экологического каркаса муниципального образования город Пугачев.

- Естественная древесно-кустарниковая растительность имеется в балках, оврагах и в долинах рек. Кроме того, на территории муниципального образования имеются искусственные древесные насаждения в виде полевых, придорожных и приовражных лесополос и небольших массивов. Сухость климата, тяжелосуглинистый механический состав почв резко ограничивает распространение древесно-кустарниковой растительности. Лесная растительность важный, но не доминирующий элемент природы муниципального образования город Пугачев.

- Зональным типом растительности на территории муниципального образования город Пугачев приуроченных к плакорным типам местности являются разнотравные типчаково-ковыльные степи. Однако водораздельные пространства ныне распаханы.

На самых нижних уровнях поймы, в руслах рек и по берегам прудов, лиманов широко распространена прибрежно-водная растительность, основными составляющими которой являются тростник обыкновенный и рогоз узколистный. В основном естественная растительность (степная) сохранилась лишь по склонам балок и оврагов, на террасах рек, что свидетельствует о коренном преобразовании ландшафтов муниципального образования город Пугачев.

- Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, водохранилищ, лиманов, ручьев и других водных объектов.

В муниципальном образовании город Пугачев основным водным объектом является река Большой Иргиз. Однако экологическое состояние вод данных водных объектов следует признать неудовлетворительным близким к критическому состоянию. Это существенным образом снижает их экологическое значение.

Характеризуя функциональную целостность природно-экологического каркаса, особенно важным недостатком отметим: его незначительную площадь и разорванность его структурных элементов. Низкая удельная площадь элементов природно-экологического каркаса муниципального образования город Пугачев, свидетельствует о необходимости проведения природоохранных мероприятий, поддерживающих каркас.

Анализ структурных элементов природно-экологического каркаса показывает отсутствие крупных зональных элементов в структуре каркаса и в целом высокую раздробленность и обособленность его элементов. В таких условиях выполнение средоформирующих и средорегулирующих функций существующим каркасом невозможно.

Учитывая явный дисбаланс в современной структуре природопользования муниципального образования город Пугачев, а также дальнейшее социально-экономическое развитие, формирование и наращивание элементов природно-экологического каркаса – актуальная и своевременная задача.

Особое природоохранное значение в структуре природоохранной системы муниципального образования должны иметь созданные особо охраняемые природные территории, находящиеся под защитой специального природоохранного законодательства РФ, позволяющего регулировать в них характер природопользования и решать природоохранные задачи с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах.

13.6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

- В перспективе, с учётом развития промышленности и сельскохозяйственного производства муниципального образования город Пугачев Саратовской области, значительного изменения состояния воздушного бассейна не предполагается. Тем не менее, учитывая метеорологический потенциал загрязнения территории муниципального образования, при котором создаются равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по охране воздушного бассейна.

- Для решения проблемы загрязнения поверхностных вод необходима модернизация существующих очистных сооружений в г. Пугачеве, соблюдение санитарно-защитных и водоохранных зон при размещении хозяйственных и иных объектов на территории муниципального образования.

- В целях поддержания и увеличения продуктивности естественных угодий должен регулироваться выпас скота с учётом сроков развития травостоя и состояния пастбищ. Для поддержания видового разнообразия и увеличения численности отдельных видов животных необходимо выделять защитные участки территорий, на которых запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности.

- Формирование экологического каркаса на территории муниципального образования и его поддержание будет способствовать не только повышению ландшафтно-эстетических качеств территории, но и возрастанию её экологической устойчивости.

- Создавшиеся социально-экономические условия в землепользовании и принятие ряда Федеральных законов позволяют в условиях современного хозяйствования муниципального образования город Пугачев Саратовской области провести инвентаризацию наиболее перспективных участков территории для организации местной сети особо охраняемых природных территорий.

- Комплексный анализ экологического состояния окружающей среды свидетельствуют о том, что большая часть муниципального образования город Пугачев может быть включена в зону относительно благоприятного состояния окружающей среды.