МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик:  АДМИНИСТРАЦИЯ ПУГАЧЕВСКОГО                             Ш 1831/5801-ГП В2

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУГАЧЕВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ №2

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Саратов 2016

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик:  АДМИНИСТРАЦИЯ ПУГАЧЕВСКОГО                             Ш 1831/5801-ГП В2

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУГАЧЕВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ №2

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Пояснительная записка

Директор института                                                                                                    Р.В. Карякин

Главный инженер института                                                                                М.С. Коновалов

Зам. дир. по архитектуре                                                                                            Н.Н. Шитова

Начальник отдела                                                                                                       С.Я. Замский

Главный инженер проекта                                                                                        Т.Ю. Волгина

Саратов 2016

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Том.№2. Положение о территориальном планировании

| № | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Основной чертеж муниципального образования город Пугачев | М 1: 10 000 |
| 2.2 | Карта функциональных зон муниципального образования город Пугачев. Карта границ г. Пугачева, пос. Пугачевский муниципального образования город Пугачев | М 1:10 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения - транспортной инфраструктуры муниципального образования город Пугачев | М 1:10 000 |
| 2.4 | Карта зон планируемого размещения объектов местного значения - водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Пугачев | М 1:10 000 |
| 2.5 | Карта зон планируемого размещения объектов местного значения - теплоснабжения и газоснабжения муниципального образования город Пугачев | М 1:10 000 |
| 2.6 | Карта зон планируемого размещения объектов местного значения - электроснабжения, средств связи муниципального образования город Пугачев | М 1:10 000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № пп. | Наименование глав | страница |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ | Стр. 3 |
|  | ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. 4 |
| 1 | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | Стр. 5 |
| 2 | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | Стр. 6 |
| 3 | СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУГАЧЕВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТЕРРИТОРИЙ | Стр. 8 |
| 4 | ПАРАМЕТРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | Стр. 21 |

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цель территориального планирования - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания.

Устойчивое развитие поселения предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды – реконструкция и благоустройство всех территорий;

- функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- мероприятия по оптимизации экологической ситуации;

- мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству поселений, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана муниципального образования город Пугачев  включают в себя:

- В части учётов интересов Российской Федерации, Саратовской области, Пугачевского муниципального района, муниципальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием город Пугачев:

  - Реализация положений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

  - Реализация положений документов территориального планирования Саратовской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений использования территорий.

  - Реализация положений документов территориального планирования Пугачевского муниципального района, муниципальных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений использования территорий.

- В части оптимизации административного деления территории муниципального образования город Пугачев:

  - Установление и закрепление административных границ г. Пугачева, пос. Пугачевский, муниципального образования город Пугачев.

Проектные границы г. Пугачева, пос. Пугачевский, муниципального образования город Пугачев отражены на «Карте функциональных зон муниципального образования город Пугачев. Карте границ г. Пугачева, пос. Пугачевский муниципального образования город Пугачев».

- В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования город Пугачев:

  - освоение территорий севернее существующей жилой застройки по  ул. Октябрьской города Пугачева под 5- этажную жилую застройку;

  - освоение территорий в северо-западной части города Пугачева под усадебную жилую застройку с полным комплексом обслуживающих объектов и  общественно - деловую зону;

  - освоение территорий в районе бывшего карьера в городе Пугачеве под усадебную жилую застройку;

  - освоение территорий в пос. Пугачевский под усадебную жилую застройку и строительство бани;

  - освоение территорий в районе ул. 53 Дивизии под усадебную жилую застройку;

  - освоение специально выделенных территорий для размещения детских садов;

  - организация набережной р. Большой Иргиз в центральной части города Пугачева;

  - размещение оздоровительно-развлекательного детского комплекса;

  - размещение сервисного центра обслуживания автомобилей;

  - размещение полигона ТБО в юго-западной части города Пугачева и площадки для временного хранения ТБО севернее существующих карьеров;

  - развитие промышленно - коммунальной зоны в северо-западной части города Пугачева;

  - увеличение территории кладбища в северо-западной части города Пугачева;

  - размещение полигона ТБО в юго-западной части города Пугачева и площадки для временного хранения ТБО севернее существующих карьеров;

  - обеспечение мер пожарной безопасности (строительство пожарного депо в северо-западной промышленной зоне города Пугачева и в восточной части на продолжении ул. М. Горького).

3. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУГАЧЕВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТЕРРИТОРИЙ

3.1 РАЗВИТИЕ  ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Железнодорожный транспорт

- Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 г. N 877-р) и письму №4401/213 от 16.03.07 г. филиала «Приволжская железная дорога» ОАО «РЖД» развитие объектов железнодорожного транспорта в пределах района на перспективу не предусмотрено.

Внешние автомобильные дороги

Перспективы развития автодорожной сети на территории муниципального образования город Пугачев определены на основании долгосрочной областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 г. N 42-П, а также Схемы территориального планирования Саратовской области и Схемы территориального планирования Пугачевского муниципального района.

На перспективу на территории муниципального образования город Пугачев предусматривается:

- завершение строительства обходной автодороги г. Пугачева (9,7 км - северный участок от автодороги «Балаково - Духовницкое – Пугачев» до автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград») по нормативам II технической категории со строительством двух путепроводов на пересечении с железной дорогой;

- реконструкция автодороги «Пугачев – Перелюб» по нормативам III технической категории. При реконструкции дороги необходимо учесть, что участок дороги от моста через р. Большой Иргиз и до границы муниципального образования город Пугачев (около 3 км) регулярно затапливается паводковыми водами. В этой связи необходимо предусмотреть повышение отметок проезжей части автодороги на 1,0 – 1,5 м за счет увеличения высоты насыпи;

- реконструкция дороги «Балаково - Духовницкое – Пугачев» по нормативам III технической категории;

- выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию всех автомобильных дорог.

Автомобильный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Пугачевского муниципального района в городе Пугачеве намечается строительство сервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Пугачевского муниципального района. Необходимая для размещения сервисного центра  площадь составляет 1,0 - 1,5 га. Размещение центра планируется в районе пересечения объездной дороги с автодорогой «Балаково - Духовницкое – Пугачев».

Трубопроводный транспорт.

По территории муниципального образования город Пугачев в северо-западной его части проходит магистральный газопровод Мокроус - Самара – Тольятти (диаметр 820 мм).

Прокладка новых магистральных трубопроводов по территории муниципального образования город Пугачев в ближайший период не планируется. Дальнейшее развитие трубопроводного транспорта намечается, в основном, за счет реконструкции и увеличения пропускной способности действующих трубопроводов.

Прохождение магистрального трубопровода показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения - транспортной инфраструктуры муниципального образования город Пугачев.

Улично-дорожная сеть

В соответствии с проектным решением Генерального плана улично-дорожная сеть города Пугачева делится на магистральные улицы и дороги, на которых концентрируются основные потоки транспорта, и местные улицы и проезды, обеспечивающие подъезды к каждому жилому дому.

Независимо от значения все улицы, как существующие, так и вновь проектируемые, подлежат асфальтированию.

Прохождение существующих и проектируемых улиц показано в графических материалах проекта на «Карте планируемого размещения объектов местного значения - транспортной инфраструктуры муниципального образования город Пугачев».

Рекомендуемая ширина вновь проектируемых улиц в красных линиях  для магистральных улиц составляет 35 - 40 м,  для местных — 20 - 25 м.

#### Внутригородской пассажирский транспорт

Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются общественным автобусным транспортом и индивидуальными автомобилями. В летний период населением активно используется велосипедный транспорт.

По территории города Пугачева проходит семь внутригородских автобусных маршрутов, которые обеспечивают нормативную пешеходную доступность автобусных остановок во всех районах города Пугачева.  Плотность автобусных линий – 1,6 км/кв.км, что соответствует нормативной плотности (1,5 – 2,5 км/кв.км).

На перспективу по мере застройки новых жилых районов в северо-западной части города предусматривается продлить автобусные маршруты до микрорайона многоэтажной застройки и кварталов усадебного строительства.

Прохождение существующих и проектных городских автобусных линий и остановок показано в графических материалах проекта «Карте планируемого размещения объектов местного значения - транспортной инфраструктуры муниципального образования город Пугачев».

3.2 РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.2.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- Водоснабжение населенных пунктов входящих в состав муниципального образования город Пугачев осуществить от одного источника: реки Большой Иргиз с устройством группы головных сооружений в состав которых входят: 1) насосная станция 1-го подъема, 2) очистные сооружения, 3) резервуары чистой воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы.

- Водоснабжение каменного карьера осуществить от отдельного источника: скважин.

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках.

- Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

- Провести диагностику и реконструкцию существующих насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды

- Провести диагностику и реконструкцию существующих водозаборных очистных сооружений.

Объекты местного значения (водоснабжения) показаны на «Карте зон планируемого размещения объектов местного значения - водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Пугачев».

3.2.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

1 . Провести диагностику и реконструкцию существующих напорных и самотечных канализационных труб с заменой изношенных участков.

- Осуществить прокладку напорных и самотечных канализационных труб в существующей и планируемой застройках.

- Провести диагностику и реконструкцию канализационных насосных станций.

- Осуществить строительство планируемой канализационной насосной станции.

- Осуществить реконструкцию канализационных очистных сооружений на основании проекта выполненным организацией «Стройпроект».

Объекты местного значения (водоотведения) показаны на «Карте зон планируемого размещения объектов местного значения - водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Пугачев».

3.2.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от  вновь сооружаемых источников тепла.

Развитие г. Пугачева предполагает освоение 5 площадок.

На первой проектируемой для освоения площадке предполагается строительство 9 пятиэтажных жилых дома и детского сада ясли на 120 мест. Теплоснабжение и горячее водоснабжение 3-х и 2-х комнатных квартир в пятиэтажных жилых домах предлагается осуществить от настенных газовых котлов Standard B-24-T1(F) с закрытой камерой сгорания. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения однокомнатных квартир предлагается настенный газовый котел Ekonomu B-18-T1(F) c закрытой камерой сгорания. Теплоснабжение и горячее водоснабжение детского сада ясли на 120 мест предлагается осуществить от индивидуальной котельной с Q=0,259 Гкал/час.

На второй проектируемой для освоения площадке предполагается строительство индивидуального жилья, фитнес - клуба (700м2), магазина (200м2). Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществить от индивидуальных котлов. Теплоснабжение фитнес - клуба и магазина предлагается осуществить от индивидуальных котлов.

На третьей проектируемой для освоения площадке предполагается строительство индивидуального жилья, салона красоты (700м2), магазина специализированного (700м2), магазина (200м2). Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществить от индивидуальных котлов. Теплоснабжение салона красоты, специализированного магазина и магазина предлагается осуществить от индивидуальных котлов.

На четвертой проектируемой для освоения площадке предполагается строительство индивидуального жилья. Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществить от индивидуальных котлов.

На пятой проектируемой для освоения площадке предполагается строительство индивидуального жилья. Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществить от индивидуальных котлов.

Теплоснабжение пожарного депо на 6 машин предлагается  от индивидуальной котельной с Q=0,7 Гкал/час.

Теплоснабжение пожарного депо на 6 машин по ул. М. Горького предлагается  от индивидуальной котельной с Q=0,7 Гкал/час.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение оздоровительно-развлекательного детского комплекса предлагается  от индивидуальной котельной с Q=0,46Гкал/час.

Теплоснабжение  сервисного центра обслуживания автомобилей предлагается осуществить от индивидуального котла.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение детского сада на 260 мест по ул. К. Маркса предлагается  от индивидуальной котельной с Q=0,52 Гкал/час.

В пос. Пугачевский предполагается строительство индивидуального жилья,   бани на 50 посещений.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществить от индивидуальных котлов.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение бани предлагается осуществить от индивидуальной котельной с Q=0,136 Гкал/час.

Основные мероприятия развития системы теплоснабжения предусматривают:

■   Проектирование и строительство индивидуальных источников тепла;

■ Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

■  Повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения.

Объекты местного значения (теплоснабжения) показаны на «Карте зон планируемого размещения объектов местного значения - теплоснабжения и газоснабжения муниципального образования город Пугачев».

3.2.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения предлагается строительство ГРПШ на проектируемых площадках в г. Пугачеве и пос. Пугачевский.

Развитие города Пугачева предусматривает организацию 5 новых площадок

На первой проектируемой для освоения площадке для газоснабжения жилой 5-ти этажной застройки предлагается строительство газорегуляторного пункта шкафного (далее - ГРПШ), запитанного от существующего подземного газопровода высокого давления. От проектируемого ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой 5-ти этажной застройки  и котельной детского сада ясли на 120 мест.

На второй проектируемой для освоения площадке для газоснабжения жилой индивидуальной застройки предлагается строительство ГРПШ, запитанного от существующего подземного  газопровода высокого давления. От проектируемого ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой жилой застройки (222 инд. жил. дома), магазина (200м2), фитнес - клуба (700м2).

На третьей проектируемой для освоения площадке газоснабжение проектируемой жилой индивидуальной застройки (89 инд. жил. дома), магазина (200м2), салона красоты, магазина специализированного осуществить от существующего ГРПШ.

На четвертой проектируемой для освоения площадке для газоснабжения жилой индивидуальной застройки предлагается строительство ГРПШ, запитанного от существующего подземного газопровода высокого давления. От проектируемого ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой индивидуальной застройки.

На пятой проектируемой для освоения площадке газоснабжение проектируемой жилой индивидуальной застройки (54 инд. жил. дома) осуществить от существующего ГРПШ по ул. Железнодорожная газопроводами низкого давления.

Для газоснабжения  проектируемой котельной пожарного депо на 6 машин предлагается строительство ГРПШ, запитанного от существующего подземного газопровода высокого давления. От проектируемого ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой котельной пожарного депо на 6 машин (ХСII).

От существующего ГРПШ газопроводом низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой котельной пожарного депо на 6 машин (ХСIII).

Для газоснабжения котельной оздоровительно-развлекательного детского комплекса предлагается строительство ГРПШ, запитанного от существующего подземного  газопровода высокого давления. От проектируемого ГРПШ газопроводами низкого давления осуществить газоснабжение проектируемой котельной оздоровительно-развлекательного детского комплекса.

Котельную детского сада 260 мест по ул. К.Маркса газифицировать от существующего ГРПШ по ул. Пугачевская.

Сервисный центр обслуживания автомобилей запитать газом от проектируемого газопровода площадки №2.

В жилых застройках проектируемого строительства в г. Пугачеве в расчетный период будет газифицировано 786 квартир, 5 котельных, 4 магазина, фитнес - клуб, салон красоты ,отделение связи, предприятие бытового обслуживания, кафе, сервисный центр обслуживания автомобилей. Годовой расход природного газа составит 8211152 м³, в том числе: население - 7206522 м³, котельные - 1004630 м³.

В пос. Пугачевский газоснабжение проектируемой жилой застройки (58 инд. дома)  и котельной бани на 50 пос. предлагается от проектируемого ГРПШ, запитанного от существующего газопровода высокого давления

В жилых застройках проектируемого строительства пос. Пугачевский будет газифицировано 58 квартир, 1 котельная. Годовой расход природного газа составит 513885 м³, в том числе: население - 494518 м³, котельная - 19367м³.

Основные мероприятия развития системы газоснабжения предусматривают: строительство ГРПШ, строительство газопроводов высокого,  низкого давлений.

Объекты местного значения (газоснабжения) показаны на «Карте зон планируемого размещения объектов местного значения - теплоснабжения и газоснабжения муниципального образования город Пугачев».

3.2.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Для гарантированного электроснабжения муниципального образования город Пугачев рекомендуется:

- Реконструировать электросетевые комплексы ВЛ – 6-10 кВ  в границах населенных пунктов. На ВЛ - 0,4 кВ. применить изолированный провод (СИП).

- Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 60 %, и более.

- Больницы, центральные котельные, скважины водозабора, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания. Вторым источником питания могут быть дизельные электростанции или резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания.

- Электроснабжение детских садов, школ, рекомендуется обеспечивать от двух независимых источников питания.

- Закольцевать фидера ВЛ 6-10 кВ.

Для обеспечения проектируемой застройки бесперебойным питанием предусмотрено разместить следующие объекты электроснабжения с прокладкой кабельных линий от нового источника питания:

| № | Наименование | Эл. нагрузка, кВт. | Расход млн.кВт.ч в год | ВЛ-10 кВ,кааб. по проекту (км.) | Кол-во ТП (шт) проектир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка № 1 | 1019,72 | 5,078 | 0,28 | 3 |
| 2 | Площадка № 2 | 207,96 | 0, 295 | 0,67 | 3 |
| 3 | Площадка № 3 | 640,33 | 0,48 | 0,17 | 2 |
| 4 | Площадка № 4 | 136,9 | 0,16 | 0,37 | 4 |
| 5 | Площадка № 5 | 243,82 | 0,29 | - | - |
| 6 | пос.Пугачевский | 278,13 | 0,315 | 0.04 | 1 |
| 7 | Прочие: пож.часть, АЗС,д/сад | - | - | 0.23 | 5 |
|  | Потери 1,05 Кмакс. 0,75 Итого: | 2944.33 | 7,554 | 1,49 | 19 |

Объекты местного значения (электроснабжения) и объекты связи показаны на «Карте зон планируемого размещения объектов местного значения - электроснабжения, средств связи муниципального образования город Пугачев».

3.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

3.3.1 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Для дорог регионального значения.

В целях обеспечения безопасности населения и нормальной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы (за границей населенного пункта).

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования предназначаются также для возможности их использования при реконструкции и ремонте дорог.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

-  семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

-  пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

  - двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

3.3.2 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Граница второго и третьего пояса санитарной охраны источников водоснабжения назначается на следующих стадиях проектирования   после проведения соответствующих исследований.

3.3.3 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Санитарно - защитная зона для котельных устанавливается на основе расчетов при выполнении рабочей документации.

Для тепловых сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

3.3.4 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Охранные зоны  объектов системы газоснабжения устанавливаются:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

д) вдоль трасс газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

3.3.5 ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Охранные зоны  вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются  в виде части поверхности участка земли и  воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными   плоскостями, отстоящими по   обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном  их положении   на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и.т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи, расположенных на безлесных участках, устанавливаются: для подземных кабельных и для воздушных линий связи - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на два метра с каждой стороны.

## Охранная зона кабельной линии электропередачи представляет собой участок земли вдоль подземной кабельной линии, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии один метр.

4. ПАРАМЕТРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Для всех функциональных зон:

Сведения о планируемых для размещения в пределах муниципального образования город Пугачев объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения: Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального планирования Российской Федерации

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Саратовской области объектах регионального значения: В соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального значения в пределах муниципального образования город Пугачев не планируется

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения;

- в области организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организации предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского поселения;

- в области создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского поселения;

- в области создания условий для жилищного строительства на территории городского поселения;

- в области организации библиотечного обслуживания населения городского поселения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- в области организации мест захоронения;

- в области резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков в границах городского поселения для муниципальных нужд.

ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

# Жилые зоны:

## Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Назначение функциональной зоны:

Размещение преимущественно индивидуальных жилых домов, в т.ч. с приусадебными участками, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.

Параметры функциональных зон для индивидуальной жилой застройки:

|  | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность населения | 180 чел./га; | 40 чел./га | 120 чел./га |
| плотность жилого фонда | 3500 кв.м./га; | 800 кв.м./га; | 2300 кв.м./га |
| коэффициент застройки | 0,4 | Не нормируется | Не нормируется |
| площадь земельного участка | 1200 кв.м.; | 300 кв.м.; |  |
| процент озеленения земельного участка | Не нормируется | 30; |  |
| Количество этажей | 3 | 1 |  |

Зона застройки малоэтажными жилыми домами от 1 до 4 этажей

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных домов, с количеством этажей от 1 до 4, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания

Параметры функциональных зон для среднеэтажной жилой застройки от 2 до 4 этажей:

|  | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность населения | 300 чел./га; | 150 чел./га | 280 чел./га |
| плотность жилого фонда | 5 000 кв.м./га; | 2500 кв.м./га; | 4 500кв.м./га |
| коэффициент застройки | 0,7 | Не нормируется | Не нормируется |
| площадь земельного участка | Не нормируется | По расчету, но не менее той, что обеспечивает максимальную плотность населения | - |
| процент озеленения земельного участка | Не нормируется | 30; |  |
| Количество этажей | 4 | 2 |  |

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами  от 5 до 8 этажей

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных домов, с от 5 до 8 этажей, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания

Параметры функциональных зон для многоэтажной жилой застройки 5 этажей и более :

|  | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность населения | 450 чел./га; | 200 чел./га | 380 чел./га |
| плотность жилого фонда | 8 000 кв.м./га; | 5000 кв.м./га; | 6000.м./га |
| коэффициент застройки | 0,7 | Не нормируется | Не нормируется |
| площадь земельного участка | Не нормируется | По расчету, но не менее той, что обеспечивает максимальную плотность населения |  |
| процент озеленения земельного участка | Не нормируется | 30; |  |
| Количество этажей | 6 | 5 |  |

## Зона застройки блокированными жилыми домами.

Назначение функциональной зоны:

Размещение блокированных жилых домов, в т.ч. с приусадебными участками, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.

Параметры функциональных зон для индивидуальной жилой застройки:

|  | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность населения | 180 чел./га; | 40 чел./га | 120 чел./га |
| плотность жилого фонда | 3500 кв.м./га; | 800 кв.м./га; | 2300 кв.м./га |
| коэффициент застройки | 0,4 | Не нормируется | Не нормируется |
| площадь земельного участка | 500 кв.м.; | 300 кв.м.; |  |
| процент озеленения земельного участка | Не нормируется | 30; |  |
| Количество этажей | 3 | 1 |  |

## Зона застройки объектами дошкольного, начального общего и среднего общего образования

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения общеобразовательных и специализированных школ, детских садов и вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 30;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное – 4 надземных;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

общеобразовательные и специализированные школы, детские сады вспомогательная инфраструктура.

Общественно-деловые зоны:

## Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, административных учреждений, культовых объектов, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,8

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для всех видов использования не более 5000 кв.м.

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 0,6;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 1,0;

процент озеленения земельного участка:

для всех видов использования не менее 10 при площади участка до 500 кв.м., не менее 20 при площади участка до 1000 кв.м., не менее 30 при площади участка 1000 кв.м. и более;

для участков площадью менее 300 кв.м. процент озеленения не нормируется;

количество этажей: 7

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания, административные объекты; офисы, банки, гостиницы, выставочные объекты, развлекательные объекты, культурно - досуговые центры.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов;

производственные объекты.

## Зона размещения объектов культового назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения культовых объектов, вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 25;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

высота объектов капитального строительства:

максимальная – 35м;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты для отправления культа, вспомогательная инфраструктура

## Зона размещения объектов спортивного назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения плоскостных сооружений и объектов капитального строительства для занятий физкультурой и спортом, сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,8;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 3,0;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

плоскостные сооружения и объекты капитального строительства для занятий физкультурой и спортом, сопутствующая инфраструктура.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с обслуживанием физкультурно-спортивных объектов, либо с развлекательными функциями.

## Зона размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения, вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 30;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное – 5;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты здравоохранения, социального обеспечения

## Зона размещения объектов среднего профессионального образования

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов среднего специального образования, вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 20;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное – 5;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты среднего специального образования, вспомогательной инфраструктуры.

# Производственные зоны:

## Зона  размещения производственных объектов

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов производственного назначения и сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 10;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты производственного  назначения, вспомогательная инфраструктура.

Требуется установление санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картой  зон с особыми условиями использования территорий    муниципального образования город Пугачев. Проектное решение».

## Зона  размещения коммунальных объектов

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов коммунального назначения и сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 10;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты коммунального назначения, вспомогательная инфраструктура.

Требуется установление санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картой  зон с особыми условиями использования территорий    муниципального образования город Пугачев. Проектное решение».

## Зона  каменного карьера

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения карьеров.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

На территориях залегания полезных ископаемых не допускается размещение промышленного и гражданского строительства до их полной отработки. Также не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлечённых и не вовлекаемых в эксплуатацию.

При необходимости застройка площадей залегания полезных ископаемых должна осуществляться в соответствии со ст. 25 Закона РФ №309-ФЗ «О недрах» в редакции от 30.12.2008 г. с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия в сфере регулирования отношений недропользователей в соответствии со ст. 5 Закона РФ №309-ФЗ «О недрах» в редакции от 30.12.2008 г., которые предусматривают предоставление разрешений на строительство подземных сооружений местного значения и контроль за строительством подземных сооружений на территориях залегания полезных ископаемых. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Требуется установление санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картой  зон с особыми условиями использования территорий    муниципального образования город Пугачев. Проектное решение».

# Зоны специального назначения:

## Зона объектов специального назначения

## Предназначена для размещения объектов капитального строительства и земельных участков, предназначенных для обеспечения охраны правопорядка, иных видов деятельности, связанных с особым (закрытым) режимом эксплуатации.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не совпадающие с целевым назначением зоны.

## Зона размещения  кладбищ

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов захоронения (кладбищ, крематориев, колумбариев), культовых объектов при них, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Культовые объекты, сопутствующая инфраструктура.

Требуется установление санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картой  зон с особыми условиями использования территорий    муниципального образования город Пугачев. Проектное решение».

## Зона объектов размещения отходов потребления

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения отходов потребления, вспомогательных объектов при них, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Площадка хранения ТБО, сопутствующая инфраструктура.

Данная зона не может быть расположена в границах населенного пункта.

Требуется установление санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картой  зон с особыми условиями использования территорий    муниципального образования город Пугачев. Проектное решение».

## Мусороперегрузочная станция

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения площадки временного хранения отходов, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Площадка временного хранения отходов, сопутствующая инфраструктура.

Данная зона не может быть расположена в границах населенного пункта.

Требуется установление санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и «Картой  зон с особыми условиями использования территорий    муниципального образования город Пугачев. Проектное решение».

Зоны сельскохозяйственного использования:

## Зона сельскохозяйственных угодий

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями - пашнями, сенокосами, пастбищами, залежами, землями, занятыми многолетними насаждениями, выделенными на землях сельхозиспользования в составе земель населённого пункта.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством.

## Зона сельскохозяйственных угодий федеральные

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями - пашнями, сенокосами, пастбищами, залежами, землями, занятыми многолетними насаждениями, выделенными на землях сельхозиспользования в составе земель населённого пункта.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством.

Использование земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

## Зона для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков, огородов,  а также сопутствующих им объектов культурно-бытового обслуживания.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,2

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков 800 кв.м.;

для земельных участков, выделенных для размещения объектов розничной торговли и коммунально-бытового обслуживания 400 кв.м.

минимальная площадь земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков 300 кв.м.;

размеры (длина, ширина) земельного участка:

минимальная длина по фронту улицы 15м.

коэффициент застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков не более 0,4;

для прочих земельных участков не нормируется;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков не более 0,8;

для прочих земельных участков не нормируется;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для всех объектов капитального строительства – 3

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

садовые и дачные дома;

объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов;

производственные объекты;

объекты сельскохозяйственного производства.

## Зона  размещения производственных объектов сельскохозяйственного назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов для сельскохозяйственного производства  и сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 10;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты для сельскохозяйственного производства, вспомогательная инфраструктура.

## Зона зелёных насаждений специального назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения.

Зоны сельскохозяйственного назначения:

## Зона сельскохозяйственных угодий

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями выделенными на землях сельскохозяйственного назначения за пределами  населённого пункта.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством.

# Рекреационные зоны:

## Зона ландшафтных территорий

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для установления режима использования земель, запрещающего или ограничивающего хозяйственную деятельность, строительство зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства.

## Зона земель лесного фонда

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков лесного фонда и объектов, предусмотренных лесным регламентом.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не предусмотренные лесным регламентом.

## Зона парков, скверов, бульваров

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения зелёных насаждений на территории парков, скверов, бульваров, размещения уличного озеленения на крупных обособленных участках улично-дорожной сети, не выделенных в скверы и бульвары, включая объекты развлекательного назначения, общественного питания, в т.ч. сезонные.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:0,1

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,4;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,6;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для всех видов объектов капитального строительства – 2 (надземных);

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты общественного питания, развлекательные объекты сезонного типа.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с обслуживанием парка, сквера, бульвара, либо с развлекательными функциями.

## Зона водного фонда

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов водного фонда.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не предусмотренные Водным кодексом.

## Зона массового летнего отдыха (туристические базы и  летние лагеря отдыха для детей)

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов массового летнего отдыха, баз отдыха, спортивные лагеря и базы, включая зелёные насаждения, объекты развлекательного назначения, общественного питания, в т.ч. сезонные.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,1

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,4;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 1,0;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для всех видов объектов капитального строительства – 4 (надземных);

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты туризма и рекреации, общественного питания, развлекательные объекты, в т.ч. сезонные.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с обслуживанием объектов туризма и рекреации, либо с развлекательными функциями.

# Зоны транспортной инфраструктуры:

## Зона железнодорожного транспорта

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения обслуживающей инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

обслуживающая инфраструктура железнодорожного транспорта.

## Зона улично-дорожной сети

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения элементов улично-дорожной сети (дорожного покрытия, тротуаров, озеленения, стоянок).

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Объекты капитального строительства не размещаются.