МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Администрация Пугачевского

муниципального района

Саратовской области                                             Шифр: 1831/6094-ППМТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ДОРОГИ В ПРЕДЕЛАХ УЛ. ХРУЩЕВСКОЙ В ГОРОДЕ ПУГАЧЕВЕ САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

Том № 1

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

### Пояснительная записка

Директор института                                                               Р.В. Карякин

## Главный инженер института                                          М.С. Коновалов

## Главный архитектор института                                          Н.Н. Шитова

Главный инженер проекта                                                   Т.Ю. Волгина

Саратов 2016 г.

Состав проекта планировки территории и проекта межевания территории:

Основная часть проекта планировки территории Том № 1

А. Пояснительная записка

Б.  Графические материалы

1.1 Чертеж планировки территории.  М 1:500

Материалы по обоснованию Том № 2

А. Пояснительная записка.

Б.  Графические материалы

2.1 Схема расположения элемента  планировочной  структуры. М 1:5000

2.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:500

2.3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1: 500

2.4 Схема организации улично-дорожной сети. М 1:500

Проект межевания территории  Том № 3

А. Пояснительная записка.

Б.  Графические материалы

3.1 Чертеж межевания территории. М 1:1 000

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. | Исходно-разрешительная документация. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки и проекта межевания территории линейных объектов | 4 |
| 1.2 | Сведения об учёте положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования | 4 |
| 2. | Сведения о линейных объектах и их краткая характеристика | 5 |
| 2.1. | Сведения об определении уровня (значения) линейных объектов | 5 |
| 2.2. | Характеристика линейных объектов и района их строительства | 5 |
| 2.3. | Сведения об основных технологических операциях линейных объектов | 5 |
| 3. | Сведения о размещении линейных объектов на осваиваемой территории | 6 |
| 3.1. | Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейных объектов (полоса отвода) | 6 |
| 3.2. | Сведения о размещении линейных объектов на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий. | 6 |
| 3.3. | Сведения о земельных участках, изымаемых во временное пользование. | 6 |
| 3.4. | Сведения о категории земель. | 6 |
| 4. | Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории | 7 |
| 4.1. | Мероприятия по переводу земель в другую категорию | 7 |
| 4.2. | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | 7 |
| 5. | Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 8 |

1. Исходно-разрешительная документация

1.1.Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки и проекта межевания территории линейных объектов.

«Проект планировки территории для строительства линейного объекта - дороги в пределах ул.Хрущевской в городе Пугачеве Саратовской области с проектом межевания в его составе» разработан на основании:

- Постановления администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 29 марта 2016 года № 212

- Договора №1831/6094-ППМТ от 25 марта 2016 года на выполнение «Проекта планировки территории для строительства линейного объекта - дороги в пределах ул.Хрущевской в городе Пугачеве Саратовской области с проектом межевания в его составе», заключенного с Администрацией Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Сводом правил СП 42.13330.2011"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820.

Проект разработан с учетом ранее утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Генерального плана муниципального образования город Пугачев (разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект»;

- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Пугачев (разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Пугачев

- «Региональных нормативов градостроительного проектирования» (утверждены Постановлением Правительства Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области»).

1.2. Сведения об учёте положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.

Проект линейного объекта выполняется в целях организации дороги в пределах ул. Хрущевской.

В соответствии со сведениями, содержащимися в документе градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Пугачев», проектируемый линейный объект располагается на территориях общего пользования.

Раздел 2. Сведения о линейных объектах и их краткая характеристика

2.1. Сведения об определении уровня (значения) линейного  объекта.

Проектируемый линейный объект является объектом местного значения.

2.2. Характеристика линейного объекта и района его строительства.

Проектируемый линейный объект - дорога располагается в пределах ул.Хрущевской в городе Пугачеве Саратовской области.

2.3. Сведения об основных технологических операциях линейных объектов.

Маршрут прохождения трассы линейного объекта выбран с учетом климатических и грунтово-геологических условий, технологии строительства и условий последующей эксплуатации.

Строительство дороги производится преимущественно механизированным способом с соблюдением всех действующих норм и правил, а также климатических особенностей и грунтов по выбранной трассе.

Проектом предусмотрены охранные зоны для инженерных сетей, в которых нельзя производить работы без допуска эксплуатирующих организаций.

Протяженность проектируемой дороги  составляет 200 м.

Раздел 3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории.

3.1. Сведения о размерах  земельных участков, предоставленных для размещения линейных объектов (полоса отвода).

Размер земельного участка (рекомендуемая полоса отвода), необходимого для строительства линейного объекта определена в границах проектирования и составляют – 2336 кв.м., что является достаточным условием для размещения строительных материалов и транспортных средств.

Площадь земельных участков, изымаемых для линейного объекта составляет –  2336 кв.м., что является достаточным условием для размещения строительных материалов и транспортных средств.

Площади земельных участков для постановки на кадастровый учет в постоянное пользование, на которых расположен  линейный объект, будут определены после завершения строительства и проведения работ по межеванию территории.

Оформление земельных участков в постоянное пользование осуществляется эксплуатирующей организацией после завершения строительства.

3.2. Сведения о размещении линейных объектов на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий.

Проектируемый линейный объект ливневая канализация располагается вне земель лесного фонда, вне земель  сельскохозяйственного назначения и водного фонда.

Проектируемый линейный объект проходит по территории общего пользования.

3.4.  Сведения о категории земель.

Категория земель, на которых располагается линейный объект – земли населенных пунктов.

4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории.

4.1. Мероприятия по переводу земель в другую категорию.

На основании проекта планировки и межевания территории необходимо определить местоположение границ земельных участков на местности, сформировать землеустроительное дело по межеванию. Процедуру утверждения землеустроительного дела по межеванию и постановку на государственный кадастровый учет произвести в соответствии с действующим законодательством РФ.

Заказчик до начала строительства проектируемых линейных объектов должен урегулировать с собственниками земельных участков вопрос о размещении данных линейных объектов.

4.2. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с «Перечнем выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области» (по данным Комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области) объекты историко-культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют.

Раздел 5. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Документация по планировке территории линейного объекта «Проект планировки территории для строительства линейного объекта - дороги в пределах ул.Хрущевской в городе Пугачеве Саратовской области с проектом межевания в его составе» выполнена на основании документов территориального планирования, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учётом границ территорий объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Проект планировки и проект межевания территории выполнен коллективом отделов «Территориально-планировочная мастерская» и ДТС ГУПП «Института Саратовгражданпроект» Саратовской области.

Главный инженер проекта                                              Т.Ю. Волгина