МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Администрация Пугачевского

муниципального района

Саратовской области                                             Шифр: 1831/6094-ППМТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ДОРОГИ В ПРЕДЕЛАХ УЛ. ХРУЩЕВСКОЙ В ГОРОДЕ ПУГАЧЕВЕ САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

Том № 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

### Пояснительная записка

Директор института                                                               Р.В. Карякин

## Главный инженер института                                          М.С. Коновалов

## Главный архитектор института                                          Н.Н. Шитова

Главный инженер проекта                                                   Т.Ю. Волгина

Саратов 2016 г.

Состав проекта планировки территории и проекта межевания территории:

Основная часть проекта планировки территории Том № 1

А. Пояснительная записка

Б.  Графические материалы

1.1 Чертеж планировки территории.  М 1:500

Материалы по обоснованию Том № 2

А. Пояснительная записка.

Б.  Графические материалы

2.1 Схема расположения элемента  планировочной  структуры. М 1:5000

2.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:500

2.3 Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1: 500

2.4 Схема организации улично-дорожной сети. М 1:500

Проект межевания территории  Том № 3

А. Пояснительная записка.

Б.  Графические материалы

3.1 Чертеж межевания территории. М 1:1 000

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Раздел 1. | Исходно-разрешительная документация. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Реквизиты документов, на основании и с учётом которых разработан проект планировки и проект межевания территории линейного объекта | 4 |
| Раздел 2. | Обоснование положений по строительству линейного объекта. | 5 |
| 2.1 | Обоснование параметров линейного объекта. | 5 |
| 2.2. | Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории. | 5 |
| 2. 3. | Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. | 6 |
| 2. 4. | Обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, и рациональное использование природных ресурсов на период реконструкции и эксплуатации линейного объекта. | 7 |
| Раздел 3. | Показатели проекта планировки территории. | 8 |

Раздел 1.  «Исходно-разрешительная документация»

1.1.Реквизиты документа о принятии решения по разработке проекта планировки и проекта межевания территории линейных объектов.

«Проект планировки территории для строительства линейного объекта - дороги в пределах ул.Хрущевской в городе Пугачеве Саратовской области с проектом межевания в его составе» разработан на основании:

- Постановления администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области от 29 марта 2016 года № 212

- Договора №1831/6094-ППМТ от 25 марта 2016 года на выполнение «Проекта планировки территории для строительства линейного объекта - дороги в пределах ул.Хрущевской в городе Пугачеве Саратовской области с проектом межевания в его составе», заключенного с Администрацией Пугачевского муниципального района Саратовской области.

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Сводом правил СП 42.13330.2011"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820.

Проект разработан с учетом ранее утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Генерального плана муниципального образования город Пугачев (разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект»;

- Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Пугачев (разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Пугачев

- «Региональных нормативов градостроительного проектирования» (утверждены Постановлением Правительства Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области»).

Раздел 2 Обоснование положений по строительству линейных объектов

2.1 Обоснование параметров линейного объекта.

- Сведения о линейном объекте.

Проектируемый линейный объект - дорога располагается в пределах ул.Хрущевской в городе Пугачеве Саратовской области.

Протяженность проектируемой дороги  составляет 200 м.

2.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

- Сведения о климатической характеристике планируемой территории.

Территория, на которой размещаются планируемые линейные объекты, согласно СНиП 2.05.02-85*, располагается в IV дорожно-климатической зоне с умеренными климатическими условиями для дорожного строительства.

Климат континентальный, с продолжительностью зимнего периода 5,5 месяцев. Среднемесячная температура января -11ºС, июля + 21ºС. Среднегодовая температура воздуха +5,3ºС. Среднегодовое количество осадков 451 мм. В годовой розе ветров господствуют ветры северо-западного (23%), западного (16%) и южного (16%) румбов.

Основные показатели, характеризующие климатические условия, приводятся по СНиП 23–01–99* и указаны в таблице 1.

- Таблица 1.

Среднемесячная и средняя годовая температуры воздуха

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t,°С | -11,0 | -11,4 | -4,8 | 6,6 | 15,0 | 19,4 | 21,4 | 19,9 | 14,0 | 5,4 | -2,0 | -8,3 | 5,3 |

- Сведения об инженерно-геологической характеристике планируемой территории.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*) составляет 1,5 м, а один раз в 50 лет может промерзать до глубины -2,10 м.

В геологическом строении исследуемого района, до глубины 9,5 м, принимают участие четвертичные делювиальные отложения, представленные суглинком, подстилают их элювиальные отложения нижнемелового возраста, представленные глиной. С поверхности грунты перекрыты насыпным грунтом современного возраста.

В соответствии с картой «Общее сейсмическое районирование РФ – ОСР-97», СНиП II-7-81* (М., 2000 г.) и письмом Госстроя России № АШ-1382/9 от 23.03.01 г. территория для размещения линейных объектов относится к карте А: расчётная сейсмическая интенсивность - 6 баллов по шкале MSK-64, категория грунтов по сейсмическим свойствам III.

2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Зоны особо охраняемых природных территорий.

Проектируемый линейный объект - дорога располагается вне земель особо охраняемых природных территорий.

- Зоны, выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия.

Проектируемый линейный объект - дорога располагается вне земель выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия.

- Охранные зоны, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы.

Охранные зоны устанавливаются в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, обеспечения сохранности коммуникаций и предотвращения несчастных случаев.

Перечень охранных зон:

А. Для сетей водоснабжения устанавливаются вдоль трасс прокладки сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 5 метров в каждую сторону.

Б. Для сетей теплоснабжения

Для тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

2.4. Обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, и рациональное использование природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта.

При реализации проекта в атмосферный воздух загрязняющие вещества будут поступать при работе двигателей внутреннего сгорания строительных машин, механизмов и автотранспорта, а также при проведении сварочных работ. От двигателей внутреннего сгорания в атмосферу выбрасываются 6 загрязняющих веществ: диоксид азота (код 301) оксид азота (код 304), сажа (код 328), диоксид серы (код 330), оксид углерода (код 337), керосин (код 2732).

В целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду предусмотрено организовать их сбор. Способы временного хранения отходов регламентированы СанПиН 2.1.7.1322-03.

Все работы будут вестись с учетом «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.1996.

Таким образом, при выполнении строительно-монтажных работ для предотвращения их негативного влияния необходимо выполнять запланированные природоохранные мероприятия, соблюдать требования техники безопасности, природоохранных норм и других нормативных документов. При выполнении данных условий строительство линейного объекта не повлечет за собой значительного отрицательного воздействия на окружающую природную среду.

Раздел 3. Показатели проекта планировки территории.

Протяженность проектируемой дороги  составляет 200 м.

Площадь земельных участков, изымаемых для линейного объекта составляет –  2336 кв.м., что является достаточным условием для размещения строительных материалов и транспортных средств.

Категория земель, на которых располагается линейный объект – земли населенных пунктов.