Собрание Пугачевского

муниципального района

Саратовской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 июля 2022 года № 42

О внесении изменений в решение Собрания Пугачевского муниципального района от 2 февраля 2017 года № 61 «Об утверждении  Правил землепользования и застройки территории Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области»

На основании протоколов публичных слушаний о внесении изменений в решение Собрания Пугачевского муниципального  района от 2 февраля 2017 года № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области», № 2 от 17 июня 2022 года, № 3 от 7 июля 2022 года, Устава Пугачевского муниципального района Саратовской области, Собрание Пугачевского муниципального района Саратовской  области РЕШИЛО:

1.Внести в решение Собрания Пугачевского муниципального района Саратовской области от 2 февраля 2017 года № 61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Заволжского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» следующие изменения:

в приложение:

в разделе 4. «Положения о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления»:

статью 4.5. «Подготовка градостроительных планов земельных участков» дополнить пунктом 4.5.5. следующего содержания:

«4.5.5.В соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливается перечень случаев, когда  выдача разрешения на строительство не требуется.»;

в разделе 10. «Градостроительное зонирование территории. Карты градостроительного зонирования. Карты зон с особыми условиями использования территории.» статью 10.2. изложить в редакции согласно приложению;

в разделе 11. «Градостроительные регламенты по видам использования территории»:

статью 11.3. «Перечень территориальных зон.» дополнить строкой  следующего содержания:

| П 1/1 | Зона производственных и коммунально-складских предприятий IV класса вредности |
| --- | --- |

дополнить статьей 11.6.1.1. следующего содержания:

«Статья 11.6.1.1.  Зона производственных и коммунально-складских предприятий IV класса вредности

Индекс зоны П1/1

Градостроительный регламент

Зона П1/1 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственных предприятий и складских баз IV класса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований (санитарно-защитная зона 100 м).

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в Таблице 11.6.2.

Виды разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

Таблица 11.6.2

| 1. | Основные виды разрешенного использования. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15) Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции Склад (код 6.9) Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов Железнодорожный транспорт (код 7.1) Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Условные виды разрешенного использования. | Не установлены |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Не установлены.

1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

Отсутствует необходимость ограничения.

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

Отсутствует необходимость ограничения.

3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

50 м

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Отсутствует необходимость ограничения.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства подлежат установлению применительно к ниже перечисленным зонам, показанным на картах:

Для зон П1/1, находящихся в водоохраной зоне установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для водоохранных зон (статья 12.1).

Для зон П1/1, находящихся в границах охранных зон линий электропередач и подземных инженерных коммуникаций установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для охранных зон соответствующих коммуникаций (статьи 12.4.2, 12.4.3).».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Деловой вестник Пугачевского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания

Пугачевского муниципального района 			 П.Н. Кальченко

Глава Пугачевского

муниципального района 						  А.В. Янин

Приложение к решению Собранию Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 19 июля 2022 года № 42

Изменения, вносимые в главу 10. «Градостроительное зонирование территории. Карты градостроительного зонирования. Карты зон с особыми условиями использования территории.»

Статья 10.2. Карта градостроительного зонирования территории Заволжского муниципального образования